Для служебного пользования

инв. № 2914 дсп

экз.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Муниципального
образования
«Поселок АНОПИНО»
(сельское поселение)
Владимирской области

Материалы по обоснованию проекта

Директор института
доктор архитектуры, профессор	В.А. Щитинский

Главный архитектор института
почетный архитектор Российской Федерации	И.Е. Гришечкина

Главный инженер института
доктор экологии	Д.Х. Шалахина

Руководитель
архитектурно-планировочной мастерской 2
доктор экономики	Г.В. Алиева

Руководитель проекта	А.П.Девяткин

Санкт-Петербург
2010

### Состав проектных материалов

Согласно Градостроительному Кодексу Проект Генерального плана муниципального образования «Поселок Анопино» (сельское поселение) Гусь-Хрустального района Владимирской области состоит из «Положений о территориальном планировании» и «Материалов по обоснованию».

Положения о территориальном планировании включают:

- Цели и задачи территориального планирования;

- Мероприятия по территориальному планированию;

- Перечень графических материалов:

| № п/п | Наименование | Масштаб | Инвентарный номер | Гриф | Количество экземпляров |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Схема современного использования территории (опорный план) | б/м | 6460 | нс | 1 |
|  | Схема планируемых границ функциональных зон, зон охраны объектов культурного наследия, зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения (кроме п.Анопино, д.Вашутино, д.Никулино) | б/м | 6461 | нс | 1 |
|  | Схема зон с особыми условиями использования территории, совмещенная со схемами границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по инженерной подготовке территории и охране окружающей среды | б/м | 6462 | нс | 1 |
|  | Схема планируемого развития инженерной инфраструктуры, совмещенная со схемой планируемого развития транспортной инфраструктуры | б/м | 6463 | нс | 1 |
|  | Схема современного использования территории п.Анопино | б/м | 6464 | нс | 1 |
|  | Схема современного использования территории д.Вашутино | б/м | 6465 | нс | 1 |
|  | Схема современного использования территории д.Никулино | б/м | 6466 | нс | 1 |
|  | Схема планируемых границ функциональных зон, развития транспортной инфраструктуры и улично-дорожной сети п. Анопино | б/м | 6467 | нс | 1 |
|  | Схема планируемых границ функциональных зон, развития транспортной инфраструктуры и улично-дорожной сети д. Вашутино | б/м | 6468 | нс | 1 |
|  | Схема планируемых границ функциональных зон, развития транспортной инфраструктуры и улично-дорожной сети д. Никулино | б/м | 6469 | нс |  |

- Пояснительная записка, несекретно, инв. № 2915 н/с – 4 экз.

Материалы по обоснованию состоят из следующих блоков:

Пояснительная записка - № 2914 дсп – 4 экз.;

Графические материалы (к материалам по обоснованию).

Графические материалы к Материалам по обоснованию

| № п/п | Наименование | Масштаб | Инвентарный № | Гриф | Количество экземпляров |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Схема современного использования территории поселения (опорный план), совмещенная со схемой зон с особыми условиями использования территории | 1: 10000 | 6329 | дсп | 1 |
|  | Схема результатов анализа комплексного развития территории (комплексная оценка) | 1: 10000 | 6330 | дсп | 1 |
|  | Схема планируемых границ функциональных зон, зон охраны объектов культурного наследия, зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения (кроме п.Анопино, д.Вашутино, д.Никулино) | 1: 5000 | 6331 | дсп | 1 |
|  | Схема планируемого развития транспортной инфраструктуры, энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения | 1: 10000 | 6332 | дсп | 1 |
|  | Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по инженерной подготовке территории и охране окружающей среды | 1: 10000 | 6333 | дсп | 1 |
|  | Схема современного использования территории п.Анопино | 1: 2000 | 6334 | дсп | 1 |
|  | Схема планируемых границ функциональных зон, развития транспортной инфраструктуры и улично-дорожной сети п.Анопино | 1: 2000 | 6335 | дсп | 1 |
|  | Схема энергоснабжения п.Анопино | 1: 2000 | 6336 | дсп | 1 |
|  | Схема водоснабжения и водоотведения п.Анопино | 1: 2000 | 6337 | дсп | 1 |
|  | Схема охраны окружающей среды и инженерной подготовки территории п.Анопино | 1: 2000 | 6338 | дсп | 1 |
|  | Схема современного использования территории д.Вашутино | 1: 2000 | 6339 | дсп | 1 |
|  | Схема планируемых границ функциональных зон, развития транспортной инфраструктуры и улично-дорожной сети д.Вашутино | 1: 2000 | 6340 | дсп | 1 |
|  | Схема энергоснабжения д.Вашутино | 1: 2000 | 6341 | дсп | 1 |
|  | Схема водоснабжения и водоотведения д.Вашутино | 1: 2000 | 6342 | дсп | 1 |
|  | Схема охраны окружающей среды и инженерной подготовки территории д.Вашутино | 1: 2000 | 6343 | дсп | 1 |
|  | Схема современного использования территории д.Никулино | 1: 2000 | 6344 | дсп | 1 |
|  | Схема планируемых границ функциональных зон, развития транспортной инфраструктуры и улично-дорожной сети д.Никулино | 1: 2000 | 6345 | дсп | 1 |
|  | Схема энергоснабжения д.Никулино | 1: 2000 | 6346 | дсп | 1 |
|  | Схема водоснабжения и водоотведения д.Никулино | 1: 2000 | 6347 | дсп | 1 |
|  | Схема охраны окружающей среды и инженерной подготовки территории д.Никулино | 1: 2000 | 6348 | дсп | 1 |

Графические материалы и пояснительные записки представлены исполнителем на электронных носителях инв. № 1285 дсп-к и инв. № 1286 н/с-к.

##### Оглавление

Состав проектных материалов	3

Введение	11

1 Анализ состояния территории поселения, проблем и направлений комплексного развития	13

1.1 Общие сведения о муниципальном образовании	13

1.2 Планировочная организация территории муниципального образования и населенных пунктов	14

1.2.1 Планировочная организация территории МО «Поселок Анопино» (сельское поселение)	14

1.2.2 Планировочная организация населенных пунктов, входящих в состав МО «Поселок Анопино» (сельское поселение)	14

1.3 Характеристика природных и инженерно-строительных условий	15

1.3.1 Климат	15

1.3.2 Гидрологическая характеристика	17

1.3.3 Гидрогеологическая характеристика	18

1.3.4 Изученность инженерно-геологических условий	20

1.3.5 Рельеф и геологическое строение	20

1.3.6 Экзогенные геологические процессы	22

1.3.7 Инженерно-геологические условия	23

1.3.8 Инженерно-геологическое районирование	24

1.3.9 Полезные ископаемые	25

1.4 Демографический и экономический потенциал	26

1.4.1 Население и трудовые ресурсы	26

1.4.2 Экономическая база	27

1.5 Социальное и культурно-бытовое обслуживание	31

1.5.1 Жилищный фонд	31

1.5.2 Образование	34

1.5.3 Здравоохранение	35

1.5.4 Культура	35

1.5.5 Физкультура и спорт	36

1.5.6 Торговля и общественное питание	36

1.5.7 Коммунально-бытовое обслуживание	36

1.5.8 Охрана общественного порядка	37

1.5.9 Садово-дачные и садовые товарищества	37

1.5.10 Учреждения отдыха. Зоны кратковременного отдыха	38

1.5.11 Расчет обеспеченности учреждениями и предприятиями обслуживания	38

1.6 Состояние окружающей среды	39

1.6.1 Состояние воздушного бассейна	39

1.6.2 Состояние вод	42

1.6.3 Отходы производства и потребления	43

1.7 Инженерная инфраструктура	45

1.7.1 Водоснабжение	45

1.7.2 Водоотведение	46

1.7.3 Энергоснабжение	47

1.7.3.1 Электроснабжение	47

1.7.3.2 Теплоснабжение	47

1.7.3.3 Газоснабжение	48

1.7.3.4 Связь	48

1.7.4 Инженерная подготовка территории	49

1.8 Транспортная инфраструктура	49

1.8.1 Внешний транспорт	49

1.8.2 Автомобильные дороги	49

1.8.3 Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств	51

1.8.4 Улично-дорожная сеть	51

1.8.5 Пассажирский транспорт	53

1.9 Зеленые насаждения	54

1.10 Лесное хозяйство	54

1.10.1 Общая характеристика лесов	54

1.10.2 Современное использование лесов	56

1.11 Особо охраняемые территории	56

1.12 Объекты культурного наследия	57

1.13 Анализ реализации ранее выполненной градостроительной документации	59

2 Обоснование вариантов решения задач территориального планирования поселения	60

2.1 Комплексная оценка территории муниципального образования	60

2.2 SWOT-анализ территории поселения. Стратегические направления развития	64

2.3 Прогноз численности населения	65

2.4 Варианты социально-экономического и территориального развития поселения	66

3 Обоснования предложений по территориальному планированию поселения, этапов их реализации	70

3.1 Структурно-функциональное зонирование территории поселения	70

3.2 Жилищный фонд и жилищное строительство	78

3.3 Прогноз развития экономической базы муниципального образования	79

3.4 Развитие учреждений и объектов обслуживания	80

3.4.1 Оценка нормативной потребности в новом строительстве	81

3.4.2 Предложения по организации системы учреждений и предприятий обслуживания	83

3.5 Развитие объектов транспортной инфраструктуры	85

3.5.1 Железнодорожный транспорт	85

3.5.2 Автомобильные дороги	86

3.5.3 Автомобильный транспорт	86

3.5.4 Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств	87

3.5.5 Улично-дорожная сеть сельского поселения Анопино	88

3.5.6 Пассажирский транспорт сельского поселения Анопино	89

3.6 Развитие объектов инженерной инфраструктуры	90

3.6.1 Водоснабжение	90

3.6.2 Водоотведение	98

3.6.3 Инженерная подготовка территории	104

3.6.4 Электроснабжение	108

3.6.5 Газоснабжение	110

3.6.6 Теплоснабжение	110

3.6.7 Связь	112

3.7 Охрана окружающей среды	112

3.7.1 Охрана атмосферного воздуха	112

3.7.2 Охрана водных ресурсов	113

3.7.3 Санитарная очистка территории	115

3.8 Сохранение объектов культурного, природного наследия местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения	116

3.9 Развитие объектов организации благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населённых пунктов поселения	117

3.9.1 Развитие объектов организации благоустройства и озеленения территории поселения	117

3.9.2 Использование, охрана, защита, воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения	119

3.10 Развитие объектов местного традиционного народного художественного творчества в поселении	119

3.11 Развитие лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения	120

3.12 Развитие сельскохозяйственного производства и малого предпринимательства	120

3.13 Создание и развитие мест массового отдыха населения, объектов туризма	121

4 Перечень мероприятий по территориальному планированию поселения	122

4.1 Мероприятия по развитию объектов транспортной инфраструктуры	122

4.2 Мероприятия по развитию объектов инженерной инфраструктуры	123

4.3 Мероприятия по охране окружающей среды	127

4.4 Мероприятия по благоустройству и озеленению территории поселения	128

4.5 Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства	129

4.6 Мероприятия по развитию объектов по защите населения, территорий и объектов хозяйствования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	130

4.7 Мероприятия по охране объектов культурного наследия	130

4.8 Мероприятия по развитию объектов местного традиционного народного художественного творчества	131

5 Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	132

6 Земельный баланс	143

7 Координаты характерных точек проектных границ населенных пунктов	144

8 Сводные технико-экономические показатели мероприятий по территориальному планированию поселения	177

# Введение

Генеральный план муниципального образования «Поселок Анопино» Владимирской области (далее – МО «Поселок Анопино») разработан ФГУП «РосНИПИУрбанистики» в соответствии с муниципальным контрактом от 12.06.2009г. по заданию Администрации муниципального образования «Поселок Анопино» (сельское поселение).

Генеральный план разрабатывался с соблюдением положений Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Земельного Кодекса Российской Федерации, Инструкции о порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации, других действующих законодательных и нормативных документов.

Основные этапы проектирования:

первая очередь – 2015 год;

расчетный срок – 2027 год;

Проект генерального плана муниципального образования «Поселок Анопино» (сельское поселение) выполнен с использованием подосновы М 1:10000 в электронном виде в формате MapInfo.

Генеральный план выполнен авторским коллективом
Архитектурно-планировочной мастерской № 2 (АПМ – 2)

Руководитель АПМ-2	Г.В.Алиева

Руководитель проекта 	А.П.Девяткин

Архитектор	Е.А.Гумённая

Руководитель инженерных разделов	Е.В.Липатова

Основные разделы Генерального плана выполнили:

Анализ и прогноз развития отраслей хозяйства
и социальной сферы, экономика, население 	экономист А.П.Девяткин

Системный анализ и
комплексная оценка территории 	инженер Н.С.Елисеева

гл. специалист А.В.Хмельницкий

Планировочная организация территории	архитектор Е.А.Гумённая

Транспортная инфраструктура	инженер Н.А.Логанчева

Водоснабжение и водоотведение	инженер Е.В.Липатова

Электро-, тепло- и газоснабжение, связь	инженер И.О.Рогов

Риск уязвимости территории от природных и 
техногенных чрезвычайных ситуаций	инженер И.О.Рогов

Гидрология и инженерная подготовка территории	инженер Н.С.Елисеева

инженер Е.В.Липатова

Инженерно-геологическая характеристика	инженер Н.С.Елисеева

Охрана окружающей среды	инженер О.В.Дмитриева

Сельское хозяйство, земельные ресурсы	инженер В.А.Морозов

экономист А.П.Девяткин

Ландшафтно-рекреационные ресурсы, 
лесное хозяйство	гл. специалист А.В.Хмельницкий

Графическое оформление чертежей 	инженер С.В.Адамович

Компьютерная вёрстка пояснительной записки	специалист О.Е.Семенова

# Анализ состояния территории поселения, проблем и направлений комплексного развития

## Общие сведения о муниципальном образовании

##### Система расселения муниципального образования. Положение в системе расселения Гусь-Хрустального района

В состав муниципального образования «Поселок Анопино» (сельское поселение), образованного в 2005 году, входят 17 населенных пунктов: пос. Анопино и 16 населенных пунктов: д.Александровка, д.Арсамаки, д.Бабино, д.Борзинка, д.Вашутино, д.Жары, д.Ивановка, п.Комиссаровка, д.Лесная, д.Тименка, д.Чисти, с. Вешки, д.Никулино, д.Облепиха, д.Федотово, д.Поповичи (Закон Владимирской области от 25 мая 2005 г. N 69-ОЗ «О наделении Гусь-Хрустального района и муниципальных образований, входящих в его состав, соответствующим статусом муниципальных образований и установлении их границ»). Поселок Анопино является центром МО «Поселок Анопино»

МО «Поселок Анопино» входит в состав Гусь-Хрустального муниципального района и находится в его центральной и северной частях.

МО «Поселок Анопино» граничит:

на севере – с МО «Поселок Иванищи» и МО «Поселок Красное Эхо» Гусь-Хрустального района;

на востоке – с МО «Поселок Красное Эхо» и МО «Поселок Золотково»

на юге - МО «Поселок Золотково», МО «Поселок Мезиновский», МО «Город Гусь-Хрустальный» и МО «Григорьевское» Гусь-Хрустального района;

на западе – с МО «Поселок Уршельский», МО «Город Гусь-Хрустальный» и МО «Поселок Иванищи» Гусь-Хрустального района.

Удельный показатель плотности населенных пунктов в поселении составляет 0,47 населенных пункта на 10 км территории, что выше районного показателя, составляющего 0,43 населенного пункта на 10км территории.

##### Краткая историческая справка

Поселок Анопино основан в 1814 году судогодским купцом второй гильдии Яковом Ивановичем Барсковым. В 1816 году в поселке основана стекольная фабрика.

С 1944 по 2005 год обладал статусом посёлка городского типа.

В 1957 году построена больница.

В 1998 году на базе Анопинского стекольного завода создано предприятие ООО «РАСКО».

В 2005 году построен храм Покрова Пресвятой Богородицы.

В 2005 году поселок Анопино становится центром муниципального образования «Поселок Анопино» (сельское поселение).

##### Современное состояние

МО «Поселок Анопино» расположено в 55 км к югу от г. Владимира.

Основу экономики муниципального образования составляют предприятия обрабатывающей промышленности (стекольное производство) и сельского хозяйства.

Численность населения на 01.01.2009 г. – 4,1 тыс. чел.

Площадь территории МО «Поселок Анопино» составляет 26100 га (8,3% от общей площади Гусь-Хрустального района).

## Планировочная организация территории муниципального образования и населенных пунктов

### Планировочная организация территории МО «Поселок Анопино» (сельское поселение)

Транспортными планировочными осями поселения являются автомобильная дорога Владимир – Гусь-Хрустальный – Тума, главная транспортная планировочная ось Гусь-Хрустального района, железная дорога Владимир – Тума, автомобильные дороги Гусь-Хрустальный – Лесниково – Купреево, Никулино – Воровского – Мошок, второстепенные транспортные планировочные оси района, и автомобильные дороги «Владимир - Тума» - Анопино, Селимово – Заколпье, Анопино – Комиссаровка – Панфиловский, Вашутино – Поповичи, Вашутино – Чисти, Анопино – Тименка – Александровка, выполняющие внутрипоселенческие функции.

Основная часть населенных пунктов сконцентрирована в центральной части муниципального образования, то есть в зоне влияния поселка Анопино. Удаленность населенных пунктов от центра поселения составляет от 0,5 км до 16 км. Расстояние между населенными пунктами составляет от 0 до 4,5 км.

Поселок Анопино является главным опорным, организующим центром расселения МО «Поселок Анопино» (сельское поселение).

### Планировочная организация населенных пунктов, входящих в состав МО «Поселок Анопино» (сельское поселение)

Характеристика современной планировочной организации населенных пунктов муниципального образования представлена в таблице (Таблица 1-1 Планировочная организация населенных пунктов МО «Поселок Анопино» (сельское поселение)).

Таблица 1-1 Планировочная организация населенных пунктов МО «Поселок Анопино» (сельское поселение)

| Населенные пункты | Современная планировочная структура |
| --- | --- |
| д.Александровка | одноуличная |
| п.Анопино | элементы радиально-кольцевой и прямоугольной структуры |
| д.Арсамаки | одноуличная |
| д.Бабино | одноуличная |
| д.Борзинка | одноуличная |
| д.Вашутино | прямоугольная с элементами радиально-кольцевой |
| д.Жары | одноуличная |
| д.Ивановка | перекрестная |
| п.Комиссаровка | одноуличная |
| д.Лесная | крестовидная |
| д.Тименка | одноулично-перекрестная |
| д.Чисти | прямоугольная |
| с.Вешки | крестовидная |
| д.Никулино | одноуличная |
| д.Облепиха | нет |
| д.Федотово | одноуличная |
| д.Поповичи | крестовидная |

## Характеристика природных и инженерно-строительных условий

### Климат

Климат в районе посёлка Анопино, как и во всей области, умеренно-континентальный, с умеренно тёплым летом, холодной зимой, короткой весной и облачной, часто дождливой осенью.

Приведённые ниже основные показатели климата даются по СНиП II-А-6-72 с метеорологического поста в г. Гусь-Хрустальный.

Температурный режим района посёлка Анопино характеризуется следующими среднемесячными температурами (Таблица 1-2 Среднемесячные температуры посёлка Анопино).

Таблица 1-2 Среднемесячные температуры посёлка Анопино

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -11,0 | -10,4 | -4,9 | +4,2 | +12,0 | +16,1 | +18,4 | +16,5 | +10,6 | +3,9 | -2,8 | -8,4 | 3,7 |

Средняя температура наиболее холодного периода – минус16°С, абсолютная минимальная температура воздуха опускается до минус44°С, средняя температура наиболее холодной пятидневки – минус27°C, средняя температура наиболее холодных суток – минус32°С.

Средняя температура отопительного периода – минус4°C, продолжительность отопительного периода 214 суток.

Средняя максимальная температура воздуха в тёплый период – плюс24,2°С, абсолютная максимальная температура – плюс 37°С.

Среднегодовое количество атмосферных осадков 619мм, среднесуточный максимум в июле – 89 мм, в феврале – 31 мм.

Устойчивый снежный покров устанавливается в конце ноября, а разрушается в начале апреля.

Ветровые условия района характеризуются направлением ветра в процентах и скоростью. Средняя скорость ветра в январе – 4,6 м/сек, в июле – 3,0 м/сек.

Таблица 1-3 Повторяемость ветра в %

| Направление ветра | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь | 10 | 5 | 8 | 18 | 22 | 15 | 11 | 11 | 3 |
| Июль | 17 | 13 | 11 | 9 | 10 | 10 | 13 | 17 | 7 |
| Год | 12 | 8 | 8 | 13 | 18 | 15 | 13 | 13 | 5 |

Наибольшая повторяемость в зимний период – ветер южного направления, в летний – северного и северо-западного направлений.

Рисунок 1-1

Нормативная глубина сезонного промерзания почвы, в зависимости от состава грунтов, колеблется от 1,5 м до 1,8 м.

Средняя амплитуда суточных колебаний относительной влажности наиболее жаркого месяца составляет 31%.

Средняя относительная влажность в % по месяцам и среднее количество тепла, поступающего от суммарной (прямой+рассеянной) солнечной радиации на горизонтальную поверхность по месяцам и за год приведены в таблицах (Таблица 1-4 Средняя относительная влажность в % по месяцам, Таблица 1-5 Среднее количество тепла, поступающего от суммарной (прямой+рассеянной) солнечной радиации на горизонтальную поверхность по месяцам и за год).

Таблица 1-4 Средняя относительная влажность в % по месяцам

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 85 | 82 | 77 | 72 | 65 | 66 | 70 | 75 | 79 | 84 | 86 | 87 |

Таблица 1-5 Среднее количество тепла, поступающего от суммарной (прямой+рассеянной) солнечной радиации на горизонтальную поверхность по месяцам и за год

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 45 | 93 | 133 | 185 | 197 | 191 | 150 | 100 | 48 | 22 | 14 | 99 |

### Гидрологическая характеристика

Гидрографическая сеть сельского поселения Анопино представлена в основном р.Гусь, которая относится к бассейну р.Оки. Река относится к равнинному типу. Длина реки составляет 146 км, истоки находятся в д.Арсамаки. Ширина реки - от 5 до 10 м, реже, на поворотах, до 20 м. Берега пологие, заросшие травой, кустарником и деревьями. Глубина реки составляет 1-1,4 метра.

Река берет начало в лесах к востоку от железнодорожной линии Владимир-Тумская, в пределах Владимирской области протекает на протяжении 66 км. Река имеет два крупных притока - р.Колпь и р.Нарма (в Рязанской области).

Половодье начинается во второй половине марта – начале апреля и длится обычно около недели, очень редко в течении 3-4 недель. Летняя межень охватывает июнь-сентябрь. Для территории поселения характерно наличие впадин, слабо дренированных, что создаёт условия для развития процессов торфонакопления и болотообразования. Болота замедляют поверхностный сток и снижают высоту весенних паводков.

Таблица 1-6 Максимальные расходы воды в период половодья р.Гусь

| Обеспеченность (%) | 1 | 2 | 5 | 10 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход воды, м³/сек | 258 | 238 | 202 | 175 | 133 |

Таблица 1-7 Расчётные расходы воды в р. Гусь

| № п/п | Створ | Водосборная площадка км² | Среднемноголетний | Коэффициент вариации годового стока | Среднегодовой расход воды 95%, м³/с | Минимальный среднемесячный расход воды, м³/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | расход воды, м³/с | сток л/скм² |  |  | обеспеченность |
|  |  |  |  |  |  |  | 75% | 95% зимняя | 95% летняя |
| 1 | д.Милюшево | 1560 | 6,23 | 4,0 | 0,49 | 1,6 | 0,89 | 0,74 | 0,65 |

Зимний режим начинается с ноября месяца, когда происходит покрытие льдом. Расход воды в этот период резко прекращается, сток на малых ручьях прекращается совсем. Средний расход воды за период наблюдений 1955-1969 гг. составил 6,46 м/с³. Вскрытие реки происходит в апреле, реже в марте, продолжительность ледохода составляет около недели.

По содержанию химических веществ воды относятся к классу гидрокарбонатных. Качество воды в р.Гусь соответствует 3А классу – «загрязненная».

Выводы

- основной водной артерией сельского поселения является р. Гусь;

- основными перспективными направлениями использования ресурсов поверхностных вод поселения являются рекреация, промышленное и сельскохозяйственное водоснабжение, рыболовство;

- при использовании поверхностных вод в качестве источника промышленного водоснабжения необходимо предусмотреть очистку вод до значений показателей качества, требуемых на предприятиях.

### Гидрогеологическая характеристика

Рассматриваемая территория располагается в пределах Московского артезианского бассейна. Плоский равнинный рельеф территории Мещерской низменности, в пределах которой располагается сельское поселение Анопино, затрудняет поверхностный сток, а фациальная изменчивость четвертичных пород - подземный.

На территории сельского поселения Анопино для хозяйственно-питьевого водоснабжения выделены следующие водоносные горизонты (комплексы):

московско-днепровский аллювиально-флювиогляциальный водоносный горизонт;

ассельско-клязьминский водоносный горизонт;

касимовский водоносный горизонт;

мячковско-подольский водоносный горизонт.

Водовмещающими породами всех четвертичных водоносных горизонтов являются главным образом разнозернистые глинистые пески с прослоями супесей, суглинков и глин. Мощность горизонтов варьирует от 0,5 до 30,0 м. Воды, как правило, безнапорные, глубина залегания колеблется от 0,1 до 9,5 м. Наиболее характерные удельные дебиты скважин и колодцев от 0,01 до 0,1, реже 0,3 л/с. Воды четвертичных отложений используются ограничено из-за подверженности загрязнению и малой водообильности пород. По химическому составу обычно пресные, преимущественно гидрокарбонатные.

Московско-днепровский аллювиально-флювиогляциальный водоносный горизонт развит на всей рассматриваемой территории. Водовмещающими породами служат мелкозернистые пески, суглинки, глины. Питание водоносного горизонта осуществляется за счёт инфильтрации атмосферных осадков. Удельные дебиты скважин составляют от 0,01 до 0,1, реже 0,3 л/сек. По химическому составу воды пресные. Для хозяйственно-питьевого водоснабжения используются весьма ограничено из-за подверженности загрязнения и малой водообильности пород.

Ассельско-клязьминский водоносный горизонт распространен повсеместно. Водовмещающими породами являются трещиноватые кавернозные известняки и доломиты с прослоями доломитовой муки и мергелей. Горизонт повсеместно подстилают щёлковские водоупорные глины. Воды горизонта, как правило, напорные, на водоразделах рек слабонапорные или безнапорные. Водообильность горизонта весьма изменчива по площади. Удельные дебиты скважин в среднем составляют 1-10 л/с. Величина водопроводимости в среднем составляет 400-800 м²/сут. Химический состав воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые, сульфатно-гидрокарбонатные.

Водоносные горизонт является основным источником водоснабжения. Его можно рекомендовать и для дальнейшей эксплуатации в целях расширения существующего водоснабжения.

Касимовский водоносный горизонт развит повсеместно, представлен в верхней части известняками и доломитами, нижняя часть – чередующимися известняками, доломитами, глинами и мергелями. Мощность водоносного горизонта составляет от 40 до 80 м. воды напорные. Водообильность горизонта изменяется по площади и различна для разных частей разреза. Наиболее водообильна верхняя часть горизонта. Дебиты скважин изменяются в пределах от 5,0 до 20,0 л/с. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые, сульфатно-кальциево-натриевые. Питание горизонта идёт за счёт перетока воды из вышележащих горизонтов. Является одним из основных источников водоснабжения.

Мячковско-подольский водоносный горизонт распространён повсеместно. Он включает известняки и доломиты. Участками породы слабо загипсованы, кавернозны, местами с прослоями глин и мергелей. Мощность горизонта 75,0-100,0 м. по химическому составу гидрокарбонатные кальциево-магниевые. Для эксплуатации данный водоносный горизонт малопригоден из-за глубокого залегания.

### Изученность инженерно-геологических условий

В инженерно-геологическом отношении территория сельского поселения Анопино является недостаточно изученной. Наличие актуальных сведений об инженерно-геологических условиях характерны для освоенных или намечаемых к освоению территорий. Такие территории расположены преимущественно в центральной части территории сельского поселения, инженерно-геологические изыскания выполнены, в основном, для объектов промышленного строительства.

На большей части сельского поселения Анопино инженерно-геологические изыскания не проводились, отсутствуют и инженерно-геологические съёмки мелких масштабов. Таким образом, можно сделать вывод о недостаточной степени изученности территории и необходимости дальнейшего изучения инженерно-геологических условий, уточнении и детализации приведённых в настоящем разделе данных на последующих стадиях градостроительного освоения.

### Рельеф и геологическое строение

Сельское поселение Анопино в геоморфологическом отношении приурочено к территории Мещерской низменности, междуречью рек Гусь и Судогда. В рельефе представляет собой низменную пологоволнистую зандровую равнину. Пологоволнистый характер рельефа связан с неровной поверхностью морены, перекрытой маломощным плащом песчаных водно-ледниковых отложений.

Формирование рельефа рассматриваемой территории связано с тектоническими процессами, протекавшими в кайнозое. Основным рельефообразующим процессом являлась ледниковая и водно-ледниковая аккумуляция, а также эрозионная и аккумулятивная деятельность речных потоков. Долины рек хорошо разработаны, имеют пойму и четыре надпойменные террасы, склоны долин пологие.

Абсолютные отметки высот колеблются от 100,0 до 110,0 м. Местами рельеф осложнён эоловыми формами – дюнами высотой 1,5-2,0, реже до 4 м, длиной до 10-15м, с более крутыми западными склонами и котловинами выдувания, занятыми небольшими болотцами, а также карстовыми воронками. Характерной особенностью территории является чрезвычайно медленный рост и развитие карста во времени и пространстве. Карстовые явления развиты в полосе небольших поднятий карбонатных пород, которые не выходят на дневную поверхность и прикрыты покровом более молодых отложений. Процесс карстообразования, который может помешать дальнейшему градостроительному освоению территории, строительству зданий и сооружений, наблюдается в таких населённых пунктах, как: деревни Арсамаки, Вашутино, Федотово. Карстовый процесс на рассматриваемой территории выражен в виде карстовых воронок чашеобразной, реже конусообразной формы. Воронки имеют глубинно не более 3 м при диаметре 20-25 м. Небольшие размеры воронок свидетельствуют о невысокой интенсивности процесса карстообразования и малой мощности зоны карстующих пород.

Также из неблагоприятных физико-геологических процессов развитие получил процесс заболачивания территории, которому способствует плоский рельеф территории, преобладание слабопроницаемых грунтов с поверхности и превышения осадков над испарением.

В геологическом строении рассматриваемой территории принимают участие каменноугольные, пермские, юрские, меловые и четвертичные отложения.

Каменноугольные отложения представлены верхним отделом, оренбургским ярусом, перекрытым ассельским ярусом нижней перми. Мощность яруса составляет 24-30м. Отложения представлены тонкокристаллическими кавернозными некрепкими доломитами и доломитизированными известняками и имеют ограниченное распространение в восточной части сельского поселения.

Пермские отложения распространены на всей территории сельского поселения Анопино и представлены ассельским ярусом нижней перми и нижнетатарским подъярусом верхней перми. На междуречьях рек ассельские отложения залегают под маломощными четвертичными образованиями и по долинами рек выходят на дневную поверхность. Ассельские отложения подвергались интенсивному размыву, поэтому их мощность изменяется в широких пределах, от полного срезания его до 40 м. Отложения представлены доломитами, выщелоченных, с многочисленными порами и округлыми пустотами. Изредка среди доломитов встречаются доломитизированные известняки. Нижнетатарский подъярус представлен уржумским горизонтом мощностью до 25 м. Сложен он переслаивающимися красноцветными глинами, алевролитами, алевритами, песками и песчаниками, с редкими прослоями известняков.

Юрские отложения перекрыты нижнемеловыми, а на ряде участков четвертичными отложениями. Мощность отложений составляет 20-30 м. Юрские отложения верхнего отдела представлены келловейским и оксфордским ярусами. Мощность келловейских отложений составляет в среднем 4-7 м. Келловейский ярус представлен толщей глин серых, плотных, известковистых, иногда мергелевидных, местами трещиноватых. Нередко наблюдаются прослои тёмно-серых мелкозернистых кварцевых глинистых песков, а также тонкие прослои мергелей. Оксфордские отложения в основном размыты. Их мощность в среднем составляет значения 7-13 м. Оксфордский ярус представлен тёмно-серыми, серыми глинами. Юрские отложения имеют ограниченное распространение в западной и северо-западной части сельского поселения Анопино.

Меловая система представлена только нижним отделом и имеет также ограниченное развитие, преимущественно в северо-западной части рассматриваемой территории. Залегают они на размытой поверхности оксфордских отложений, перекрываются почти всюду четвертичными образованиями. Максимальная мощность отложений составляет 69 м. Меловая система представлена ярусами: готеривским - барремским и аптским. Отложения размыты, представлены алевритами, глинами, песками.

Четвертичные отложения распространены повсеместно. Среднечетвертичные отложения представлены ледниковыми и водно-ледниковыми отложениями днепровского горизонта и водно-ледниковыми, аллювиально-флювиогляциальными отложениями московского горизонта. Ледниковые отложения имеют ограниченное распространение, преимущественно в северной части сельского поселения, в междуречьях. Морена залегает на дочетвертичных отложениях. Мощность отложений достигает значений до 20м. Представлены неоднородными суглинками, неравномерно опесчаненными, с включениями мелких валунов гранита, известняка, окатышами глин и алевролитов.

Водно-ледниковые отложения днепровского горизонта, вероятно покрывавшие почти всю территорию, в настоящее время развиты на участках, не заливавшихся талыми водами ледника. В современном рельефе эти участки образуют водоразделы. Отложения имеют мощность от 0,5 до 3,0-4,0 м. Представлены разнозернистыми, чаще мелкозернистыми песками. В нижней толщи в песках встречаются гравий и галька, иногда пески глинистые, местами переходят в супеси.

Водно-ледниковые отложения московского горизонта развиты на всей рассматриваемой территории. Мощность отложений составляет в среднем 3,0-5,0 м. Представлены тонко- и мелкозернистыми песками, с включением гальки и гравия, в верхней толщи отложений отмечаются прослои супесей, реже суглинков. Аллювиально-флювиогляциальные отложения слагают надпойменные террасы рек. Мощность отложений составляет от 0,5-2,0 до 5,0-6,5 м. Отложения представлены слабоглинистыми песками.

Верхнечетвертичные отложения представлены осадками Валдайского надгоризонта, имеет ограниченное распространение, представлен аллювиальными отложениями надпойменных террас рек. Аллювий сложен мелко- и тонкозернистыми слабоглинистыми песками с редкими прослоями серых иловатых суглинков, с примесью в нижней части грубого песка и гравия. Мощность отложений составляет от 2,0-3,0 м до 5-6 м.

Верхнечетвертичные современные отложения представлены эоловыми отложениями, получили ограниченное развитие в восточной и северной части сельского поселения Анопино. Эоловые отложения имеют мощность до 2,0-3,0 м. Представлены мелко- и тонкозернистыми пылеватыми песками. Современные отложения представлены аллювиальными и болотными отложениями. Аллювиальные отложения слагают поймы и русла рек и имеют мощность от 2,0-3,0 м до 8,0-14,0 м. Русловой аллювий представлен глинистыми песками с тонкими линзами суглинков. Поймы рек слагают супеси и легкие суглинки с линзами торфа и прослоями мелкозернистых песков. Болотные образования на территории сельского поселения имеют ограниченное распространение, преимущественно в южной части рассматриваемой территории. Мощность торфа колеблется в пределах от 0,5-1,0 до 8м.

### Экзогенные геологические процессы

На территории сельского поселения Анопино из экзогенных геологических процессов развитие получили: заболачивание, эрозионные процессы и карст.

Процессы заболачивания и эрозии развиты в центральной части рассматриваемой территории, приурочен к поймам и террасам речных долин. Болота низинного и переходного типа. Наблюдений за развитием процесса заболачивания территории инженерно-геологической и геолого-геоэкологической направленности в настоящее время не ведётся.

Карстовые явления развиты в полосе небольших поднятий карбонатных пород, которые не выходят на дневную поверхность и прикрыты покровом более молодых отложений. Процесс карстообразования, который может помешать дальнейшему градостроительному освоению территории, строительству зданий и сооружений, наблюдается в таких населённых пунктах, как: деревни Арсамаки, Вашутино, Федотово.

Карстовый процесс на рассматриваемой территории выражен в виде карстовых воронок чашеобразной, реже конусообразной формы. Воронки имеют глубинно не более 3м при диаметре 20-25м. Небольшие размеры воронок свидетельствуют о невысокой интенсивности процесса карстообразования и малой мощности зоны карстующих пород.

### Инженерно-геологические условия

В пределах рассматриваемой территории, на основании предоставленной информации из отчётов о результатах инженерно-геологических изысканий, можно выделить 6 основных инженерно-геологических комплексов (ИГК). Краткое описание представлено ниже.

Инженерно-геологические комплексы 1,2,3,4 представлены флювиогляциальными отложениями среднечетвертичного возраста.

ИГК-1 представлен песками мелкими, средней плотности и рыхлыми. С глубины 0,7-0,6 м развиты пески водонасыщенные, грунты с тонкими прослоями суглинков и супесей – на глубине 0,3-2,0 м. Мощность слоя изменяется от 1,0 до 2,4м. Расчётное сопротивление составляет 2,0 кг/см², при переувлажнении – 1,5 кг/см².

ИГК – 2 представлен супесями пластичными, с тонкими прослоями песка на глубине 0,-2,0м. Мощность отложений изменяется от 0,7 до 1,7м. Расчётное сопротивление на грунты составляет 1,5-1,7 кг/см².

ИГК – 3 представлен глинами тугопластичными с тонкими прослоями песка на глубине 2,8-3,4 м. Мощность слоя изменяется от 0,4 до 1,8 м.

ИГК – 4 представлен глинами мягкопластичными с тонкими прослоями песка на глубине 2,7-3,4 м. Мощность слоя изменяется от 0,7 до 1,1 м.

Расчётное сопротивление для ИГК – 3 и ИГК – 4 составляет 2,0 кг/см². Грунты являются пучинистыми. Строительство на таких грунтах должно осуществляться в соответствии с п.14 СНиП 2.02.01-83.

Под флювиогляциальными грунтами залегают отложения верхнего карбона – инженерно-геологические комплексы (ИГК) 5 и 6.

ИГК - 5 представлен щебнем известняка доломитизированного, выветрелого, наполнитель - доломитовая мука. Водонасыщенные грунты располагаются на глубине 4,3-4,6 м. Мощность слоя изменяется от 5,5 до 7,0 м.

ИГК – 6 представлен известняками доломитизированными, малопрочными, сильно трещиноватыми, трещины заполнены доломитовой мукой. Вскрытая мощность слоя достигает значения 5,3-5,8 м.

### Инженерно-геологическое районирование

Составленная карта инженерно-геологического районирования территории сельского поселения даёт возможность сравнительной характеристики территорий по степени благоприятности условий для градостроительного освоения. Критерием для выделения инженерно-геологических районов на карте-схеме масштаба 1:10000 является комплекс факторов: рельеф и геоморфология, гидрогеологические характеристики (уровень залегания грунтовых вод), развитие геологических процессов.

На рассматриваемой территории были выделены следующие районы:

район благоприятный для строительства;

район ограничено благоприятный для строительства;

район неблагоприятный (сложный) для строительства.

Использование ограниченно благоприятных и неблагоприятных территорий допускается только после проведения инженерных мероприятий, при соответствующем технико-экономическом обосновании.

Район благоприятный для строительства

Неблагоприятные природные факторы отсутствуют. Район пригоден для застройки любого типа. Уклоны поверхности не превышают 10%. Подземные воды залегают на глубине более 3м и в большинстве случаев не оказывают влияния на условия строительства.

Район ограничено благоприятный для строительства включает себя территории:

с уклоном поверхности 10-20 %;

территории с мощностью торфа менее 2 м;

территории с близким залеганием уровня грунтовых вод.

Район неблагоприятный (сложный) для строительства включает в себя территории:

с уклоном поверхности более 20 %;

с мощностью торфа более 2 м;

карьеры и изрытости;

с развитием экзогенных геологических процессов.

Выводы

- Территория сельского поселения в целом характеризуется благоприятными инженерно-геологическими условиями для дальнейшего градостроительного освоения;

- Основаниями для зданий и сооружений будут служить грунты инженерно-геологических комплексов 5 и 6. Расчётное сопротивление для ИГК – 5 и ИГК – 6 составляет 2,0-3,0 кг/см². Доломитовая мука обладает низкой несущей способностью;

- Грунтовые воды на рассматриваемой территории залегают на глубине от 0,5 м до 4,5 м;

- В центральной части территории сельского поселении (д.Вашутино, пос.Анопино, д.Арсамаки, д.Поповичи, д.Федотово) имеют место провальные воронки карстово-суффозионного характера. Небольшие размеры воронок свидетельствуют о невысокой интенсивности карстообразовательных процессов. Следует отметить, что изученность территории в отношении устойчивости с учётом карстопроявления, недостаточная и может удовлетворять лишь начальным стадиям проектирования;

- Территории ограничено благоприятные и неблагоприятные получили развитие в центральной и восточной части сельского поселения;

- Дальнейшему проектированию зданий и сооружений на таких участках территории должны предшествовать специальные инженерно-геологические исследования карста, уточняющие устойчивость грунтов. Освоение таких территорий осуществляется на основании п.13 СНиП 2.02.01-83.

### Полезные ископаемые

Минерально-сырьевая база сельского поселения Анопино представлена строительными материалами: известняками и доломитами, песками строительными.

Месторождение известняков и доломитов представлено одним месторождением – Анопинское. Месторождение является эксплуатируемым. Запасы по месторождению составляют 28тыс. , являются не утверждёнными. Полезные ископаемые месторождения могут быть использованы выборочно для изготовления бута и щебня, облицовочного камня, а в некоторых случаях в качестве цементного сырья.

На территории сельского поселения Анопино располагается одно месторождение строительного песка – Вешки. Запасы по месторождению составляют 2184 тыс. м³. Месторождение составляет резерв.

Выводы

- Минерально-сырьевая база сельского поселения представлена месторождениями общераспространённых полезных ископаемых;

- Необходимым является повышение степени использования местного сырья в производстве строительного материала;

- Проведение на территории работ по геологическому изучению с целью выявления новых участков недр полезных ископаемых.

## Демографический и экономический потенциал

### Население и трудовые ресурсы

Численность населения МО «Поселок Анопино» (сельское поселение) по состоянию на 01.01.2009 г. составила 4,1 тыс. чел.

Таблица 1-8 Динамика численности населения МО «Поселок Анопино» (сельское поселение)

| № пп | Перечень сельских населенных пунктов | 1959 г. | 1970 г. | 1979 г. | 1983 г. | 1989 г. | 2002 г. | 2007 г. | На 01.01.2009 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Александровка | 177 | 151 | 112 | 90 | 53 | 55 | 71 | 79 |
| 2 | п.Анопино | н\д | 2184 | 2002 | н\д | 1969 | 2018 | 2000 | 2058 |
| 3 | д.Арсамаки | 138 | 106 | 75 | 59 | 36 | 17 | 11 | 17 |
| 4 | д.Бабино | 73 | 67 | 41 | 31 | 18 | 30 | 24 | 26 |
| 5 | д.Борзинка | 73 | 78 | 46 | 31 | 29 | 9 | 23 | 24 |
| 6 | д.Вашутино | 91 | 285 | 478 | 728 | 790 | 880 | 915 | 934 |
| 7 | с. Вешки | 256 | 165 | 123 | 139 | 120 | 116 | 122 | 151 |
| 8 | д.Жары | 119 | 83 | 57 | 45 | 35 | 26 | 29 | 33 |
| 9 | д.Ивановка | 83 | 71 | 53 | 34 | 21 | 11 | 13 | 16 |
| 10 | п.Комисаровка | 326 | 251 | 160 | 128 | 81 | 57 | 79 | 80 |
| 11 | д.Лесная | 126 | 66 | 34 | 21 | 15 | 8 | 10 | 12 |
| 12 | д.Никулино | 254 | 258 | 278 | 312 | 387 | 370 | 363 | 375 |
| 13 | д.Облепиха | - | - | - | - | - | - | 87 | 95 |
| 14 | д.Поповичи | 181 | 113 | 33 | 19 | 20 | 6 | 2 | 7 |
| 15 | д.Тименка | 239 | 183 | 137 | 142 | 133 | 107 | 141 | 140 |
| 16 | д.Федотово | 394 | 246 | 169 | 149 | 100 | 75 | 56 | 68 |
| 17 | д.Чисти | 80 | 54 | 29 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, тыс. чел. (округл.) | - | 4361 | 3827 | - | 3809 | 3785 | 3946 | 4115 |

Таблица 1-9 Возрастная структура населения МО «Поселок Анопино» (сельское поселение) на 01.01.2007 г.

| № п/п | Населенный пункт | Младше трудоспособного возраста | Трудоспособного возраста | Старше трудоспособного возраста | Всего, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-6 лет | 6-17 лет | всего, чел. / % | женщины 17-55 лет, мужчины 17-60 лет, чел. / % | женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет, чел. / % |  |
| 1 | д.Александровка | 6 | 7 | 13 / 18,3 | 36 / 50,7 | 22 / 31,0 | 71 |
| 2 | п.Анопино | 181 | 285 | 466 / 23,3 | 1014 / 50,7 | 520 / 26,0 | 2000 |
| 3 | д.Арсамаки | - | - | - / 0 | 6 / 54,5 | 5 / 45,5 | 11 |
| 4 | д.Бабино | 2 | 3 | 5 / 20,8 | 12 / 50,0 | 7 / 29,2 | 24 |
| 5 | д.Борзинка | 3 | 12 | 15 / 65,2 | 7 / 30,4 | 1 / 4,4 | 23 |
| 6 | д.Вашутино | 67 | 113 | 180 / 19,7 | 623 / 68,1 | 112 / 12,2 | 915 |
| 7 | с. Вешки | 11 | 12 | 23 / 18,9 | 69 / 56,6 | 30 / 24,5 | 122 |
| 8 | Д.Жары | - | 7 | 7 / 24,1 | 15 / 51,7 | 7 / 24,2 | 29 |
| 9 | Д.Ивановка | - | - | - / 0 | 6 / 46,2 | 7 / 53,8 | 13 |
| 10 | П.Комиссаровка | 5 | 12 | 17 / 21,5 | 37 / 46,8 | 25 / 31,7 | 79 |
| 11 | Д.Лесная | 4 | 1 | 5 / 50,0 | 2 / 20,0 | 3 / 30,0 | 10 |
| 12 | Д.Никулино | 22 | 51 | 73 / 20,1 | 230 / 63,4 | 60 / 16,5 | 363 |
| 13 | Д.Облепиха | 2 | 17 | 19 / 21,8 | 59 / 67,8 | 9 / 10,4 | 87 |
| 14 | Д.Поповичи | - | - | - / 0 | 1 / 50,0 | 1 / 50,0 | 2 |
| 15 | Д.Тименка | 6 | 7 | 13 / 9,2 | 77 / 54,6 | 51 / 36,2 | 141 |
| 16 | Д.Федотово | - | 3 | 3 / 5,4 | 19 / 33,9 | 34 / 60,7 | 56 |
| 17 | Д.Чисти | - | - | - / 0 | - / 0 | - / 0 | - |
| Итого, чел. | 309 | 530 | 839 | 2213 | 894 | 3946 |
|  | % | 7,8 | 13,4 | 21,2 | 56,1 | 22,7 | 100 |

### Экономическая база

##### Промышленность

Краткая характеристика крупных и средних предприятий МО «Поселок Анопино» (сельское поселение) приведена ниже.

Таблица 1-10 Характеристика крупных и средних организаций

| № пп | Наименование предприятия | Численность занятых, чел. | Объем продукции, млн. руб. за 2009 г. | Основные виды выпускаемой продукции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Раско» (п.Анопино, ул. Почтовая, д.32) | 574 | 1363,5 | Бутылка винная, бутылка пивная |
| 2 | Комиссаровский филиал владимирского ОАО «Промжелдортранс» (п.Анопино) | 41 | 20,1 | Грузовые железнодорожные перевозки |
| 5 | ЗАО «Гусевская птицефабрика» (д.Вашутино) | 14 | - | Производство мяса птицы, яиц |
| 6 | ООО «Вашутинское» (д.Вашутино, улМикрорайон, 6) | 70 | 21,5 | Выращивание КРС, производство молока; заготовка леса; выращивание кормовых культур |
| 7 | СПК Дружба (д.Никулино) | 18 | 2,2 | Молоко, корма; заготовка леса |
| 8 | Анопинский хлебный завод | не работает | - | Хлебные изделия |
| 9 | ОАО «Гусевской леспромхоз» (пилорама, п.Анопино) | не работает | - |  |
| Всего, округленно | 717 | 1407 |  |

Общая площадь территорий, занятых промышленными предприятиями, составляет 35 га.

##### Сельское хозяйство

В границах Анопинского сельского поселения земли сельхозпредприятий, организаций, личных подсобных хозяйств занимают около 7,5 тыс. га, или 28,7%.

Здесь полностью расположены земли ООО «Вашутинское» и СПК «Дружба», а также земли личных подсобных хозяйств и коллективного и индивидуального огородничества.

Ниже приводится краткая характеристика основных производителей сельскохозяйственной продукции.

ООО «Вашутинское» по состоянию на 01.01.2010 г. занимает территорию площадью 1406 га, что составляет 18,8% от всех земель сельскохозяйственных производителей поселения. Общая площадь сельскохозяйственных угодий предприятия составляет 1402 га, в том числе пашня – 1096 га, сенокосы – 130 га, пастбища – 176 га, пары – 50 га. Таким образом, сельскохозяйственная освоенность территории предприятия составляет 99,7%, распаханность – 78,2%.

Рисунок 1-2 Распределение сельскохозяйственных угодий ООО «Вашутинское»

Посевная площадь ООО «Вашутинское» составляет 838 га (пашня используется на 76,5%). Распределение посевной площади по культурам выглядит следующим образом: зерновые и зернобобовые культуры – 120 га (14,3%), кормовые культуры – 718 га (85,7%).

Валовой сбор в 2009 году зерновых и зернобобовых культур составил 281 тонну, сена – 114 тонн, зеленого корма – 3789 тонн.

Специализация ООО «Вашутинское» – мясное животноводство. В 2009 году в хозяйстве поголовье крупного рогатого скота всего составило 389 голов, в том числе коров – 150 голов (удельный вес коров в стаде – 38,6%). Произведено молока составило 375 тн, мяса – 50 тонн.

СПК «Дружба» по состоянию на 01.01.2010 г. занимает территорию площадью 5051 га, что составляет 67,4% от всех земель сельскохозяйственных производителей поселения. Общая площадь сельскохозяйственных угодий предприятия составляет 1458 га, в том числе пашня – 1090 га, сенокосы – 170 га, пастбища – 198 га (Рисунок 1-3. Распределение сельскохозяйственных угодий СПК «Дружба»). Таким образом, сельскохозяйственная освоенность территории предприятия составляет 28,9%, распаханность – 74,8%.

Рисунок 1-3. Распределение сельскохозяйственных угодий СПК «Дружба»

Посевная площадь СПК «Дружба» составляет 171 га (пашня используется на 15,7%). Распределение посевной площади по культурам выглядит следующим образом: зерновые и зернобобовые культуры – 30 га (17,5%), кормовые культуры – 141 га (82,5%).

Валовой сбор в 2009 году зерновых и зернобобовых культур составил 33 тонны, сена – 131 тонна.

Специализация СПК «Дружба» – молочное животноводство. В 2009 году в хозяйстве поголовье крупного рогатого скота всего составило 42 головы, в том числе коров – 25 голов (удельный вес коров в стаде – 59,5%). Произведено молока составило 85 тонн, мяса – 6 тонн.

Личные подсобные хозяйства, коллективное и индивидуальное огородничество занимают 1039 га (13,9%). Общая площадь сельскохозяйственных угодий личного сектора составляет 1013 га, в том числе пашня – 659 га, сенокосы – 144 га, пастбища – 210 га. Таким образом, сельскохозяйственная освоенность территории предприятия составляет 97,5%, распаханность – 65,1%.

Рисунок 1-4 Распределение сельскохозяйственных угодий личного сектора

Посевная площадь в личном секторе составляет 500 га (пашня используется на 75,9%). Распределение посевной площади по культурам выглядит следующим образом: зерновые и зернобобовые культуры – 4 га (0,8%), картофель – 316 га (63,2%), овощи – 169 га (33,8%), кормовые культуры – 11 га (2,2%).

Валовой сбор в 2009 году зерновых и зернобобовых культур составил 0,01 тн, картофеля – 4 тн, овощей – 5,5 тн, кормовых культур – 0,08 тн.

Специализация сельского хозяйства в личном секторе – мясомолочное животноводство. В 2009 году в личном секторе поголовье крупного рогатого скота всего составило 128 голов, в том числе коров – 52 головы (удельный вес коров в стаде – 40,6%), свиней – 32 головы, овец и коз – 70 голов, птицы – 2300 голов. Валовое производство молока составило около 250 тонн, мяса – 25 тонн, яиц – 690 тыс. шт.

Основные показатели развития сельского хозяйства СП Анопино в 2009 году представлены в таблице (Таблица 1-11 Основные показатели развития сельского хозяйства СП Анопино в 2009 году).

Таблица 1-11 Основные показатели развития сельского хозяйства СП Анопино в 2009 году

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Величина показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | хозяйства всех категорий | сельскохозяй-ственные организации | Личный сектор |
| 1. | Территория |
| 1.1 | Площадь поселения всего, в том числе: | га | 26100 | 26100 | 26100 |
| 1.1.1 | Сельскохозяйственные угодья, в т.ч. | га | 3873 | 2860 | 1013 |
|  | пашня | га | 2845 | 2186 | 659 |
|  | сенокосы | га | 444 | 300 | 144 |
|  | пастбища | га | 584 | 374 | 210 |
| 1.1.2 | Посевная площадь всего, в т.ч. | га | 1509 | 1009 | 500 |
|  | зерновые и зернобобовые культуры | га | 154 | 150 | 4 |
|  | картофель | га | 316 | - | 316 |
|  | овощи | га | 169 | - | 169 |
|  | кормовые культуры | га | 870 | 859 | 11 |
| 2. | Поголовье скота и птицы |
| 2.1 | Крупный рогатый скот | гол. | 559 | 431 | 128 |
| 2.2 | Коровы | гол. | 227 | 175 | 52 |
| 2.3 | Свиньи | гол. | 32 | - | 32 |
| 2.4 | Овцы и козы | гол. | 70 | - | 70 |
| 2.5 | Птица | гол. | 2300 | - | 2300 |
| 3. | Валовое производство |
| 3.1 | Зерно | тонн | 314,01 | 314 | 0,01 |
| 3.2 | Картофель | тонн | 4 | - | 4 |
| 3.3 | Овощи | тонн | 5,5 | - | 5,5 |
| 3.4 | Молоко | тонн | 710 | 460 | 250 |
| 3.5 | Мясо | тонн | 81 | 56 | 25 |
| 3.6 | Яйца | тыс. шт. | 690 | - | 690 |

В соответствии с законом Владимирской области № 23-ОЗ "О перечне особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий на территории Владимирской области, использование которых для других целей не допускается", на территории муниципального образования расположены особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья – многолетние насаждения, в 2 км северо-восточнее г. Гусь-Хрустальный, у д.Облепиха. Площадь – 25,3 га.

## Социальное и культурно-бытовое обслуживание

### Жилищный фонд

Общая площадь жилищного фонда составляет 97,4тыс.м. Жилищная обеспеченность – 23,8 м на 1 жителя.

Краткая характеристика жилищного фонда МО «Поселок Анопино» приведена ниже (Таблица 1-12 Характеристика жилищного фонда МО «Поселок Анопино»).

Таблица 1-12 Характеристика жилищного фонда МО «Поселок Анопино»

| № п/п | Тип жилой застройки | Количество домов, ед. | Общая площадь, тыс. м | Форма собственности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | каменные | деревянные | прочие * | всего | каменные | деревянные | прочие * | всего | муниципальная | частная |
| 1 | п.Анопино |  |  |  |  |  |  |  | 44,0 |  |  |
| 1.1 | Многоквартирная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 этажные | 12 | 3 | 5 | 20 | 5,2 | 1,5 | 1,1 | 7,8 | 0,6 | 7,2 |
| 1.2 | Усадебная |  | 35 | 127 | 161 |  |  |  | 19,9 | 1,3 | 18,6 |
| 1.3 | Индивидуальная | 45 | 158 | 24 | 227 |  |  |  | 16,3 | 0,04 | 16,25 |
| 2 | д.Облепиха |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  |
| 2.1 | Многоквартирная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 этажные ** | 1 |  |  | 1 | 1,6 |  |  | 1,6 | 0,02 | 1,58 |
| 2.2 | Общежития | 1 |  |  | 1 | 0,4 |  |  | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
| 3 | д.Вашутино |  |  |  |  |  |  |  | 16,3 |  |  |
|  | Многоквартирная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 этажные** | 7 |  | 2 | 9 | 4,7 |  | 1,1 | 5,8 | 0,6 | 5,2 |
|  | Усадебная |  | 31 | 41 | 72 |  | 2,9 | 5,7 | 8,6 | 0,05 | 8,55 |
|  | Индивидуальная |  | 31 |  | 31 |  | 1,9 |  | 1,9 |  | 1,9 |
| 4 | д.Никулино |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |
|  | Многоквартирная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 этажные | 4 |  |  | 4 | 2,7 |  |  | 2,7 | 0,93 | 1,77 |
|  | Усадебная |  |  | 11 | 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | Индивидуальная |  | 45 | 34 | 79 |  | 2,5 | 3,2 | 5,7 | 0,36 | 5,3 |
| 5 | д.Тименка |  |  |  |  |  |  |  | 1,94 |  |  |
|  | Многоквартирная |  |  |  | 2 |  | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,2 |
|  | Усадебная |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Индивидуальная | 2 | 28 |  | 30 | 0,14 | 1,5 |  | 1,64 |  | 1,64 |
| 6 | д.Вешки |  |  |  |  |  |  |  | 4,52 |  |  |
|  | Усадебная |  | 7 |  | 7 |  | 0,42 |  | 0,42 | 0,04 | 0,38 |
|  | Индивидуальная | 7 | 70 |  | 77 | 0,4 | 3,7 |  | 4,1 |  | 4,1 |
| 7 | д.Лесная |  |  |  |  |  |  |  | 0,95 |  |  |
|  | Индивидуальная |  | 20 |  | 20 |  | 0,95 |  | 0,95 |  | 0,95 |
| 8 | п.Комиссаровка |  |  |  |  |  |  |  | 3,4 |  |  |
|  | Индивидуальная |  | 63 |  | 63 |  | 3,4 |  | 3,4 |  | 3,4 |
| 9 | д.Ивановка |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |
|  | Индивидуальная |  | 17 |  | 17 |  | 0,8 |  | 0,8 |  | 0,8 |
| 10 | д.Жары |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |
|  | Индивидуальная | 2 | 31 |  | 33 | 0,25 | 1,25 |  | 1,5 |  | 1,5 |
| 11 | д.Александровка |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 |  |  |
|  | Индивидуальная | 1 | 51 |  | 52 | 0,09 | 2,4 |  | 2,5 |  | 2,5 |
| 12 | д.Борзинка |  |  |  |  |  |  |  | 0,97 |  |  |
|  | Индивидуальная |  | 20 |  | 20 |  | 0,97 |  | 0,97 |  | 0,97 |
| 13 | д.Арсамаки |  |  |  |  |  |  |  | 2,06 |  |  |
|  | Индивидуальная |  | 42 |  | 42 |  | 2,06 |  | 2,06 |  | 2,06 |
| 14 | д.Бабино |  |  |  |  |  |  |  | 1,3 |  |  |
|  | Индивидуальная |  | 20 |  | 20 |  | 1,3 |  | 1,3 |  | 1,3 |
| 15 | д.Поповичи |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |
|  | Индивидуальная |  | 60 |  | 60 |  | 3,5 |  | 3,5 |  | 3,5 |
| 16 | д.Федотово |  |  |  |  |  |  |  | 3,3 |  |  |
|  | Индивидуальная |  | 73 |  | 73 |  | 3,3 |  | 3,3 |  | 3,3 |
| Всего по муниципальному образованию |  |  |  |  |  |  |  | 97,4 |  |  |

* блочные, сборнощитовые дома и дома смешанного типа

** кирпичные дома

Многоквартирная застройка представлена домами высотой до 2-3 этажей, находящихся в муниципальной и частной собственности. Общая площадь многоквартирной застройки составляет 18,2 тыс. м (19% от всей площади жилищного фонда).

Площадь жилищного фонда в усадебной застройке составляет порядка 79,2тыс.м (81% от всей площади жилищного фонда).

За период 2000-2009 гг. в МО «Поселок Анопино» введено 7044 м жилья (66 единиц). Ежегодный ввод жилья составляет в среднем 0,17 м на 1 жителя в год.Около 70% введенного за 2000-2009 гг. жилья построено в п.Анопино.

### Образование

Сеть учреждений образования МО «Поселок Анопино» представлена 3 детскими дошкольными учреждениями, 4 общеобразовательными учреждениями. Учреждения профессионального образования отсутствуют.

Характеристика учреждений системы образования МО «Поселок Анопино» представлена (Таблица 1-13 Характеристика системы образования МО «Поселок Анопино»).

Таблица 1-13 Характеристика системы образования МО «Поселок Анопино»

| № п/п | Наименование | Адрес | Количество мест по проекту | Количество мест фактически | Этажность, материал стен, встроенное или отдельно стоящее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дошкольное образование |
| 1.1 | МДОУ «Детский сад №42» | п.Анопино, ул. Полевая, д.1 | 110 | 110 | 2 этажное, отдельно стоящее, кирпичное здание, муниципальная собственность, пл. участка 0,77 га |
| 1.2 | МДОУ «Детский сад №22» | д.Вашутино, ул. Молодежная, 9 | 75 | 44 | 2 этажное, отдельно стоящее, кирпичное здание, муниципальная собственность, пл. участка 0,68 га |
| 1.3 | МДОУ «Детский сад №27» | д.Никулино, ул. Зеленая, 8 | 35 | 10 | 1 этажное, отдельно стоящее, блочное здание, муниципальная собственность, пл. участка 0,23 га |
| Всего |  | 220 | 164 | 1,68 га |
| 2 | Общеобразовательные учреждения |
| 2.1 | МОУ «Анопинская средняя общеобразовательная школа» | п.Анопино, ул. Мира, д.6 | 504 | 222 | 2 этажное, отдельно стоящее, кирпичное здание, муниципальная собственность, пл. участка 1,5 га |
| 2.2 | МОУ «Вашутинская основная общеобразовательная школа» | д.Вашутино, ул. Центральная, д.2а, 2б | 115 | 66 | 1 этажное, отдельно стоящее, деревянное здание, муниципальная собственность, пл. участка 0,75 га |
| 2.4 | МОУ «Никулинская начальная общеобразовательная школа» | д.Никулино, ул. Зеленая, 8 | 36 | 13 | 1 этажное, встроенное, деревянное здание, муниципальная собственность |
| Всего |  | 655 | 301 | 2,25 га |

### Здравоохранение

Учреждения здравоохранения представлены двумя учреждениями.

МУЗ «Анопинская амбулатория» (ул. Почтовая, д.14), состоящее из амбулаторного отделения на 50 пос. в смену и дневного стационара с числом коек - 19 коек. Учреждение располагается в двух зданиях: амбулатория в отдельно стоящем двухэтажном керамзито-бетоновом здании на участке в 0,38 га, стационар в отдельно стоящем одноэтажном бревенчатом здании на участке 0,1 га.

Вашутинский ФАП в д.Вашутино (ул. Центральная, д.4) рассчитан на 19 пос. в смену. Учреждение располагается в отдельно стоящем одноэтажном бревенчатом здании на участке 0,04 га.

Общая мощность учреждений здравоохранения МО «Поселок Анопино» составляет 19 коек, 69 пос. в смену.

### Культура

Характеристика сети учреждений культуры МО «Поселок Анопино» представлена в таблице (Таблица 1-14 Характеристика учреждений культуры МО «Поселок Анопино»).

Таблица 1-14 Характеристика учреждений культуры МО «Поселок Анопино»

| № п/п | Наименование | Адрес | Количество мест, тыс.томов в библиотеке |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУК «Гусь-Хрустальный районный дом культуры» | п.Анопино, ул. Почтовая, 34 | 218 мест |
| 2 | Сельский дом культуры | д.Никулино, ул. Центральная, .46 | 50 мест |
| 4 | Сельский клуб | д.Вашутино, Микр-он, д.6 | 150 мест |
| 5 | МУК Анопинская библиотека-филиал | п.Анопино, ул.Почтовая. д.43 | 10,1 тыс. томов |
| 6 | МУК Вашутинская библиотека-филиал | д.Вашутино, ул.Центральная, д.1 | 6,4 тыс. томов |
| 7 | МУК Никулинская библиотека-филиал | д.Никулино, ул.Центральная, д.18-а | 1,8 тыс. томов |

### Физкультура и спорт

Характеристика сети учреждений физкультуры и спорта МО «Поселок Анопино» представлена в таблице (Таблица 1-15 Характеристика учреждений физкультуры и спорта МО «Поселок Анопино»).

Таблица 1-15 Характеристика учреждений физкультуры и спорта МО «Поселок Анопино»

| № пп | Наименование | Адрес | Отдельно стоящие или встроенные, этажность, материал | Форма собственности | Землепользование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | площадь участка | право пользования |
| 1 | Спортивный зал 18х9х6м | п.Анопино, ул. Мира, 3 | встроенное при школе, 1 этаж, кирпич | муниципальная | - | постоянное |
| 2 | Спортивная площадка | д.Вашутино, ул. Центральная, 2а | пришкольная | муниципальная | 50х50м | постоянное |
| 3 | Волейбольная площадка | п.Анопино, ул. Мира, 3 | отдельно | муниципальная | 24х15м | постоянное |
| 4 | Хоккейная площадка | п.Анопино, ул. Почтовая, 3 | отдельно стоящая, основа асфальт, борта деревянные | муниципальная | 60х30м | постоянное |
| 5 | Хоккейная площадка | д.Вашутино, ул. Школьная | отдельно стоящая, основа асфальт | муниципальная | 50х25м | постоянное |
| 6 | Стадион с беговыми дорожками | п.Анопино, ул. Чехова | отдельно стоящий | муниципальная | 100х60м | постоянное |

В пос.Анопино действует МОУДОД ДЮСШ с численностью занимающихся – 135 чел.

### Торговля и общественное питание

Торговая площадь предприятий торговли составляет порядка 1,0 тыс. м.

Предприятия общественного питания (общественные столовые) представлены 4 объектами с количеством посадочных мест – 125. Также имеются предприятия общественного питания, находящиеся на балансе учебных заведений, организаций, промышленных предприятий с количеством посадочных мест – 162.

### Коммунально-бытовое обслуживание

Предприятия бытового обслуживания представлены 6 учреждениями.

Банно-оздоровительный комплекс в п.Анопино рассчитан на 30 помывочных мест.

Отделения почтовой связи находятся в п.Анопино и д.Вашутино.

Места захоронения представлены тремя кладбищами, расположенными вне населенных пунктов:

к юго-востоку от с. Арсамаки – 0,45 га;

на восток от с. Арсамаки – 1,6 га;

на восток от д.Никулино – 0,55 га.

### Охрана общественного порядка

Охрана общественного порядка осуществляется УВД г. Гусь-Хрустальный и Гусь-Хрустального района, а также добровольным формированием по охране общественного порядка с количеством участников – 10 человек.

### Садово-дачные и садовые товарищества

На территории МО «Поселок Анопино» (сельское поселение) на площади 188,53 га располагаются садово-дачные и садовые товарищества. От общей площади территории поселения садово-дачные товарищества занимают 0,7%. Население, сезонно проживающее в садово-дачных объединениях в летний период, насчитывает не менее 6,5 тысяч человек.

Характеристика садово-дачных и садовых товариществ МО «Поселок Анопино» представлена (Таблица 1-16 Характеристика садово-дачных и садовых товариществ МО «Поселок Анопино» (по данным кадастрового учета)).

Таблица 1-16 Характеристика садово-дачных и садовых товариществ МО «Поселок Анопино» (по данным кадастрового учета)

| № п/п | Наименование садоводческого объединения, принадлежность | Местоположение, кадастровый квартал | Территория (га) | Количество участков |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе средний размер участка |  |
| 1 | СДТ «Селимово» | северо-восточнее д.Никулино, 33:14:001704 | 20,08 | 0,06 | 334 |
| 2 | СДТ «Восточный», Опытный стекольный завод г. Гусь-Хрустальный | 2,5 км восточнее д.Никулино, 33:14:001601 | 66,0 | 0,06 | более 300 |
| 3 | СДТ «Хрустальщик», Хрустальный з-д г. Гусь-Хрустальный | 2,5 км восточнее д.Никулино, 33:14:001601 | 29,85 | 0,06 | 490 |
| 4 | СДТ «Урожай», ОАО «Армагус» | 33:14:001705 | 21,13 | 0,08 | 266 |
| 5 | СТ «Стекловолокно» | восточнее д.Бабино, 33:14:000601 | 48,4 | 0,06 | более 700 |
| 6 | СДТ «Облепиха» | д.Облепиха, 33:14:001301 | 3,07 | 0,08 | 36 |
| 7 | СДТ «Михали» |  |  |  |  |
| Всего |  | 188,53 | 0,06 |  |

### Учреждения отдыха. Зоны кратковременного отдыха

На территории МО «Посёлок Анопино» находятся следующие учреждения отдыха:

база рыбака и охотника (принадлежность ООО «РАСКО», территория – 1,5 га), находящаяся юго-западнее п.Анопино, между южным берегом Александровского водохранилища и 60 кварталом Анопинского участкового лесничества;

Зоны кратковременного отдыха сложились в лесопарковых частях зеленой зоны севернее п.Анопино, а так же около Александровского водохранилища.

### Расчет обеспеченности учреждениями и предприятиями обслуживания

Расчет обеспеченности учреждениями и предприятиями обслуживания населения МО «Поселок Анопино» произведен для численности населения 4,1 тыс. человек в соответствии с «Областными нормативами градостроительного проектирования. Планировка и застройка городских округов и поселений Владимирской области» (утверждены Постановлением Губернатора Владимирской области № 341 от 06.05.2006 г.), распоряжением Правительства РФ от 3 июля 1996 г. N 1063-р, и представлен (Таблица 1-17 Расчет современного уровня обеспеченности МО «Поселок Анопино» учреждениями и предприятиями обслуживания).

Таблица 1-17 Расчет современного уровня обеспеченности МО «Поселок Анопино» учреждениями и предприятиями обслуживания

| № п/п | Учреждения, предприятия | Единица измерения | Рекомендуемая обеспеченность на 1000 жителей | Фактическая обеспеченность на 1000 жителей | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I Учреждения образования |
|  | Общеобразовательная школа, лицей, гимназия | 1 место | 115 | 159,8 | 100 |
|  | Детское дошкольное учреждение | 1 место | 30 | 53,7 | 100 |
| II Учреждения культуры и искусства |
|  | Учреждение клубного типа | 1 место | 80 | 114 | 100 |
|  | Массовая библиотека | тыс. ед.хранения | 7,5 | 4,5 | 60 |
| III Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |
|  | Стационары всех типов | 1 койка | с учетом системы расселения | 19 |  |
|  | Амбулаторно-поликлиническая сеть | 1 посещение в смену | с учетом системы расселения | 69 |  |
|  | Аптека | м общей площади / объект | 1 |  |  |
| IV Физкультурно-спортивные сооружения |
|  | Территория плоскостных спортивных сооружений | га | 0,9 | 0,3 | 33 |
| V Торговля и общественное питание |
|  | Магазин продовольственных и непродовольственных товаров | м торговой площади | 300 | 244 | 81 |
|  | Предприятие общественного питания | 1 посадочное место | 40 | 30 | 75 |
| VI Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |
|  | Банно-оздоровительный комплекс | 1 помывочное место | 7 | 7 | 100 |
|  | Пождепо | 1 пожарный автомобиль | 0,4 |  |  |
|  | Кладбище | га | 0,24 | 0,6 | 100 |
| VII Административно-деловые и хозяйственные учреждения |
|  | Отделение связи | 1 объект | 1 |  | 100 |

## Состояние окружающей среды

Основной целью проектирования и строительства населенных мест является создание благоприятной и безопасной среды проживания людей. В связи с этим особое внимание при разработке проектов уделяется требованиям в области охраны окружающей среды.

Анализ природных условий показывает, что на момент разработки проекта на рассматриваемой территории сложилась в целом благоприятная экологическая обстановка.

В данном разделе приводится анализ существующей экологической ситуации и дается комплекс природоохранных мероприятий, по основным направлениям:

- Состояние и охрана воздушного бассейна;

- Состояние и охрана водных ресурсов;

- Охрана почв и санитарная очистка территории.

### Состояние воздушного бассейна

Состояние воздушного бассейна является одним из основных экологических факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения.

Основными источниками загрязнениями атмосферного воздуха на территории МО «п.Анопино» (сельское поселение) являются предприятия стекольной промышленности, деревообрабатывающей и пищевой промышленностей, сельское хозяйство и животноводство, а также транспорт (автомобильный и железнодорожный). Кроме того, источниками загрязнения атмосферного воздуха являются неорганизованные источники, это: несанкционированные и стихийные свалки, строительные площадки, сжигание отходов, горение торфа и др.

Основные предприятия, являющиеся источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в сельском поселении:

ООО «РАСКО»;

ОАО «Промжелдортранс»;

Гусевская птицефабрика;

ООО «Вашутинское»;

ООО «Мехлес»;

ООО «Владлес»;

ООО «Агроплюс»;

СПК «Дружба».

В таблице (Таблица 1-18 Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от ООО «РАСКО» (по данным форм отчетности 2-ТП (воздух)) представлены выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух ООО «РАСКО» за 2008-2009 г.г. (по формам отчетности 2ТП-воздух).

Таблица 1-18 Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от ООО «РАСКО» (по данным форм отчетности 2-ТП (воздух))

| Загрязняющие вещества, выбрасываемые в атмосферный воздух | Количество загрязняющих веществ (тонн) |
| --- | --- |
|  | 2008 г. | 2009 г. | % |
| Всего, в том числе: | 457,2 | 318,0 | 100,0 |
| твердых | 77,4 | 95,9 | 30,2 |
| газообразных и жидких: | 379,8 | 222,1 | 69,8 |
| диоксид серы | 0,01 | 0,01 | 0,003 |
| оксид углерода | 194,5 | 29,6 | 9,3 |
| оксиды азота | 37,3 | 40,1 | 12,6 |
| углеводороды (без ЛОС) | 0,6 | 0,5 | 0,2 |
| ЛОС | 0,6 | 0,7 | 0,2 |
| прочие | 146,8 | 151,1 | 47,5 |

На следующих диаграммах, представлены основные загрязняющие вещества, выброшенные в атмосферу от ООО «РАСКО» в 2009 году в процентах.

Рисунок 1-5

Из диаграммы (Рисунок 1-5) видно, что основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят: твердые загрязняющие вещества, оксид азота и прочие вещества.

##### Влияние автомобильного транспорта на загрязнение атмосферного воздуха

Для Анопинского сельского поселения актуальной является проблема загрязнения воздуха выбросами от автотранспортных средств. За последние несколько лет происходит увеличение парка автотранспортных средств срок эксплуатации которых превышает 10 лет. Столь долгий срок эксплуатации автотранспортных средств не может не сказаться на ухудшении качества выхлопов автотранспортных средств. Необходимо также учитывать, что их выбросы более токсичны, чем выбросы от стационарных источников.

В целом доля выбросов от передвижных источников в загрязнение воздушного бассейна составляет около 30-35 %. Выбросы оксида углерода от передвижных источников в 2,4 раза превышают выбросы оксида углерода от стационарных источников, оксидов азота - в 2,5 раза, углеводородов (летучих органических соединений) – в 7 раз.

На территории МО «П.Анопино» (сельское поселение) не проводится анализ и расчет выбросов в атмосферу загрязняющих веществ от передвижных источников.

Учитывая ежегодный рост единиц автотранспорта, можно предположить, что в ближайшие годы будет наблюдаться дальнейший рост выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух за счёт передвижных источников.

##### Мониторинг атмосферного воздуха

Наблюдение за загрязнением атмосферного воздуха на территории Анопинского сельского поселения не производится. На территории поселения отсутствую стационарные посты Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с чем, невозможно достоверно оценить состояние атмосферного воздуха.

Выводы

- Уровень загрязнения атмосферного воздуха в сельском поселении можно охарактеризовать как удовлетворительный.

- Основные предприятия города, оказывающие наибольшее влияние на окружающую среду:

- ООО «РАСКО»;

- Гусевская птицефабрика;

- СПК «Дружба»;

- Пилорамы и пр.

- На территории поселения отсутствуют стационарные посты по мониторингу окружающей среды, в связи с чем, невозможно достоверно оценить состояние атмосферного воздуха.

### Состояние вод

Гидрографическая сеть сельского поселения Анопино представлена в основном р. Гусь, которая относится к бассейну р. Оки. Длина реки составляет 146 км, истоки находятся в д.Арсамаки. Ширина реки - от 5 до 10 м, реже, на поворотах, до 20 м. Глубина реки составляет 1-1,4 метра.

Река берет начало в лесах к востоку от железнодорожной линии Владимир - Тумская, в пределах Владимирской области протекает на протяжении 66 км. Река имеет два крупных притока - р. Колпь и р.Нарма (в Рязанской области).

Александровское водохранилище. По содержанию химических веществ воды относятся к классу гидрокарбонатных. Качество воды в р. Гусь соответствует 3А классу – «загрязненная».

Централизованная хозяйственно-бытовая система водоотведения в сельском поселении имеется только в п.Анопино, д.Вашутино, д.Никулино, д.Облепиха. Канализационные очистные сооружения имеются только в п.Анопино, д.Вашутино и д.Облепиха.

В деревнях Вашутино и Облепиха канализационные очистные в настоящее время выведены из строя. В д.Никулино канализационные очистные сооружения отсутствуют.

Отведение сточных вод от жилой и коммунальной застройки, соцкультбыта на очистные сооружения осуществляется самотеком.

Усадебная застройка в основном не канализована, а оборудована выгребами.

Основной проблемой эксплуатации системы водоотведения является большой процент износа оборудования и сетей.

Канализационные очистные сооружения п.Анопино не обеспечивают очистку сточных вод до нормативных требований.

### Отходы производства и потребления

Продолжающиеся загрязнения природной среды жидкими и твердыми отходами производства вызывают деградацию среды обитания и наносят ущерб здоровью населения, что в последнее время остается острой экологической проблемой, имеющей приоритетное социальное и экономическое значение.

Источниками загрязнения окружающей среды являются отходы, промышленные и бытовые, а также свалки захоронения ТБО и несанкционированные свалки.

На момент разработки Генерального плана ведется разработка региональной «Генеральной схемы очистки территорий населенных пунктов от отходов производства и потребления» в рамках проекта «Схема территориального планирования Владимирской области (2 этап)», утвержденного постановлением Губернатора области от 01.04.2008 г. № 240 «О подготовке схемы территориального планирования Владимирской области» (генеральный проектировщик: Центральный НИПИ по градостроительству Российской академии архитектуры и строительных наук (г. Москва).

Техническим заданием на разработку «Генеральной схемы очистки территории Владимирской области» предусмотрено строительство 7 межмуниципальных комплексов по переработке и захоронению твердых бытовых отходов. В качестве сопутствующей инфраструктуры первичной обработки отходов предусматривается создание, за счет частичных инвестиций, сети мусоросортировочных комплексов (7) и мусороперегрузочных станций (10).

В том числе на территории Гусь-Хрустального района предусмотрено строительство одной мусоросортировочной станции и одного районного полигона захоронения ТБО.

Строительство отдельных полигонов для МО «п.Анопино» (сельского поселения) в данной работе не предусматривается.

Твердые бытовые отходы Анопинского сельского поселения вывозятся из п.Анопино, Облепиха, Вашутино, Арсамаки на усовершенствованную городскую свалку ТБО города Гусь-Хрустальный, вблизи п.Никулино (в 5 км от г. Гусь-Хрустальный).

Вывоз мусора осуществляет МУП «Наш дом». Количество отходов, вывозимых из Анопинского сельского поселения на городскую свалку, за 2009 год составил 47,9 т/год.

В остальных населенных пунктах проблема с отходами не решена.

На территории п.Анопино актуальной проблемой является наличие несанкционированного размещения отходов производства и потребления (Таблица 1-19 Перечень выявленных несанкционированных мест размещения отходов производства и потребления на территории МО «п.Анопино»).

Таблица 1-19 Перечень выявленных несанкционированных мест размещения отходов производства и потребления на территории МО «п.Анопино»

| № п/п | Муниципальное образование | Местоположение | Площадь, м | Объем, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п.Анопино | за прудом в д.Вашутино | 100 | 40 |
| 2 | п.Анопино | В лесном массиве в конце Пожарного переулка | 50 | 10 |
| 3 | п.Анопино | В лесном массиве справа от дороги, ведущей от лесничества к асфальтовой большой дороге | 30 | 10 |
| 4 | п.Анопино | В лесном массиве слева от дороги, ведущей от лесничества к асфальтовой большой дороге | 30 | 15 |
| 5 | п.Анопино | В лесном массиве слева от дороги, ведущей от заправочной станции к д.Поповичи | 5-10 | 5-8 |
| 6 | п.Анопино | В лесном массиве справа от дороги при въезде в д.Поповичи | 50 | 25 |

Промышленные отходы IV и V классов опасности вывозятся и захораниваются на городской свалке ТБО. А часть отходов передают другим организациям. А именно:

ртутные лампы в ООО «Автоэко» г. Рязань;

масла компрессионные отработанные, масла автомобильные отработанные и пр. в ООО «Техпромсервис» г. Владимир;

аккумуляторы свинцовые отработанные со слитым электролитом, провод медный и пр. в ООО «Экомс» г. Александров;

отходы упаковочного картона в ООО «Вторресурсы» г. Гусь-Хрустальный;

покрышки отработанные в ЗАО «Завод переработки покрышек №1.

Выводы

- на территории поселения до конца не решена проблема со сбором и утилизации бытовых и промышленных отходов;

- твердые бытовые отходы Анопинского сельского поселения вывозятся только из п.п.Анопино, Облепиха, Вашутино, Арсамаки на усовершенствованную городскую свалку ТБО города Гусь-Хрустальный, вблизи п.Никулино (в 5 км от г. Гусь-Хрустальный).

- вывоз мусора осуществляет МУП «Наш дом». Количество отходов, вывозимых из Анопинского сельского поселения на городскую свалку, за 2009 год составил 47,9 т/год.

## Инженерная инфраструктура

### Водоснабжение

В сельском поселении имеется централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения в п.Анопино, д.Арсамаки, д.Бабино, д.Вашутино, с. Вешки, п.Комисаровка, д.Никулино, д.Облепиха, д.Поповичи, д.Тименка, д.Федотово. Остальные населенные пункты сельского поселения обеспечиваются водой из шахтных колодцев.

Централизованное водоснабжение сельского поселения организованно из подземных вод ассельского-клязьминского водоносного горизонта распространенного по всей территории поселения. Водоснабжение сельского поселения осуществляется по средствам артезианских скважин и водонапорных башен.

Таблица 1-20 Характеристика централизованных систем водоснабжения по отдельным населенным пунктам сельского поселения

| № п/п | Наименование населенного пункта | Источник водоснабжения (количество скважин) | Общий расход воды за 2009г. тыс. м3 | Протяженность водопроводных сетей, км | Кол-во водозаборных колодцев (шт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | п.Анопино | 3 | 82,41 | 15,4 | 30 |
| 2. | д.Арсамаки | 1 | - | 1,5 | 3 |
| 3. | д.Бабино | 1 | - | 0,5 | 2 |
| 4. | д.Вашутино | 3 | 13,39 | 3,7 | 5 |
| 5. | с. Вешки | 1 | 0,13 | 2,7 | 7 |
| 6. | п.Комиссаровка | 1 | - | - | - |
| 7. | д.Никулино | 2 | 18,79 | 4,0 | 9 |
| 8. | д.Облепиха | 1 | 4,59 | 0,5 | 4 |
| 9. | д.Поповичи | 1 | - | 0,8 | 1 |
| 10. | д.Тименка | 1 | 1,48 | 1,5 | 5 |
| 11. | д.Федотово | 1 | - | 2,0 | 5 |
| Итого | 16 | 120,79 | 32,6 | 71 |

Таблица 1-21 Общая протяженность сетей водоснабжения по сельскому поселению составляет 32,6 км.

| № п/п | Наименование потребителей | Расход воды, тыс. м3/год | Расход воды, м3/сутки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Население | 103,32 | 0,28 |
| 2. | Бюджетные организации | 7,12 | 0,02 |
| 4. | Прочие потребители | 10,35 | 0,03 |
| Всего: | 120,79 | 0,33 |

Принципиальная схема водоснабжения сельского поселения следующая:

вода от скважин и водонапорных башен насосными станциями подается в уличные магистрали, а от них к кварталам застройки;

необходимо приведение источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения в соответствие с СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

острой проблемой в сельском поселении является большой процент износа сетей водоснабжения как внутриквартальных, так и магистральных, который составляет около 80%.

Выводы

- сети требуют реконструкцию из-за большого процента износа (около 80%);

- строительство новых сетей водоснабжения в существующей застройке, где они отсутствуют;

- необходимо приведение источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения в соответствие с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.

### Водоотведение

В сельском поселении имеется централизованная хозяйственно-бытовая система водоотведения только в п.Анопино, д.Вашутино, д.Никулино, д.Облепиха. Канализационные очистные сооружения имеются только в п.Анопино, д.Вашутино, д.Облепиха.

В д.Вашутино и д.Облепиха канализационные очистные в настоящее время выведены из строя.

Отведение сточных вод от жилой и коммунальной застройки, соцкультбыта на очистные сооружения осуществляется самотеком.

Таблица 1-22 Характеристика централизованных систем водоотведения по отдельным населенным пунктам сельского поселения

| № п/п | Наименование населенного пункта | Общий сброс сточных вод за 2009г. | Ведомственная принадлежность очистных сооружений | Протяженность канализационных сетей | Степень износа, % | Канализационные очистные сооружения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | п.Анопино | 46,29 | ООО «Наш Дом» | 12,4 | 70 | в удовлетворительном состоянии |
| 2. | д.Вашутино | - | ООО «Наш Дом» | 4,6 | 100 | выведены из эксплуатации |
| 3. | д.Облепиха | 4,69 | ООО «Наш Дом» | 0,5 | 85 | выведены из эксплуатации |
| 4 | д.Никулино | 6,28 | ООО «Наш Дом» | - | - | отсутствуют |
| Итого | 57,26 |  | 17,5 |  |  |

Таблица 1-23 Сведения о расходе сточных вод по сельскому поселению, за 2009 год

| № п/п | Наименование потребителей | Расход сточных вод, тыс. м3/год | Расход сточных вод, тыс. м3/сутки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоки кварталов жилой застройки | 46,88 | 0,13 |
| 2. | Стоки от бюджетных потребителей | 5,99 | 0,02 |
| 3. | Стоки от иных потребителей | 4,39 | 0,01 |
| Всего | 57,26 | 0,16 |

Общая протяженность водоотводящей сети в сельском поселении составляет 17,5 км.

Усадебная застройка в основном не канализована, а оборудована выгребами.

Основной проблемой эксплуатации системы водоотведения является большой процент износа оборудования и сетей.

Канализационные очистные сооружения п.Анопино не обеспечивают очистку сточных вод до нормативных требований.

Выводы

- большой процент износа оборудования и сетей;

- канализационные очистные сооружения д.Вашутино и д.Облепиха выведены из эксплуатации;

- во д.Никулино отсутствуют канализационные очистные сооружения;

- канализационные очистные сооружения п.Анопино не обеспечивают очистку сточных вод до нормативных требований.

### Энергоснабжение

#### Электроснабжение

Электроснабжение Анопинского сельского поселения осуществляется от Владимирской энергосистемы, посредством линий 6 и 10 кВ от подстанции 110/35/10 кВ «Вашутино» и подстанции 35/6 кВ «Анопино». По территории послеения проходит транзитная двухцепная линия 220 кВ п/ст «Владимирская» - п/ст «Стекловолокно». Линии 35 и 110 кВ находятся в удовлетворительном состоянии.

Основными проблемами электроснабжения является:

износ оборудования электроподстанций, большинство оборудования выработало нормативный срок эксплуатации и требует замены.

высокий износ линий 6 и 10 кВ введенных в эксплуатацию в 1975-1980 годах и распределительных сетей 0,4 кВ, оборудования трансформаторных подстанций.

#### Теплоснабжение

Централизованное теплоснабжение имеется в п.Анопино, д.Вашутино, д.Никулино и д.Облепиха.

Таблица 1-24 Характеристика котельных

| № п/п | Местоположение котельных | Тип котлов | Год ввода в эксплуатацию | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п.Анопино | ГПЭБ – 3 шт. | 2007 | газ |
| 2 | д.Вашутино | Факел-Г -2 шт | 1985 | мазут |
| 3 | д.Никулино | электрокотлы -2 шт | 1988 | электричество |
| 4 | д.Никулино | РусНИТ-230 – 1 шт | 2006 | электричество |
| 5 | д.Облепиха | Эдисон-50 -2 шт | 2001 | электричество |

Потребителями тепловой энергии являются:

жилищно-коммунальный сектор;

промышленные предприятия;

прочие потребители.

Основными проблемами теплоснабжения являются:

высокая степень износа теплофикационного оборудования;

высокая степень износа теплотрасс.

#### Газоснабжение

В настоящее время газоснабжение населенных пунктов осуществляется природным и сжиженным газом. Природным газом газифицирован только п.Анопино. Потребителями газа являются промышленность, котельная поселка, население. Проектом предлагается осуществить газификацию всех населенных пунктов поселения.

#### Связь

На территории поселения расположена 1 автоматические телефонные станции в п.Анопино, по адресу ул. Почтовая, 12.

Все промышленные и коммунальные объекты телефонизированы. Все абоненты поселения имеют выход на междугородную и международную сеть.

Телефонные сети проложены в грунте и по опорам.

Абоненты поселения имеют техническую возможность подключения к сети Internet посредством модема, подключаясь к удаленному терминалу.

В настоящее время в городе работает несколько операторов сотовой связи: «Мегафон GSM», «МТС GSM». Абонентам предоставляется местная, междугородная и международная связь (роуминг).

Во всех населенных пунктах поселения установлены таксофоны в количестве 16 шт.

Основной проблемой телефонизации поселения являются:

отсутствие необходимой для удовлетворения заявок ёмкости;

устаревшее аналоговое оборудование АТС;

износ телефонных сетей.

### Инженерная подготовка территории

В настоящее время на территории МО «Поселок Анопино» (сельское поселение) отсутствует система ливневой канализации. Поверхностный сток с территории поселка по рельефу местности и кюветам вдоль дорог поступает в р. Гусь, Александровское водохранилище и ручьи без очистки. Отсутствие очистных сооружений поверхностного стока ведет к загрязнению данных водных объектов и тем самым ограничивает их использование в рекреационных целях.

На территории сельского поселения имеется Александровское водохранилище и пруды находящихся в заросшем, антисанитарном состоянии и требующих мероприятий по благоустройству.

Также на территории МО «Поселок Анопино» (сельское поселение) имеется плотина северо-восточнее д.Борзинка принадлежащая ООО «РАСКО», год приема в эксплуатацию 1975.

## Транспортная инфраструктура

### Внешний транспорт

Внешний транспорт сельского поселения Анопино представлен автомобильным и железнодорожным транспортом. Сельское поселение Анопино связано железнодорожной линией и автодорожной сетью с соседними регионами.

По территории сельского поселения Анопино проходит железнодорожная ветка Владимир – Тума, которая обеспечивает связи сельского поселения с сетью железных дорог страны.

Сеть автомобильных дорог, в которую входит автомобильная дорога регионального или межмуниципального значения области, связывающие сельское поселение Анопино с городами Московской, Рязанской областями, а также с городами Владимирской области.

Сельское поселение Анопино располагается на расстоянии примерно 35 км от г. Гусь-Хрустальный (районного центра Гусь-Хрустального района) и на расстоянии примерно 60 км от г.Владимир.

Для дальнейшего устойчивого развития сельского поселения необходимо совершенствование и развитие транспортных связей.

### Автомобильные дороги

Каркас транспортной сети сельского поселения Анопино формируется автомобильными дорогами регионального значения и автомобильными дорогами местного значения Гусь-Хрустального района.

Таблица 1-25 Автомобильные дороги общего пользования, проходящие по территории сельского поселения Анопино

| № п/п | Наименование дорог | Техническая категория | Протяженность автодорог, км |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | общая | с твердым покрытием | с грунтовым покрытием |
| Регионального значения |
| 1. | Владимир – Гусь-Хрустальный – Тума | III | 14,6 | 14,6 | – |
| 2. | Гусь-Хрустальный – Лесниково – Купреево | IV | 12,6 | 12,6 | – |
| 3. | Никулино – Воровского – Мошок | IV | 10,8 | 10,8 | – |
| Местного значения района |
| 1. | «Владимир – Тума» – Анопино | IV | 5,2 | 5,2 | – |
| 2. | Анопино – Комиссаровка – Панфиловский | IV | 7,6 | 7,6 | – |
| 3. | Вашутино – Поповичи | IV | 4,3 | 4,3 | – |
| 4. | Вашутино – Чисти | IV | 3,0 | 3,0 | – |
| 5. | Анопино – Тименка – Александровка | IV | 4,2 | 4,2 | – |
| Итого: |  | 62,3 | 62,3 | – |

Содержание и новое строительство автомобильных дорог регионального значения осуществляется Департаментом транспорта и дорожного хозяйства администрацией Владимирской области. Содержанием и новым строительством автомобильных дорог местного значения района занимается администрация Гусь-Хрустального района.

В сельском поселении Анопино располагается 17 населенных пунктов, и все они привязаны к сети автомобильных дорог Гусь-Хрустального района Владимирской области.

Выводы

Существующие автомобильные дороги регионального и местного значения на территории поселения отвечают нормативным требованиям и не требуют реконструкции.

##### Транспортно-инвестиционный потенциал

Размещение сельского поселения Анопино на автомобильной дороге регионального значения рассматривается проектом, как один из ресурсных потенциалов.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории сельского поселения – 62,3 км, в том числе с твердым покрытием – 62,3 км (100%).

Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием по поселению составляет 239 км на 1000 кв. км территории.

Высокая плотность асфальтированных дорог создает благоприятные условия для развития объектов придорожного сервиса.

Объектами дорожного сервиса являются здания, строения, сооружения, иные объекты, предназначенные для обслуживания участников дорожного движения по пути следования (автозаправочные станции, автостанции, автовокзалы, гостиницы, кемпинги, мотели, пункты общественного питания, станции технического обслуживания подобные объекты, а также необходимые для их функционирования места отдыха и стоянки транспортных средств).

Согласно ст.25–26 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности» для автомобильных дорог устанавливаются придорожные полосы. В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере: 50 метров – для автомобильных дорог III и IV категорий.

### Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств

##### Места постоянного и временного хранения транспортных средств

На территории сельского поселения Анопино хранение индивидуальных автомобилей производиться на территории в индивидуальной застройке.

##### Техническое обслуживание автотранспорта

Техническое обслуживание автотранспорта осуществляется на станциях технического обслуживания и на автозаправочных станциях, которые находятся на территории сельского поселения (АЗС – д.Вашутино, СТО – д.Арсамаки).

Выводы

С повышением количества автомобилей в поселении необходимо запроектировать новые автозаправочные станции и станции технического обслуживания.

### Улично-дорожная сеть

На территории сельского поселения Анопино располагается 17 населенных пунктов: д.Александровка, п.Анопино, д.Арсамаки, д.Бабино, д.Борзинка, д.Вашутино, с.Вешки, д.Жары, д.Ивановка, п.Комиссаровка, д.Лесная, д.Никулино, д.Облепиха, д.Поповичи, д.Тименка, д.Федотово, д.Чисти.

Главным населенным пунктом сельского поселения является поселок Анопино. Улично-дорожная сеть поселка Анопино имеет, в основном, прямоугольную транспортно-планировочную структуру. Во всех частях поселка преобладает одноэтажная индивидуальная застройка.

Таблица 1-26 Автомобильные дороги общего пользования местного значения сельского поселения на территории п.Анопино (данные на 01.01.2010 г.)

| № п/п | Наименование населенного пункта | Протяженность улиц и дорог, км |
| --- | --- | --- |
|  |  | общая протяженность | с твердым покрытием (а/бетон) | грунтовое покрытие |
|  | ул. Ленина | 0,4 | 0,4 | – |
|  | ул. Калинина | 0,48 | 0,48 | – |
|  | ул. Садовая | 0,81 | 0,81 | – |
|  | ул. Лесная | 0,68 | – | 0,68 |
|  | ул. Почтовая | 0,6 | 0,6 | – |
|  | ул. Октябрьская | 0,8 | 0,8 | – |
|  | ул. Южная | 1,0 | – | 1,0 |
|  | ул. Горького | 0,96 | 0,96 | – |
|  | ул. Зеленая | 1,0 | 1,0 | – |
|  | ул. Чехова | 0,95 | 0,95 | – |
|  | ул. Виктора Шмелева | 0,2 | – | 0,2 |
|  | ул. Мира | 0,6 | 0,6 | – |
|  | ул. Нижняя | 1,1 | – | 1,1 |
|  | переулок Южная – В. Шмелева | 0,7 | – | 0,7 |
|  | переулок Южная – Комсомольская | 0,2 | – | 0,2 |
|  | переулок Ленина – Мира | 0,2 | – | 0,2 |
| Итого: | 10,68 | 6,6 | 4,08 |

Общая протяженность улиц и дорог п.Анопино – 10,68 км.

Из них:

с твердым покрытием (асфальтобетон) – 6,6 км;

с грунтовым покрытием – 4,08 км.

Дороги и улицы на территории поселка Анопино, имеющие твердое покрытие, находятся в удовлетворительном состоянии.

Таблица 1-27 Автомобильные дороги общего пользования местного значения сельского поселения на территории населенных пунктов

| № п/п | Наименование населенного пункта | Протяженность улиц и дорог, км |
| --- | --- | --- |
|  |  | общая протяженность | с твердым покрытием (а/бетон) | грунтовое покрытие |
|  | д.Александровка | 1,035 | 1,035 | – |
|  | д.Арсамаки | 1,033 | 1,033 | – |
|  | д.Бабино | 0,35 | 0,35 | – |
|  | д.Борзинка | 0,217 | 0,217 | – |
|  | д.Вашутино | 5,91 | 5,105 | 0,805 |
|  | с. Вешки | 1,0 | 1,0 | – |
|  | д.Жары | 1,0 | 0,215 | 0,785 |
|  | д.Ивановка | 0,46 | – | 0,46 |
|  | п.Комиссаровка | 1,82 | – | 1,82 |
|  | д.Лесная | 0,63 | – | 0,63 |
|  | д.Никулино | 1,2 | 1,2 | – |
|  | д.Облепиха | 1,5 | 1,5 | – |
|  | д.Поповичи | 1,236 | 0,72 | 0,516 |
|  | д.Тименка | 0,75 | 0,75 | – |
|  | д.Федотово | 2,0 | 0,7 | 1,3 |
|  | д.Чисти | 0,43 | – | 0,43 |
| Итого | 20,571 | 13,825 | 6,746 |

Улично-дорожная сеть населенных пунктов поселения, в основном, имеет твердое покрытие и находится в удовлетворительном состоянии.

Основными проблемами существующих улично-дорожных сетей населенных пунктов поселения являются:

некоторые населенные пункт поселения, такие как п.Комиссаровка, д.Ивановка, д.Лесная, д.Федотово, д.Облепиха, д.Жары, имеют не удовлетворительное состояние улично-дорожной сети и требуют срочного ремонта или даже строительство новой улично-дорожной сети;

техническое состояние улиц и дорог населенных пунктов не соответствует современным требованиям.

### Пассажирский транспорт

На территории сельского поселения Анопино пассажирский транспорт представлен автобусом. Пассажирскими перевозками на территории сельского поселения занимаются ГУП «Владимирский автовокзал» и ОАО «Гусь-Хрустальное ПАТП».

Автобусные перевозки осуществляются через автостанцию расположенную в г. Гусь-Хрустальный. На территории сельского поселения располагаются только автобусные остановки.

По территории сельского поселения проходят следующие автобусные маршруты:

- Владимир – Гусь-Хрустальный, протяженностью – 68 км;

- Гусь-Хрустальный – Красное Эхо – Иванищи, протяженностью – 111 км.

Основные проблемы по автобусному сообщению на территории сельского поселения:

Все населенные пункты поселения не имеют регулированного автобусного сообщения. Только населенные пункты, расположенные на автомобильной дороге Владимир – Гусь-Хрустальный, имеют автобусное сообщение.

## Зеленые насаждения

Зеленые насаждения общего пользования имеются только на территории поселка Анопино. Площадь насаждений общего пользования составляет 3,73 га, в том числе:

сад у Покровской церкви по ул. Почтовой – 0,5 га;

бульвар по ул. Ленина – 1,6 га;

сквер вокруг памятника погибшим воинам – 0,13 га.

парк в с. Вешки – 1,5 га

Обеспеченность населения поселка Анопино зелеными насаждениями общего пользования составляет 10,8 м на 1 жителя, что меньше нормативного показателя 12м на 1 жителя («Планировка и застройка городских округов и поселений Владимирской области»).

## Лесное хозяйство

### Общая характеристика лесов

Леса муниципального образования «Поселок Анопино» к лесорастительной зоне хвойно-широколиственных лесов. Преобладающими древесными породами являются хвойные, в основном, сосна, а также ель; лиственные – береза (абсолютно преобладает), а также осина, дуб, липа.

В соответствии со статьей 23 части 1 Лесного кодекса Российской Федерации, основными территориальными единицами в области использования, охраны, защиты, воспроизводства являются лесничества.

Леса находятся в управлении ТО «Гусевское лесничество» и разделены на следующие участковые лесничества:

Анопинское лесничество. Общая площадь 10521 га;

Вашутинское лесничество (СПК «Гусевский», кварталы 34-75). Общая площадь 4293 га;

Давыдовское лесничество (СПК «Дружба», кварталы 8, 9-14, 16-34). Общая площадь – 2311 га;

Семеновское лесничество (кварталы 13, 14, 18-24, 31-39, 46-50, 52-54, 56-59, 66-73, 76-96). Общая площадь – 6146 га;

Красноэховское лесничество (кварталы 1-3, 9-15, 22-27, 34-38, 49-54, 64-70, 71 (часть), 81-88, 89 (часть), 100-107, 108 (часть), 116-122, 123 (часть). Общая площадь – 6248 га.

Общая площадь лесов в муниципальном образовании составляет 29519 га.

По целевому назначению и категориям защитности леса распределяются следующим образом.

##### Анопинское лесничество (общая площадь 10521 га)

Защитные леса – общая площадь 7033 га, в том числе:

зеленые зоны (п.Анопино) – 1363 га;

защитные полосы лесов вдоль железных и автомобильных дорог – 1051 га;

запретные полосы, расположенные вдоль водных объектов – 4619 га.

Эксплуатационные леса – общая площадь 3418 га.

##### Вашутинское лесничество – СПК «Гусевский» (общая площадь 4293 га)

Защитные леса – общая площадь 258 га, в том числе:

защитные полосы лесов вдоль железных и автомобильных дорог – 258 га;

Эксплуатационные леса – общая площадь 4035 га.

##### Давыдовское лесничество - СПК «Дружба» (общая площадь 2311 га)

Защитные леса – 262 га, в том числе:

защитные полосы лесов вдоль железных и автомобильных дорог – 262 га;

Эксплуатационные леса – общая площадь 2049 га.

##### Семеновское лесничество (общая площадь 6146 га)

Защитные леса – общая площадь 153 га, в том числе:

защитные полосы лесов вдоль железных и автомобильных дорог – 114 га;

леса 1-2 поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения – 39 га.

Эксплуатационные леса – общая площадь 5993 га.

##### Красноэховское лесничество (общая площадь 6248 га)

Защитные леса – общая площадь 3100 га, в том числе:

защитные полосы лесов вдоль железных и автомобильных дорог – 772 га;

запретные полосы, расположенные вдоль водных объектов – 2328 га.

Эксплуатационные леса – общая площадь 3148 га.

Общая площадь защитных лесов муниципального образования – 10806 га (36,6%), эксплуатационных – 18713 га (53,4%). Таким образом, подавляющая часть лесов муниципального образования «Поселок Анопино» относится к категории эксплуатационных лесов, то есть основное направление использования лесов в муниципальном образовании – лесоэксплуатационное.

### Современное использование лесов

Использование лесов для заготовки древесины. Важнейшим сырьевым ресурсом области является древесина – сырье для деревообрабатывающей промышленности. Древесина заготавливается, в основном, при сплошных рубках в спелых и перестойных насаждениях в пределах расчетной лесосеки. Использование расчетной лесосеки по хвойному хозяйству достигает почти 90% от объема расчетной лесосеки, по мягколиственному хозяйству (береза) использование расчетной лесосеки значительно меньше – менее 50%. Недостаточно используется древесина от рубок ухода.

Большая часть заготовки древесины осуществляется ОАО «Гусевской леспромхоз» (аренда).

Использование лесов для заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений. К пищевым лесным ресурсам относятся дикорастущие плоды, ягоды, орехи, грибы, семена, березовый сок и подобные лесные ресурсы.

К важнейшим дикорастущим ягодникам Владимирской области относятся клюква, брусника и черника. Из грибов встречаются лисички, рыжики, волнушки, грузди, белый гриб, подберезовик, сыроежки, подосиновик, маслята и опенок осенний.

Богат ассортимент лекарственных растений и лекарственного сырья.

Данные о фактических ежегодных объемах заготовки пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений отсутствуют. Сбор пищевых лесных ресурсов носит любительский характер, учет не ведется. В настоящее время данные виды использования лесов в масштабах промышленного производства не развиты.

## Особо охраняемые территории

В границах муниципального образования расположено 2 особо охраняемые территории регионального значения:

водный памятник природы «Александровское водохранилище», площадью 67,6 га. Охранная (буферная) зона составляет 1000 метров от границы памятника природы;

комплексный биосферный заказник «Гусевской», площадью 1300 га. Охранная (буферная) зона составляет 150 м по периметру.

Основные мероприятия по обеспечению режима охраны:

запрет рубок главного пользования и лесовосстановительных рубок;

разрешение проведения малоинтенсивных рубок ухода, уборка сухостоя и валежника.

## Объекты культурного наследия

Объекты культурного наследия МО «Поселок Анопино» представлены шестью объектами.

Краткая характеристика объектов культурного наследия представлена ниже (Таблица 1-28 Объекты культурного наследия МО «Поселок Анопино»).

Здание Покровской церкви, находящейся в 1 км на юго-восток от с.Арсамаки, является характерным памятником культовой архитектуры эпохи классицизма первой половины XIX века. В настоящее время каменное здание церкви находится в стадии активного разрушения.

Вознесенская церковь, находящаяся в северо-восточной части с. Вешки, представляет собой памятник церковной архитектуры характерный для середины XIX века, в формах позднего классицизма. Кирпичное здание находится в аварийном состоянии, с 2000 года проводятся восстановительные работы.

Памятники археологии на территории поселения отсутствуют.

Таблица 1-28 Объекты культурного наследия МО «Поселок Анопино»

| № пп | Наименование | Местоположение | Категория охраны | Типологическая принадлежность | Основания отнесения объектов недвижимости к объектам культурного наследия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Покровская церковь, XIXв. | д.Арсамаки | Регионального значения | Памятник истории | Решение исполкома Владимирского областного совета депутатов трудящихся от 18.03.74 №356 «О принятии на охрану памятников культуры Владимирской области»; Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 13.01.95 №5 «О постановке на государственную охрану и снятии с охраны памятников истории и культуры Владимирской области» |
| 2 | Вознесенская церковь, XIX в. | с. Вешки | Регионального значения | Памятник градостроительства и архитектуры | Решение исполнительного комитета владимирского областного совета народных депутатов от 24.11.76 №1205/21 «Об утверждении списков памятников культуры, подлежащих охране как памятники местного значения» |
|  | Объекты местного значения |
| 3 | Памятник павшим в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. | п.Анопино | Муниципального значения | Памятник истории |  |
| 4 | Памятник В.И. Ленину | п.Анопино | Муниципального значения | Памятник искусства |  |
| 5 | Памятник павшим в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. | д.Вашутино | Муниципального значения | Памятник истории |  |
| 6 | Памятник павшим в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. | Д.Никулино | Муниципального значения | Памятник истории |  |

## Анализ реализации ранее выполненной градостроительной документации

Ранее выполненная градостроительная документация на территорию муниципального образования «Поселок Анопино» (сельское поселение) включает в себя следующие работы:

Схема районной планировки Гусь-Хрустального района (Владимиргражданпроект, 1990 г.)

Схема территориального планирования Гусь-Хрустального района (Владимиргражданпроект, 2007 г.)

Проект генерального плана, совмещенного с проектом детальной планировки центральной части рабочего поселка Анопино Гусь-Хрустального района (Владимиргражданпроект, 1982 г.);

Проект планировки и застройки центральной усадьбы совхоза «Гусевский» д.Вашутино (Гипросельхозпром, 1973 г.);

Проект планировки и застройки центральной усадьбы совхоза «Дружба» д.Никулино (Гипросельхозпром, 1975 г.);

Схема территориального планирования Гусь-Хрустального района, выполненная в 2007 г. ГУП «Владимиргражданпроект», включает в себя только систематизацию данных об использовании территории Гусь-Хрустального муниципального района по состоянию на 2006 г. Проектных предложений Схема не содержит.

# Обоснование вариантов решения задач территориального планирования поселения

## Комплексная оценка территории муниципального образования

Комплексная оценка явилась важным элементом анализа территории сельского поселения. Она определила территориальные и природные ресурсы для развития основных видов градостроительного и хозяйственного использования территории муниципального образования.

При этом комплексной оценкой были выявлены свойства территории - природного, техногенного и планировочного характера, ограничивающие развитие того или иного вида ее использования.

Комплексная оценка территории поселения проведена на основе анализа:

природных факторов;

ресурсно-сырьевого потенциала;

экологического состояния природной среды;

возможности возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

градостроительного и хозяйственного освоения территории;

планировочных условий (системы расселения, транспортной инфраструктуры).

Характер использования территории определяется потребностями сельского поселения в целом, экономико-географическим положением, его хозяйственными особенностями, природными условиями, ресурсами и возможностями их освоения.

На «Схеме результатов анализа комплексного развития территории (комплексная оценка)» и «Схеме современного использования территории поселения (опорный план), совмещенной со схемой зон с особыми условиями использования территории» выделены территории, в границах которых устанавливаются ограничения на использование территории при осуществлении градостроительной деятельности (зоны особого использования территории).

Комплексной оценкой выделены территории с наиболее благоприятными и неблагоприятными условиями для различных видов градостроительной и хозяйственной деятельности.

##### Оценка территории по комплексу природных факторов

Климат Гусь-Хрустального района благоприятен для осуществления всех видов хозяйственной деятельности, в том числе и для рекреационного использования.

Почвы. Преобладание дерново-подзолистой почвы неблагоприятно для развития земледелия. Почвы отличаются невысоким естественным плодородием, требуются: дренажные и другие осушительные работы, увеличение гумусового горизонта, а также регулярное известкование и внесение повышенных доз органических удобрений или землевание.

Растительный и животный мир поселения разнообразен и достаточно богат. Наличие лесов на значительной части территории поселения, благоприятно для развития рекреации.

Гидрографическая сеть представлена различными реками, основной из которых является р.Гусь, Александровским водохранилищем, а также мелкими озёрами, болотами, прудами.

Благоприятные климатические условия, достаточно высокий природный потенциал являются факторами, способствующими развитию рекреации.

##### Оценка территории по природно-ресурсному потенциалу

Минерально-сырьевые ресурсы представлены доломитами и строительным песком (общераспространенные полезные ископаемые).

Водные ресурсы представлены поверхностными и подземными водами.

В целом, муниципальное образование обладает невысоким ресурсно-сырьевым потенциалом.

##### Оценка территории по инженерно-строительному районированию

На основании анализа инженерно-геологических условий (рельефа, геологического строения, гидрогеологических условий, проявления опасных геологических процессов) выполнено инженерно-строительное районирование. По условиям строительства выделены на территории поселения четыре типа местности, где условия для строительства (раздел 1.3.8 «Инженерно-геологическое районирование»):

район благоприятный для строительства;

район ограничено благоприятный для строительства;

район неблагоприятный (сложный) для строительства.

##### Оценка территории для агропромышленного использования

Комплексный анализ территории позволил выявить территории для развития сельскохозяйственного производства.

В качестве потенциальных территорий, пригодных для агропромышленного использования рассматривались земли сельскохозяйственного назначения, находящиеся вблизи населенных пунктов – деревни Вашутино и Никулино – бывших центральных усадеб колхозов «Гусевский» и «Дружба» соответственно.

##### Оценка территории для рекреационного использования

Территория муниципального образования расположена в подзоне хвойно-широколиственных лесов лесной зоны и характеризуется преобладанием сосновых лесов и вторичными мелколиственными лесами. Территория отличается большой хозяйственной освоенностью, результатом которой является весьма значительное распространение мелколиственных лесов и лесопосадок на месте вырубок и гарей.

Обладая рекреационной привлекательностью, природные комплексы рассматриваемой территории не имеют развитой рекреационной инфраструктуры и туристской индустрии. Здесь преобладает любительский промысел, отдых выходного дня в радиусе часовой доступности, садоводческие товарищества, локальный туризм.

Благодаря близости областного центра и московского столичного региона, рекреационные ресурсы муниципального образования могут использоваться не только местными жителями, но и рекреантами вышеуказанных центров.

Принципы рационального использования лесов для осуществления рекреационной деятельности формируются на основе ландшафтно-экологических и социально-экономических оценок рекреационных ресурсов.

В проекте муниципального образования дана рекреационная оценка территории по наличию трёх основных компонентов, определяющих рекреационную ценность территории: ценных лесов, крупных водоёмов (рек), транспортной доступности. Выделены следующие территории:

территории наиболее благоприятные для организации кратковременного отдыха;

территории благоприятные для организации кратковременного отдыха;

территории благоприятные для любительского промысла.

Территории наиболее благоприятные для организации кратковременного отдыха. Представлены зеленой зоной посёлка Анопино и северной частью зеленой зоны г.Гусь-Хрустальный. Зеленая зона п.Анопино выделена в лесном фонде Анопинского лесничества, примыкающем с севера к поселку. Здесь произрастают сосновые и березовые леса нормального увлажнения. Наличие водоемов: вблизи от зеленой зоны находится Александровское водохранилище – памятник природы. Водохранилище является местом отдыха населения поселка.

Транспортная доступность обеспечивается железной дороги «Владимир - Тума» и автомобильными дорогами местного значения.

Зеленая зона г.Гусь-Хрустальный входит в территорию муниципального образования «Поселок Анопино» (сельское поселение) своей северной частью. Здесь также произрастают ценные для рекреационного использования леса – в основном сосновые с примесью березы и березовые леса нормального увлажнения. По пониженным местоположениям и вблизи водотоков произрастают менее ценные осиновые леса.

Водные объекты представлены рекой Гусь, пригодной для купания и организации активного отдыха на воде и водохранилищем на реке, небольшими озерами.

Территории благоприятные для любительского промысла. Представлены основной частью охотничьего хозяйства «Анопинское». Здесь разрешены охота и рыбалка по лицензиям. На всей предложенной территории можно собирать грибы и ягоды. Водные объекты – река Гусь и другие более мелкие реки. Транспортная доступность обеспечивается всеми вышеперечисленными дорогами, а также дорогами местного значения.

Территории благоприятные для организации кратковременного отдыха. Представлены периферийной частью лесов муниципального образования «Поселок Анопино» (сельское поселение). Здесь произрастают сосновые и березовые леса нормального, местами избыточного увлажнения, а также осиновые леса. Водные объекты: озеро Порывалово. Транспортная доступность: автомобильная дорога общего пользования Владимир – Гусь-Хрустальный и дороги местного значения.

##### Оценка территории по транспортной доступности

Транспортная доступность планировочного центра и подцентров, существенно влияет на прилегающие территории и характеризует эти территории по степени благоприятности. Степень благоприятности зависит от временных затрат на достижение областного, районного и иных центров.

Благоприятными зонами приняты территории, расположенные до 10 км от дорог и магистралей I-II категории, до 5 км - от дорог и магистралей III категории и до 2 км - от дорог IV категории. Зоны ограниченно благоприятные - до 25 км от магистралей I-II категории, до 12,5 км от дорог III категории. За пределами этих зон находится неблагоприятная зона.

В благоприятную зону попадают все населенные пункты муниципального образования.

##### Выводы комплексной оценки территории

Проведенная комплексная оценка территории позволила выявить основные виды использования территории для:

градостроительной деятельности;

рекреационной деятельности;

сельскохозяйственного использования;

хозяйственной деятельности (промышленных площадок).

Результаты комплексной оценки представлены в графическом виде на «Схеме результатов анализа комплексного развития территории (комплексная оценка)».

##### Градостроительные ограничения использования территории

Проведенная комплексная оценка выявила ограничения для различных видов градостроительной и хозяйственной деятельности. К ним относятся, прежде всего, зоны с особыми условиями использования территории. Эти ограничения отражены на «Схеме современного использования территории поселения (опорный план), совмещенная со схемой зон с особыми условиями использования территории» в М 1:10 000.

Среди выявленных ограничений важную роль играют природоохранные ограничения – водоохранные зоны водотоков и водоемов, а также территории с особо сложными инженерно-строительными условиями и не рекомендуемые для масштабного градостроительного освоения.

Кроме того, во всех сферах хозяйственной деятельности следует учитывать ограничения, связанные с наличием на территории объектов культурного наследия.

Комплексная оценка территории сельского поселения является основой для разработки проектных предложений по планировочной организации территории, включая зонирование территории по функциональным зонам.

## SWOT-анализ территории поселения. Стратегические направления развития

В хозяйственном отношении МО «Поселок Анопино» (сельское поселение) является монофункциональным, основа специализации – стекольное производство и сельское хозяйство.

Анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз (SWOT-анализ) приведен в таблице (Таблица 2-1 SWOT-анализ социально-экономического развития).

Таблица 2-1 SWOT-анализ социально-экономического развития

| Сильные стороны | Возможности |
| --- | --- |
| Выгодное экономико-географическое положение (г. Владимир, г. Гусь-Хрустальный) Транспортная доступность (железная дорога Владимир-Тума, региональная дорога Владимир-Тума) Относительная близость сельских населенных пунктов друг от друга Наличие рекреационных ресурсов (Александровское водохранилище, лесной фонд) | Диверсификация экономики поселения за счет создания новых производств Дачное и жилищное строительство Привлечение населения г. Гусь-Хрустальный и Гусь-Хрустального района и близлежащих районов области для постоянного проживания Организация и обустройство зон кратковременного отдыха Организация производственных площадок для малого предпринимательства Организация малых предприятий агропромышленного комплекса - эко-ферм |

| Слабые стороны | Угрозы |
| --- | --- |
| Демографический кризис (старение населения, отток молодежи и трудоспособного населения) Неразвитость сельскохозяйственного производства Поселок Анопино – монопоселок при заводе «РАСКО» Малая численность и плотность населения | Потеря рынков сбыта продукции и снижение конкурентоспособности предприятий Отток трудоспособного населения |

Все вышеперечисленные преимущества позволяют позиционировать МО «Поселок Анопино» (сельское поселение) как площадку для жилищного строительства, развития промышленности и обслуживающей сферы.

Стратегические направления экономического развития:

создание условий для повышения инвестиционной привлекательности;

маркетинг территории – продвижение на региональном и федеральном уровнях перспективных инвестиционных площадок;

создание условий для развития и поддержки малого и среднего предпринимательства.

## Прогноз численности населения

Прогноз перспективной численности населения базируется на:

существующей демографической ситуации с учетом сложившихся и прогнозируемых тенденций в области рождаемости, смертности и миграционных потоков;

динамике освоения территориальных ресурсов – площадок нового строительства и планируемых объемов жилищного строительства;

гипотезе размещения объектов производственного комплекса, что предполагает создание новых рабочих мест, которые могут повлиять на динамику миграционного движения населения.

Численность постоянного населения на расчетный срок достигнет 4,5 тыс.чел., в т.ч. на первую очередь (2015 г.) – 4,2 тыс.чел.

Таблица 2-2 Прогноз численности населения по МО «Поселок Анопино» (сельское поселение), чел.

| № п/п | Перечень сельских населенных пунктов | Исходный год | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Александровка | 79 | 79 | 100 |
| 2 | п.Анопино | 2058 | 2100 | 2200 |
| 3 | д.Арсамаки | 17 | 17 | 10 |
| 4 | д.Бабино | 26 | 26 | 20 |
| 5 | д.Борзинка | 24 | 24 | 20 |
| 6 | д.Вашутино | 934 | 950 | 1000 |
| 7 | с. Вешки | 151 | 151 | 200 |
| 8 | д.Жары | 33 | 40 | 50 |
| 9 | д.Ивановка | 16 | 16 | 10 |
| 10 | п.Комиссаровка | 80 | 80 | 80 |
| 11 | д.Лесная | 12 | 12 | 0 |
| 12 | д.Никулино | 375 | 375 | 400 |
| 13 | д.Облепиха | 95 | 100 | 120 |
| 14 | д.Поповичи | 7 | 7 | 10 |
| 15 | д.Тименка | 140 | 155 | 200 |
| 16 | д.Федотово | 68 | 68 | 80 |
| 17 | д.Чисти | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 4115 | 4200 | 4500 |

## Варианты социально-экономического и территориального развития поселения

Проектом рассматриваются три варианта социально-экономического развития муниципального образования «Поселок Анопино» (сельское поселение): инерционный, умеренный, инновационный.

Инерционный - сценарий, ориентированный на развитие муниципального образования под воздействием сформировавшихся на начало планового периода тенденций в рамках сформировавшейся ранее событийной траектории. Сценарий предполагает вялотекущие процессы реформирования рыночных отношений, консервации имеющихся противоречий, пассивное отношение к будущему поселения со стороны субъектов территориального планирования и управления.

Сценарий инерционного развития характеризуется: отказом от реализации новых долгосрочных приоритетных проектов и программ, реализующих сравнительные преимущества экономики территории; снижением конкурентоспособности экономики в целом; отсутствием позитивных сдвигов в инвестиционном климате; преобладанием пассивной модели поведения бизнеса, сохранением дефицита инновационного предпринимательства и т.п.

В данном сценарии возможности экономического роста будут определяться в основном следующими факторами: снижением качества человеческого капитала и снижением цены рабочей силы; сохраняющейся невысокой нормой накопления капитала (капитализации), не позволяющей обеспечить рост производительности труда выше 2-3 процентов в год; снижением технологической конкурентоспособности обрабатывающих производств и сохраняющимся опережающим ростом импорта, ввоза продукции и услуг из других территорий и др.

Умеренный – сценарий, предполагающий наличие на определенных этапах как инерционных, так и инновационных траекторий развития сельского поселения.

Данный сценарий предполагает частичное снятие ограничений инерционного развития за счет реализации конкурентного потенциала в сферах обрабатывающей промышленности, повышения производительности, за счет повышения предпринимательской активности, развития туризма.

Инновационный (целевой) - сценарий, ориентированный на траекторию развития сельского поселения, принципиально отличную от предпланового периода. Сценарий предполагает формирование новых отношений гражданского сообщества, бизнеса и власти, значительное расширение границ населенных пунктов, новых вариантов внутримуниципального и межмуниципального хозяйствования, новый импульс развития рыночных отношений, новые формы и методы лоббирования местных товаропроизводителей на внешних рынках и т.д.

Этот сценарий отражает использование инновационных источников роста за счет как реализации конкурентных преимуществ экономики сельского поселения в традиционных, так и новых секторах (в рамках межмуниципальной и межрегиональной кооперации) и экономике знаний.

В качестве основного, в проекте генерального плана принят умеренный сценарий.

Таблица 2-3 Характеристика и содержание вариантов социально-экономического и территориального развития МО «Поселок Анопино» (сельское поселение)

| № п/п | Сфера деятельности | Инерционный (экстраполяционный) | Умеренный | Инновационный (целевой) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Землепользование | Нерешенность проблем с границами населенных пунктов, наличие земель лесного фонда в границах населенных пунктов | Включение застроенных земель лесного фонда в состав населенных пунктов, изменение границ населенных пунктов в целях жилищного строительства | Резервирование земель для жилищного строительства и включение их в границы населенных пунктов |
| 2. | Промышленность | Сворачивание промышленных мощностей | Развитие существующих производств, использование ресурсного потенциала территории, создание инвестиционных площадок для развития малого и среднего предпринимательства | Развитие принципиально новых видов промышленности, экстенсивное развитие |
| 3. | Сельское хозяйство | Сворачивание сельскохозяйственного производства | Поддержка существующего сельскохозяйственного производства, стимулирование создания небольших ферм | Строительство мегаферм |
| 4. | Здравоохранение | Финансирование по остаточному принципу | Поддержание и развитие существующих мощностей | Строительство больниц, поликлиник |
| 5. | Образование | Дальнейшее сворачивание сферы образования | Поддержание и развитие существующих мощностей, создание условий для развития дополнительного образования | Строительство современных школ, детских садов – с бассейнами и спортивными площадками |
| 6. | Физическая культура и спорт | Отсутствие нового строительства спортивных сооружений | Реконструкция существующих мощностей, создание новых | Строительство бассейна, ФОКа |
| 7. | Туризм и рекреация | Дальнейшее развитие неорганизованного туризма | Развитие организованных видов туризма и рекреации, благоустройство мест отдыха | Строительство баз отдыха, оздоровительных лагерей, пансионатов, проведение изысканий по минеральным водам и т.д. |
| 8. | Инженерная инфраструктура | Увеличение износа инженерных сетей | Реконструкция инженерных сетей, строительство новых сетей | Полная замена устаревших сетей, строительство новых |
| 9. | Транспортная инфраструктура | Дальнейшее наличие бесхозяйных дорог, ухудшение состояния дорожного покрытия улично-дорожной сети населенных пунктов | Передача бесхозяйных дорог в ведение района, реконструкция и строительство улично-дорожной сети населенных пунктов | Строительство дорог регионального уровня, развитие придорожного сервиса |
| 10. | Благоустройство | Наличие неблагоустроенных территорий (в том числе лесных массивов) на территории крупных населенных пунктов | Развитие благоустройства и инженерной подготовки территории | Развитие благоустройства и инженерной подготовки территории |
| 11. | Численность населения | Снижение численности населения в согласно динамики прогноза проекта Схемы территориального планирования Владимирской области | Стабилизация численности населения и рост на 5-10% | Резкий рост в связи с увеличением промышленного и сельскохозяйственного производства, развития рекреации |

# Обоснования предложений по территориальному планированию поселения, этапов их реализации

## Структурно-функциональное зонирование территории поселения

Функциональное зонирование территории сельского поселения является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. С помощью функционального зонирования устанавливаются конкретные условия использования территории населенных пунктов сельского поселения, обязательные для всех участников градостроительной деятельности, в части функциональной принадлежности, плотности и характера застройки, ландшафтной организации территории.

Разработанное в составе Генерального зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитываются зоны с особыми условиями использования территории (санитарно-защитные зоны, водоохранные зоны и др.).

При установлении функциональных зон учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации, требования специальных нормативов и правил, касающиеся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности.

При разработке зонирования последовательно проводился принцип экологического приоритета принимаемых решений:

размещение нового жилищного строительства и объектов социальной инфраструктуры на экологически безопасных территориях, вне санитарно-защитных зон и других планировочных ограничений;

развитие системы зеленых насаждений и рекреационных территорий;

разработка мероприятий по снижению негативного экологического воздействия источников загрязнения окружающей среды.

К основным функциональным зонам земель населенных пунктов, выделенным в Генеральном плане, относятся:

жилые зоны – зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (2-4 этажа); зоны застройки индивидуальными жилыми домами;

общественно-деловые зоны – зона объектов многофункционального общественного назначения, учреждений здравоохранения; учебных и воспитательных учреждений, спортивных сооружений; предприятий торговли и общественного питания;

рекреационные зоны - скверы, бульвары; лесопарки, городские леса, зоны отдыха; зоны рекреационных объектов, пляж; городские леса; учреждения рекреации и социальной защиты;

зоны сельскохозяйственного использования – луга, огороды;

промышленные зоны – промышленные предприятия и коммунально-обслуживающие организации;

коммунальные зоны – складские территории, территории объектов коммунальной инфраструктуры;

зоны специального назначения – кладбища, культовые объекты.

На схемах генерального плана отражены границы земель различных категорий:

земли сельскохозяйственного назначения;

земли лесного фонда;

земли промышленности и иного специального назначения;

земли запаса;

земли водного фонда.

При проектировании планируемых границ населенных пунктов, границ функциональных зон и размещении объектов капитального строительства, учитывались следующие зоны с особыми условиями использования территорий (планировочные ограничения):

санитарно-защитные зоны;

водоохранные зоны;

прибрежные защитные полосы;

зоны охраны источников водоснабжения;

зоны охраны объектов электросетевого хозяйства, газораспределительной сети, нефтепродуктопровода;

зоны придорожных полос автомобильных дорог;

объекты культурного наследия;

зоны охраны объектов культурного наследия;

особо охраняемые природные территории;

охранные (буферные) зоны особо охраняемых природных территорий;

места погребения;

зоны, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий;

места обитания редких видов птиц и животных;

садово-дачные товарищества;

особо защитные участки лесного фонда;

особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья.

##### Поселок Анопино

Основной архитектурно-планировочной идеей генерального плана посёлка Анопино является реализация нескольких задач:

слияние двух населенных пунктов п.Анопино и д.Тименка с установлением новой откорректированной границы и сохранением юго-восточной части поселка лесного массива в черте населенного пункта;

формирование композиционного решения поселка путем сохранения сложившейся планировочной структуры, её развития и совершенствования;

установление четкого функционального зонирования территории с выделением и более комплексным размещением промышленно-складских зон, селитебных зон, общественных зон, зон рекреации и отдыха;

установление единой и четкой системы улично-дорожной сети, с выявлением главных улиц поселка и пешеходных зон;

создание общей системы пешеходных связей, рекреационных зон и зеленых насаждений;

решение всех видов инженерного обеспечения поселка;

санитарно-оздоровительные мероприятия: ликвидация части жилой застройки в промышленной зоне, а именно с западной части от стеклозавода ООО «Раско».

Расширение территории поселка предлагается в южном и западном направлениях за счет слияния двух населенных пунктов и включения земель сельскохозяйственного назначения.

Проектная планировочная структура поселка Анопино представлена следующими элементами:

общественный центр – делится на две части: административный центр и учебно-воспитательный. Административная часть располагается на пересечении улиц Почтовой, Южной и Ленина, в ее состав входят здание администрации муниципального образования, дом культуры, библиотека, учреждения здравоохранения, Церковь Покрова Пресвятой Богородицы, предприятия торговли и общественного питания, сберегательный банк, парикмахерская, баня, на проектном плане ее дополняет дом ремесел. Учебно-воспитательная часть в свою очередь располагается на пересечение улиц Ленина и Зеленой, а также на улице Полевой, в ее состав входят здание общеобразовательной школы, спортивной школы и детского сада, стадион, на проектном плане ее дополняет физкультурно-оздоровительный комплекс;

улично-дорожная сеть – наличие элементов радиально-кольцевой и прямоугольной улично-дорожной сети способствует формированию компактно-линейной планировочной структуры и выявлению четырех важных планировочных осей, закрепляющих центр поселка и связующих его с южными жилыми кварталами района Тименки и его общественным центром. Существующая меридиональная планировочная ось соответствует улицам Почтовая и Южная, имеющие внешние выезды на г. Владимир и г. Гусь-Хрустальный, пересекающиеся в административной части поселка и дающие начало новой планировочной оси ул. Ленина (ранее выступавшая, как улица в жилой застройке), таким образом ул. Ленина становится связующей между административной и учебно-воспитательной частью общественного центра поселка. Ул. Зелёная проектируемая меридиональная ось (ранее выступавшая, как улица в жилой застройке), соединяет учебно-воспитательную часть общественного центра поселка с рекреационной зоной и общественным центром района Тименки, а так же с существующей широтной планировочной осью в южной части поселка, имеющей внешние выходы к водохранилищу на реке Гусь и д.Вашутино;

Жилые зоны – многоквартирная 2-этажная застройка (вдоль ул. Южной и ул. Чехова) и усадебная малоэтажная застройка (остальная часть поселка); проектная застройка 2-4 этажа планируется вдоль улицы Южной; проектная усадебная малоэтажная застройка планируется в западной части поселка по ул. Комсомольская, в центральной части поселка по улицам Полевая, Виктора Шмелева, Зеленая, Южная, Горького, так же в районе Тименки за счет зон сельскохозяйственного использования и земель сельскохозяйственного назначения, включенных в населенный пункт. По улицам Полевая и Виктора Шмелева в юго-восточной части поселка планируется коттеджная застройка с максимальным сохранением лесного массива;

промышленные зоны – формируются в северной части поселка вдоль железной дороги между складом Гусевского леспромхоза и бывшим Анопинским хлебозаводом (в настоящее время лесопилка в собственности ООО «РАСКО») и в южной части поселка район Тименки планируется возобновление животноводческой деятельности на месте существующей промышленной зоны;

коммунальные зоны – сформированы в западной части поселка по соседству с существующими очистными сооружениями и ГРП вдоль зоны сформирована улица, соединяющая рабочий поселок в северной части с общественным центром поселка;

зеленые насаждения общего пользования – проектируемые насаждения вдоль ул. Ленина и ул. Зеленой, являются связующими с юго-восточной частью поселка где сформировался парк на месте сохраненных городских лесов.

##### Деревня Вашутино

Основной архитектурно-планировочной идеей генерального плана д.Никулино является реализация нескольких задач:

установление четкого функционального зонирования территории с выделением и более комплексным размещением промышленно-складских зон, селитебных зон, общественных зон, зон рекреации и отдыха;

формирование композиционного решения поселка, его общественного центра путем сохранения сложившейся планировочной структуры;

установление единой и четкой системы улично-дорожной сети, с выявлением главных улиц поселка, а так же проектирования дороги федерального значения в обход с западной части деревни, позволяющая снизить проходимость транзитного транспорта через населенный пункт;

создание рекреационных зон и зеленых насаждений;

решение всех видов инженерного обеспечения деревни;

санитарно-оздоровительные мероприятия.

Проектная планировочная структура деревни Вашутино представлена следующими элементами:

общественный центр – сложившийся - по ул. Школьная, Центральная, Микрорайон в его состав входят: здание администрации муниципального образования, библиотека, учреждения здравоохранения, предприятия торговли и общественного питания, парикмахерская, на проектном плане его дополняет дом культуры, дом ремесел, так же в него включается спортивное ядро с физкультурно-оздоровительным комплексом, расположенным в непосредственной близости с существующим стадионом;

улично-дорожная сеть – главные улицы: ул. Центральная, как планировочная ось является главенствующей и связующей, имеет выезд на дорогу регионального значения Владимир-Гусь-Хрустальный, а так же к существующей промышленной и коммунально-складской зоне, проходит сквозь общественный центр деревни и является его опорой, а так же связывает его с проектируемыми жилыми кварталами в южной части деревни. В свою очередь улица Лесная тоже выступает в роли главной улицы, так как имеет внешний выезд к п.Анопино;

жилые зоны – 2-этажная застройка (вдоль ул. Школьной и ул. Микрорайон) и усадебная малоэтажная застройка (остальная часть деревни); проектируемая усадебная малоэтажная застройка располагается в южной и западной части деревни;

промышленные зоны – в северной части деревни; расширение существующего предприятия ЗАО «Гусевская птицефабрика» в границах населенного пункта;

коммунальные зоны – представлены территориями под объектами инженерной и транспортной инфраструктуры; проектируемые зоны располагаются вдоль региональной дороги Владимир - Гусь-Хрустальный по соседству с существующей АЗС, а так же вблизи внешнего выезда из деревни на г. Владимир;

зеленые насаждения общего пользования – представлены проектируемыми насаждениями вдоль улицы Микрорайон, включающими в себя спортивное ядро и имеющими пешеходную связь с насаждениями в северной части деревни сложившимися за счет городских лесов

##### Деревня Никулино

Основной архитектурно-планировочной идеей генерального плана Деревни Никулино является реализация нескольких задач:

установление четкого функционального зонирования территории с выделением и более комплексным размещением промышленно-складских зон, селитебных зон, общественных зон, зон рекреации и отдыха;

создание рекреационных зон и зеленых насаждений;

решение всех видов инженерного обеспечения деревни;

санитарно-оздоровительные мероприятия.

Проектная планировочная структура деревни Никулино представлена следующими элементами:

общественный центр – сложившийся - по ул. Центральная, Микрорайон в его состав входят: здание администрации муниципального образования, библиотека, учреждения здравоохранения, предприятия торговли и общественного питания, почтовое отделение, общеобразовательная школа, детский сад, на проектном плане его дополнит дом ремесел, а так же проектируемый стадион;

улично-дорожная сеть – главные улицы: ул. Центральная, как планировочная ось является главенствующей и связующей, имеет внешние выезды на г. Гусь- Хрустальный, с. Вешки;

жилая застройка – 2-этажная застройка (вдоль ул. Центральная) усадебная малоэтажная застройка (остальная часть деревни); проектируемая усадебная малоэтажная застройка располагается в южной и северной части деревни;

промышленные зоны – в западной части деревни;

коммунальные зоны – представлены территориями под объектами инженерной инфраструктуры; проектируемые зоны располагаются между дорогами регионального значение при въезде в деревню с западной стороны, предусматривается предприятия придорожного сервиса, торговли и общественного питания, а так же АЗС;

зеленые насаждения общего пользования – представлены проектируемыми насаждениями вдоль улицы Центральная с северной части, непосредственно вблизи дома культуры с включением в проектируемого стадиона.

##### Деревня Лесная

Проектное функциональное зонирование деревни Лесная:

жилые зоны – вся проектируемая усадебная малоэтажная застройка располагается по периметру деревни и подразумевает под собой сезонное проживание населения.

##### Поселок Комиссаровка

Проектное функциональное зонирование поселка Комиссаровка:

жилые зоны;

рекреационные зоны – в санитарно-защитной зоне железной дороги.

##### Деревня Ивановка

Проектное функциональное зонирование деревни Ивановка:

жилые зоны – проектируемая усадебная малоэтажная застройка располагается с северной, восточной и западной части деревни;

рекреационные зоны – городские леса в центральной части деревни;

##### Деревня Александровка

Проектное функциональное зонирование деревни Александровка:

жилые зоны – проектируемая усадебная малоэтажная застройка располагается в северной и южной части деревни;

промышленные зоны – участок в западной части;

рекреационные зоны – городские леса в южной части деревни, а также зеленые насаждения специального назначения (озеленение санитарно-защитных зон).

##### Деревня Борзинка

Проектное функциональное зонирование деревни Борзинка:

жилые зоны – проектируемая усадебная малоэтажная застройка располагается в северной части деревни;

рекреационные зоны – озеленение санитарно-защитной зоны от железной дороги (зеленые насаждения специального назначения) в западной части деревни;

зоны сельскохозяйственного назначения в восточной части деревни.

##### Деревня Чисти

Проектное функциональное зонирование деревни Чисти:

жилые зоны – проектируемая усадебная малоэтажная застройка охватывает весь населенный пункт и является жильем для сезонного проживания населения.

##### Деревня Жары

Проектное функциональное зонирование деревни Жары:

жилые зоны – проектируемая усадебная малоэтажная застройка располагается по всей площади населенного пункта за исключением участков с существующей застройкой.

##### Деревня Арсамаки

Проектное функциональное зонирование деревни Арсамаки:

жилые зоны – проектируемая усадебная малоэтажная застройка располагается в северной, юго-западной и юго-восточной частях деревни;

коммунальные зоны – территория СТО;

общественно-деловые зоны – территория придорожного кафе.

##### Деревня Бабино

Расширение населенного пункта за счет включения земель промышленности с южной стороны деревни.

Проектное функциональное зонирование деревни Бабино:

жилые зоны – проектируемая усадебная малоэтажная застройка располагается в северной, южной и восточной частях деревни;

коммунальные зоны – АЗС при въезде в деревню с южной стороны;

общественно-деловые зоны – территория придорожного кафе;

рекреационные – озеленение санитарно-защитной зоны от АЗС.

##### Деревня Поповичи

Проектное функциональное зонирование деревни Поповичи:

жилые зоны – проектируемая усадебная малоэтажная застройка располагается в северной и западной частях деревни;

промышленные зоны – участок в северной части;

коммунальные зоны;

рекреационные – озеленение санитарно-защитной зоны.

##### Деревня Облепиха

Проектное функциональное зонирование деревни Облепиха:

жилые зоны – проектируемая усадебная малоэтажная застройка, охватывает большую часть населенного пункта;

коммунальные зоны;

общественно-деловые зоны.

##### Село Вешки

Расширение населенного пункта за счет включения застроенных земель сельскохозяйственного назначения в северной и восточной частях села.

Проектное функциональное зонирование села Вешки:

жилые зоны – проектируемая усадебная малоэтажная застройка, располагается в западной, южной и восточной частях села;

общественно-деловые зоны – территория церкви, территория школы, магазин;

зоны специального назначения – кладбище в северной части села;

промышленные зоны – в северной части села;

рекреационные – зеленые насаждения общего пользования в центре села, озеленение санитарно-защитной зоны, городские леса в западной части.

##### Деревня Федотово

Проектное функциональное зонирование деревни Федотово:

жилые зоны – проектируемая усадебная малоэтажная застройка, располагается в северо-восточной части деревни;

промышленные зоны – в южной части деревни;

рекреационные зоны – городские леса.

## Жилищный фонд и жилищное строительство

В соответствии со сложившимися тенденциями социально-экономического развития поселения, реализуемыми долгосрочными целевыми программами, разработанными проектами планировок на территории населенных пунктов и планируемых к включению в населенные пункты, проектным функциональным зонированием, произведен расчет показателей по жилищному фонду сельского поселения на первую очередь и на расчетный срок.

Таблица 3-1 Прогноз развития жилищного фонда

| Населенный пункт | Жилищный фонд |
| --- | --- |
|  | исходный год | первая очередь | расчетный срок |
| п.Анопино | 44,0 | 48,8 | 69 (п.Анопино+ д.Тименка) |
| д.Облепиха | 2,0 | 2,0 | 15,0 |
| д.Вашутино | 16,3 | 17,0 | 30,0 |
| д.Никулино | 8,4 | 8,8 | 18,0 |
| д.Тименка | 1,94 | - | - |
| д.Вешки | 4,52 | 4,5 | 8,0 |
| д.Лесная | 0,95 | 1,0 | 3,5 |
| п.Комиссаровка | 3,4 | 3,4 | 3,5 |
| д.Ивановка | 0,8 | 0,8 | 2,0 |
| д.Жары | 1,5 | 1,5 | 8,0 |
| д.Александровка | 2,5 | 2,5 | 5,0 |
| д.Борзинка | 0,97 | 1,0 | 2,0 |
| д.Арсамаки | 2,06 | 2,0 | 10,0 |
| д.Бабино | 1,3 | 1,3 | 3,0 |
| д.Поповичи | 3,5 | 3,5 | 8,0 |
| д.Федотово | 3,3 | 3,3 | 5,0 |
| д.Чисти | - | - | 1,2 |
| Всего, округленно | 97,4 | 101,4 | 191,2 |

На первую очередь (2010 – 2015 гг.) планируется строительство не менее 4,0тыс. м. Среднегодовой объем ввода жилья – 0,67 тыс. м.

На расчетный срок (2016 – 2027 гг.) планируется строительство не менее 89тыс. м. Среднегодовой объем ввода жилья – 7,4 тыс. м. Ввод жилья планируется преимущественно за счет дачного строительства в сельских населенных пунктах муниципального образования.

Всего за период 2010 – 2027 гг. объем вводимого жилья определен в 93,8тыс.м. Среднегодовой объем ввода жилья – 5,0 тыс. м.

Таким образом, к периоду расчетного срока необходимо увеличить темпы ввода жилья с современных 0,7 тыс. м в год до 7,4 тыс. м в год, то есть в 10 раз.

Жилищная обеспеченность на первую очередь составит 24,1 м на 1 жителя, на расчетный срок – 42,5 м на 1 жителя.

## Прогноз развития экономической базы муниципального образования

Основными целями развития экономики сельского поселения на перспективу являются:

создание условий для дальнейшего развития поселения, как многопрофильного с сохранением рентабельных производств и созданием новых рабочих мест;

стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности;

реформирование производства, выпуск конкурентоспособной продукции, развитие стратегически важных для сельского поселения отраслей;

стимулирование развития отраслей непроизводственной сферы;

всемерное содействие развитию любых видов малого и среднего предпринимательства.

Производственная сфера поселения включает промышленные предприятия и коммунально-складское хозяйство.

##### Промышленные предприятия

Генеральным планом выявлены перспективные зоны под размещение объектов хозяйственной деятельности на территории поселения:

севернее п.Комиссаровка – 40,0 га (земли запаса);

западная часть д.Александровка – 2,3 га (земли населенных пунктов);

восточная часть д.Тименка – 13,0 га (земли населенных пунктов);

юго-восточнее д.Вашутино – 2,3 га.

##### Туризм и рекреация

На территории МО «Поселок Анопино» (сельское поселение) предлагаются следующие мероприятия по организации массового отдыха населения:

создание зон отдыха вдоль берегов водных объектов;

реконструкция существующих и создание новых зеленых насаждений общего пользования;

использование рекреационного потенциала лесов;

активное вовлечение в туристскую деятельность и использование объектов культурного наследия;

благоустройство дороги рекреационного назначения «г.Гусь-Хрустальный – Александровское водохранилище».

Перечень мест, рекомендуемых к рекреационному освоению, приводится в разделе 3.16 «Создание и развитие мест массового отдыха населения, объектов туризма».

Создание лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения не предполагается.

## Развитие учреждений и объектов обслуживания

Предложения по развитию учреждений и объектов обслуживания (социальной и коммунально-бытовой инфраструктуры) сельского поселения приводятся в соответствии с «Областными нормативами градостроительного проектирования. Планировка и застройка городских округов и поселений Владимирской области» (утверждены Постановлением Губернатора Владимирской области № 341 от 06.05.2006 г.), распоряжением Правительства РФ от 3 июля 1996 г. N 1063-р.

### Оценка нормативной потребности в новом строительстве

Расчет потребности на расчетный срок в учреждениях и объектах обслуживания (социальной, коммунальной и бытовой инфраструктуры) представлен в таблице (Таблица 3-2 Расчет потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания на 2027 г.).

Таблица 3-2 Расчет потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания на 2027 г.

| № п/п | Учреждения, предприятия | Единица измерения | Рекомендуемая обеспеченность на 1000 жителей | Современное состояние | Потребность | Новое строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I Учреждения образования* |
| 1.1 | Общеобразовательная школа, лицей, гимназия | 1 место | 115 | 655 | 518 | Не потребуется |
| 1.2 | Детское дошкольное учреждение | 1 место | 30 | 220 | 135 | Не потребуется |
| II Учреждения культуры и искусства |
| 2.3 | Учреждение клубного типа | 1 место | 80 | 318 | 360 | Расширение на 42 места |
| 2.5 | Массовая библиотека | тыс. ед.хранения | 7,5 | 18,3 | 33,6 |  |
| III Физкультурно-спортивные сооружения |
| 4.1 | Территория плоскостных спортивных сооружений | га | 0,9 | 1,2 | 4,0 | Строительство плоскостных сооружений в д.Вашутино, д.Никулино |
| 4.2 | Спортивный зал | м площади пола зала | 80 | 162 | 360 | Создание спортивных залов при школах в д.Вашутино и д.Никулино |
| V Торговля и общественное питание |
| 5.1 | Магазин продовольственных и непродовольственных товаров | м торговой площади | 300 | 1,0 | 1,35 | Не менее 350 м торговой площади в п.Анопино и д.Вашутино |
| 5.3 | Предприятие общественного питания | 1 посад.место | 40 | 125 | 180 | Не менее 55 мест в п.Анопино и д.Вашутино |
| VI Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |
| 6.2 | Банно-оздоровительный комплекс | 1 помыв. место | 7 | 30 | 32 |  |
| 6.4 | Пожарное депо ** | 1 пож. автомобиль | 0,4 | н/д | 2 |  |
| 6.6 | Места погребения (кладбища) * | га | 0,24 | 2,6 | 1,1 | Не потребуется |
| VII Административно-деловые и хозяйственные учреждения |
| 7.2 | Отделение связи *** | 1 объект | 1 | 2 |  | Не потребуется |

* учреждения и предприятия обслуживания районного значения;

** учреждения и предприятия обслуживания областного значения;

*** учреждения и предприятия обслуживания федерального значения

### Предложения по организации системы учреждений и предприятий обслуживания

##### Учреждения образования

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» N 131-ФЗ от 6 октября 2003 года (ст. 15, п.11), начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее образование и дошкольное образование отнесены к вопросам местного значения муниципального района.

Предложения по развитию учреждений образования имеют рекомендательный характер и приводятся с целью рационального планирования размещения рассматриваемых объектов.

Детские дошкольные учреждения. На расчетный срок создания новых мест дошкольных образовательных учреждений не потребуется.

Мероприятия по развитию существующих детских дошкольных учреждений включают:

текущий и капитальный ремонт, реконструкция и модернизация учреждений дошкольного образования.

Общеобразовательные школы. На расчетный срок создания новых мест в общеобразовательных учреждениях не потребуется. Охват всего населения школьного возраста из населенных пунктов сельского поселения рекомендуется осуществлять с помощью организации подвоза на школьных автобусах в п.Анопино, д.Вашутино и д.Никулино.

Мероприятия по развитию существующих общеобразовательных школ включают:

текущий и капитальный ремонт, реконструкция и модернизация общеобразовательных школ;

##### Учреждения здравоохранения и социального обслуживания

В соответствии с Федеральным законом РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» N 131-ФЗ от 6 октября 2003 года (ст. 15, п.11), организация оказания первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов, отнесены к вопросам местного значения муниципального района.

Предложения по развитию учреждений здравоохранения имеют рекомендательный характер и приводятся с целью рационального планирования размещения рассматриваемых объектов.

Больничные учреждения. На расчетный срок создания больничных учреждений не планируется.

Амбулаторно-поликлинические учреждения. На расчетный срок создания ФАП и поликлиник не планируется.

Учреждения охраны материнства и детства. Создания молочной кухни не планируется.

Мероприятия по развитию существующих учреждений здравоохранения включают:

текущий и капитальный ремонт, реконструкция и модернизация учреждений здравоохранения.

Социальное обслуживание. В соответствии с Федеральным законом «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации» № 195-ФЗ от 10 декабря 1995 г., создание учреждений социального обслуживания относится к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации (в рассматриваемом случае – Владимирской области).

##### Учреждения культуры и искусства. Библиотечное обслуживание

Потребность в учреждениях культуры и библиотечном обслуживании на расчетный срок будет удовлетворена за счет существующей инфраструктуры, сложившейся на базе сельских домов культуры.

Необходимо довести показатель обновления библиотечных фондов до норматива в 250 книг на 1 тыс. человек населения в год.

Мероприятия по развитию существующих учреждений культуры и искусства включают:

текущий и капитальный ремонт, реконструкция и модернизация учреждений культуры и искусства;

увеличение библиотечного фонда сельских библиотек;

организация передвижных библиотечных центров (библиобусы).

##### Физическая культура и спорт

Ввиду низкой обеспеченности физкультурно-спортивными сооружениями, проектом предлагается:

строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п.Анопино;

строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в д.Вашутино;

организация стадиона в д.Вашутино;

организация стадиона в д.Никулино;

Мероприятия по развитию существующих физкультурно-спортивных сооружений включают:

текущий и капитальный ремонт, реконструкция и модернизация физкультурно-спортивных сооружений;

##### Торговля и общественное питание

Проектом определена потребность в объектах торговли (не менее 350 м торговой площади) и общественного питания (не менее 55 посадочных мест). Проектом предлагается организация новых предприятий торговли и общественного питания в п.Анопино, д.Вашутино, в том числе за счет организации объектов придорожного сервиса.

В период дачного сезона проектом рекомендуется организация нестационарных объектов торговли и общественного питания в населенных пунктах.

##### Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания

Банно-оздоровительные комплексы. Потребность на расчетный срок в банно-оздоровительных комплексах будет удовлетворена за счет существующей инфраструктуры, а также возможного ее расширения.

Гостиницы. Ввиду отсутствия на территории поселения объектов туристского интереса (культовых объектов, которые посещают паломники, усадеб, музеев и т.п.) и значимых туристских потоков, проектом не предлагается строительства гостиниц.

Места погребения (кладбища). В границах сельского поселения размещения новых кладбищ не предполагается.

## Развитие объектов транспортной инфраструктуры

### Железнодорожный транспорт

Развитие железнодорожного транспорта относится к полномочиям Российской Федерации.

В соответствии со «Стратегией развития железнодорожного транспорта Российской Федерации до 2030 года» проектом «Схемой территориального планирования Владимирской области» предлагается электрификация существующей железнодорожной линии «Владимир – Тумская», в рамках создания глубокого обхода Московского транспортного узла.

Проектом Схемой территориального планирования также прогнозируется увеличение размеров движение пригородного сообщения на участке Владимир – Тумская до 6 пар поездов в сутки.

Значение существующих станций и остановочных пунктов на территории поселения сохранится.

### Автомобильные дороги

В соответствии с «Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2030 года» в целях формирования перспективной дорожной сети России в 2016 – 2030 годы предусмотрено включение в сеть дорог федерального значения автомобильные дороги, такие как Калуга – Тверь – Владимир – Рязань – Тула. Указанное мероприятие позволит существенно разгрузить Московский транспортный узел.

В связи с данным мероприятием проектом «Схемой территориального планирования Владимирской области» предлагается строительство новых участков автомобильной дороги федерального значения «Владимир – Гусь-Хрустальный» – спрямление автодороги на участке Обход г. Гусь-Хрустальный – Вашутино и Арсамаки – Побойки.

Участок автомобильная дорога «Обход г. Гусь-Хрустальный – Вашутино» пройдет с западной стороны деревни Вашутино вдоль проектной жилой застройки. Строительная длина автомобильной дороги составит примерно 7,4 км. Строительство автомобильной дороги намечается на расчетный срок (2016 – 2027гг.).

Участок автомобильная дорога «Арсамаки – Побойки» пройдет с северо-восточной стороны деревни Арсамаки вдоль проектной жилой застройки. Строительная длина автомобильной дороги составит примерно 7,2 км (на территории поселения длина составит 2,8 км). Строительство автомобильной дороги намечается на расчетный срок (2016 – 2027гг.).

Схемой территориального планирования Владимирской области предлагается реконструкция следующих участков автомобильных дорог регионального значения с переводов в автомобильные дороги федерального значения: автомобильная дорога «Обход г. Гусь-Хрустальный» и участок автомобильной дороги «Владимир – Гусь-Хрустальный».

### Автомобильный транспорт

Таблица 3-3 Прогноз количества транспортных средств в сельском поселении Анопино

количество машин – ед.

обеспеченность – ед.на 1 тыс. чел.

| Транспортные средства | Существующее положение | I очередь (на 2015г.) | Расчетный срок (на 2027г.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Индивидуальные | Всего | Индивидуальные | Всего | Индивидуальные | Всего |
| Общее количество автомобилей | 366 89 | 366 89 | 584 139 | 584 139 | 882 196 | 882 196 |
| в том числе |  |
| 1. легковые | 324 79 | 324 79 | 504 120 | 504 120 | 765 170 | 765 170 |
| 2. грузовые | 33 8 | 33 8 | 63 15 | 63 15 | 90 20 | 90 20 |
| 3. автобусы | 9 2 | 9 2 | 17 4 | 17 4 | 27 6 | 27 6 |

Примечание: Прогнозируемое количество транспортных средств определено с учетом сложившейся тенденции, выявившей увеличение доли транспорта в личной собственности.

### Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств

В проекте рассчитываются и проектируются новые автозаправочные станции и станции технического обслуживания для обслуживания автотранспортных средств на территории сельского поселения.

Проектный уровень автомобилизации на 2027 г. – 170 авт./1000 жит.

##### Места для постоянного хранения автомобилей

Проектом предлагается следующая структура мест для постоянного хранения автомобилей:

- в зонах усадебной и коттеджной застройки – 100% на участках;

##### Автозаправочные станции

Расчет автозаправочных станций произведен исходя из нормы 1200 легковых автомобилей на одну колонку:

Таблица 3-4 Расчет требуемого количества автозаправочных станций

| Селитебные зоны | Население (2027 г), чел. | Количество личных автомобилей (2027 г) | Количество колонок | Количество станций | Площадь земельных участков под АЗС, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сельское поселение | 4500 | 765 | 1 | 1 | 0,2 |
| Итого | 4500 | 765 | 1 | 1 | 0,2 |

##### Станции технического обслуживания

Расчет станций технического обслуживания произведен исходя из нормы 200 легковых автомобилей на один пост:

Таблица 3-5 Расчет требуемого количества станций технического обслуживания

| Селитебные зоны | Население (2027 г), чел. | Количество личных автомобилей (2027 г) | Количество постов | Количество станций | Площадь земельных участков под СТО, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сельское поселение | 4500 | 765 | 3 | 3 | 0,5 |
| Итого | 4500 | 765 | 3 | 3 | 0,5 |

На первую очередь (2015 год)

- Строительство новых автозаправочных станций:

на автомобильной дороге «Владимир – Гусь-Хрустальный», в районе д.Бабино.

На расчетный срок (2027 год)

- Строительство новых автозаправочных станций:

д.Вашутино, на въезде в деревню, со стороны д.Арсамаки;

д.Никулино, на въезде в деревню, со стороны г. Гусь-Хрустальный;

- Строительство новых станций технического обслуживания:

д.Вашутино, в районе существующей АЗС;

д.Никулино, на въезде в деревню, со стороны г. Гусь-Хрустальный.

### Улично-дорожная сеть сельского поселения Анопино

Проектом предлагается следующая классификация элементов улично-дорожной сети населенных пунктов на территории поселения:

главные улицы: ширина в красных линиях – 15 м, ширина проезжей части – 7м.

улицы в жилой застройке: ширина в красных линиях – 10 м, ширина проезжей части – 6 м.

Проектом предлагаются следующие мероприятия для улучшения улично-дорожных сетей населенных пунктов поселения:

На первую очередь (2015 год)

  - Реконструкция улично-дорожной сети на территории населенных пунктов: деревни Комиссаровка, Федотово, Облепиха, Жары, Поповичи;

  - Строительство новой улично-дорожной сети на территории следующих населенных пунктов: посёлок Анопино, деревни Вашутино, Тименка;

  - Реконструкция улично-дорожной сети на территории п.Анопино, которое имеет грунтовое покрытие и находится в неудовлетворительном состоянии.

##### На расчетный срок (2027 год)

- Строительство новой улично-дорожной сети на территории следующих населенных пунктов: посёлок Анопино, деревни Вашутино, Тименка, Жары, Арсамаки, Облепиха, Лесная, Поповичи;

- Реконструкция улично-дорожной сети на территории д.Вашутино, которое имеет грунтовое покрытие и находится в неудовлетворительном состоянии;

- Реконструкция улично-дорожной сети на территории населенных пунктов: деревни Ивановка, Лесная.

### Пассажирский транспорт сельского поселения Анопино

Проектом предусматриваются следующие мероприятия для улучшения обслуживания населения пассажирским транспортом:

- Организация автобусного сообщения к населенным пунктам сельского поселения, где нет автобусного сообщения:

На первую очередь (2015 год)

в п.Анопино (через д.Жары);

в д.Тименка (через п.Анопино).

На расчетный срок (2027 год)

д.Семеновка (через д.Никулино, с. Вешки, д.Федотово);

д.Александровка (через д.Борзинка).

- Строительство новых автобусных остановок на территории следующих населенных пунктов:

На первую очередь (2015 год)

в п.Анопино;

в д.Тименка;

д.Вашутино;

д.Арсамаки.

На расчетный срок (2027 год)

д.Никулино;

с. Вешки;

д.Федотово.

д.Александровка.

- Приобретение новых автобусов для организации комфортных перевозок населения.

Реконструкция дорожной одежды на автомобильных дорогах, по которым пройдут автобусные маршруты для обеспечения безопасности движения, как на территории населенных пунктов, так и вне населенных пунктов.

## Развитие объектов инженерной инфраструктуры

### Водоснабжение

##### Расходы воды

###### Население

Удельные среднесуточные нормы водопотребления приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети».

Таблица 3-6 Удельные суточные нормы водопотребления

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут. |
| --- | --- |
|  | первая очередь | расчетный срок |
| Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом, канализацией: |
| с централизованным горячим водоснабжением; | 270 | 280 |
| тоже с ванными и местными водонагревателями; | 200 | 230 |
| Тоже без ванн | 140 | 160 |
| Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок | 50 | 50 |
| Подвоз воды | 30 | 30 |

Примечание: удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

Подсчет расходов воды для нужд населения приведен в таблице (Таблица 3-8 Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения).

###### Поливка улиц, зеленых насаждений

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято (согласно СНиП 2.04.02-84*): первая очередь – 50 л/сут.; расчетный срок – 60 л/сут. Расходы воды на поливку рассчитаны и приведены в таблице (Таблица 3-7 Расходы воды на поливку).

Таблица 3-7 Расходы воды на поливку

| Очередь проектирования | Расчетные расходы воды на поливку, м3/сут. |
| --- | --- |
| Первая очередь | 210 |
| Расчетный срок | 270 |

Таблица 3-8 Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

| № п/п | Наименование потребителя | Степень благоустройства | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество жителей, чел. | среднесуточный расход, м3/сут. | максимальный расход, м3/сут. | количество жителей, чел. | среднесуточный расход, м3/сут | максимальный расход, м3/сут. |
|  | д.Александровка | Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом, канализацией без ванн | 37 | 5,18 | 6,22 | 100 | 16,0 | 19,2 |
|  |  | Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок | 42 | 2,1 | 2,52 | - | - | - |
|  | Итого |  | 79 | 7,28 | 8,74 | 100 | 16,0 | 19,2 |
|  | д.Анопино | Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом, канализацией |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - с централизованным и горячим водоснабжением | 780 | 210,6 | 252,72 | 920 | 257,6 | 309,12 |
|  |  | - с ванными и местными водонагревателями | 520 | 104,0 | 124,8 | 750 | 172,5 | 207,0 |
|  |  | - тоже без ванн | 460 | 64,4 | 77,28 | 530 | 84,8 | 101,76 |
|  |  | Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок | 340 | 17,0 | 20,4 | - | - | - |
|  | Итого |  | 2100 | 396,0 | 475,2 | 2200 | 514,9 | 617,88 |
|  | д.Арсамаки | Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок | 17 | 0,85 | 1,02 | 10 | 0,5 | 0,6 |
|  | Итого |  | 17 | 0,85 | 1,02 | 10 | 0,5 | 0,6 |
|  | д.Бабино | Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок | 26 | 1,3 | 1,56 | 20 | 1,0 | 1,2 |
|  | Итого |  | 26 | 1,3 | 1,56 | 20 | 1,0 | 1,2 |
|  | д.Борзинка | Подвоз воды | 24 | 0,72 | 0,72 | 20 | 0,6 | 0,6 |
|  | Итого |  | 24 | 0,72 | 0,72 | 20 | 0,6 | 0,6 |
|  | д.Вашутино | Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом, канализацией |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - с централизованным и горячим водоснабжением | 280 | 75,6 | 90,72 | 410 | 114,8 | 137,76 |
|  |  | - с ванными и местными водонагревателями | 260 | 52,0 | 62,4 | 310 | 71,3 | 85,56 |
|  |  | - тоже без ванн | 230 | 32,2 | 38,64 | 280 | 44,8 | 53,76 |
|  |  | Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок | 180 | 9,0 | 10,8 | - | - | - |
|  | Итого |  | 950 | 168,8 | 202,56 | 1000 | 230,9 | 277,08 |
|  | с. Вешки | Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом, канализацией без ванн | 72 | 10,08 | 12,1 | 200 | 32,0 | 38,4 |
|  |  | Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок | 79 | 3,95 | 4,74 | - | - | - |
|  | Итого |  | 151 | 14,03 | 16,84 | 200 | 32,0 | 38,4 |
|  | д.Жары | Подвоз воды | 40 | 1,2 | 1,2 | 50 | 1,5 | 1,5 |
|  | Итого |  | 40 | 1,2 | 1,2 | 50 | 1,5 | 1,5 |
|  | д.Ивановка | Подвоз воды | 16 | 0,48 | 0,48 | 10 | 0,3 | 0,3 |
|  | Итого |  | 16 | 0,48 | 0,48 | 10 | 0,3 | 0,3 |
|  | п.Комисаровка | Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом, канализацией без ванн | 43 | 6,02 | 7,22 | 80 | 12,8 | 15,36 |
|  |  | Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок | 37 | 1,85 | 2,22 | - | - | - |
|  | Итого |  | 80 | 7,87 | 9,44 | 80 | 12,8 | 15,36 |
|  | д.Лесная | Подвоз воды | 12 | 0,36 | 0,36 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  | 12 | 0,36 | 0,36 | 0 | 0 | 0 |
|  | д.Никулино | Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом, канализацией |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - с централизованным и горячим водоснабжением | 116 | 31,32 | 37,58 | 155 | 43,4 | 52,08 |
|  |  | - с ванными и местными водонагревателями | 107 | 21,4 | 25,68 | 138 | 31,74 | 38,09 |
|  |  | - тоже без ванн | 85 | 11,9 | 14,28 | 107 | 17,12 | 20,54 |
|  |  | Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок | 67 | 3,35 | 4,02 | - | - | - |
|  | Итого |  | 375 | 67,97 | 81,56 | 400 | 92,26 | 110,71 |
|  | д.Облепиха | Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом, канализацией без ванн | 58 | 8,12 | 9,74 | 120 | 19,2 | 23,04 |
|  |  | Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок | 42 | 2,1 | 2,52 | - | - | - |
|  | Итого |  | 100 | 10,22 | 12,26 | 120 | 19,2 | 23,04 |
|  | д.Поповичи | Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок | 7 | 0,35 | 0,42 | 10 | 0,5 | 0,6 |
|  | Итого |  | 7 | 0,35 | 0,42 | 10 | 0,5 | 0,6 |
|  | д.Тименка | Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом, канализацией без ванн | 81 | 11,34 | 13,61 | 200 | 32,0 | 38,4 |
|  |  | Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок | 74 | 3,7 | 4,44 | - | - | - |
|  | Итого |  | 155 | 15,04 | 18,05 | 200 | 32,0 | 38,4 |
|  | д.Федотово | Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом, канализацией без ванн | 36 | 5,04 | 6,05 | 80 | 12,8 | 15,36 |
|  |  | Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок | 32 | 1,6 | 1,92 | - | - | - |
|  | Итого |  | 68 | 6,64 | 7,97 | 80 | 12,8 | 15,36 |
| Всего |  | 4200 | 699,11 | 838,38 | 4500 | 967,26 | 1160,23 |

###### Промышленность

Прогнозные потребные расходы воды определены на основании анализа существующего водопотребления данных предприятий с учетом бюджетных организаций: на первую очередь – 50 м3/сут., расчетный срок – 60 м3/сут. На проектируемых промышленных предприятиях проектом предусматривается строительство собственных водозаборных скважин.

В последующих стадиях проектирования расходы воды для нужд промышленности должны быть уточнены.

Таблица 3-9 Суммарные суточные расходы воды

| Наименование потребителя | Суточные расходы воды, м3/сут. |
| --- | --- |
|  | первая очередь | расчетный срок |
|  | среднесуточный расход | в сутки наибольшего водопотребления | среднесуточный расход | в сутки наибольшего водопотребления |
| Население | 699,11 | 838,38 | 967,26 | 1160,23 |
| Промышленность | 50,0 | 50,0 | 60,0 | 60,0 |
| Поливка улиц и зеленых насаждений | 210 | 210 | 270 | 270 |
| Неучтенные расходы (10%) | 69,91 | 83,84 | 96,73 | 116,02 |
| Итого | 1029,02 | 1182,22 | 1393,99 | 1606,25 |
| Округленно | 1029 | 1182 | 1394 | 1606 |

##### Пожарные расходы воды

Система водоснабжения принимается хозяйственно-питьевая, противопожарная низкого давления с тушением пожаров с помощью автонасосов. В соответствии со СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.01-85* на первую очередь и расчетный срок принимаются:

Таблица 3-10 Объем воды для нужд пожаротушения

| Наименование потребителя | Норма, л/с | Количество одновременных пожаров | Расход воды, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| д.Александровка | 5 | 1 | 54 |
| п.Анопино | 10 | 1 | 108 |
| д.Арсамаки | 5 | 1 | 54 |
| д.Бабино | 5 | 1 | 54 |
| д.Борзинка | 5 | 1 | 54 |
| д.Вашутино | 5 | 1 | 54 |
| с.Вешки | 5 | 1 | 54 |
| д.Жары | 5 | 1 | 54 |
| д.Ивановка | 5 | 1 | 54 |
| п.Комисаровка | 5 | 1 | 54 |
| д.Лесная | 5 | 1 | 54 |
| д.Никулино | 5 | 1 | 54 |
| д.Облепиха | 5 | 1 | 54 |
| д.Поповичи | 5 | 1 | 54 |
| д.Тименка | 5 | 1 | 54 |
| д.Федотово | 5 | 1 | 54 |

Трехчасовой пожарный запас воды намечается хранить на территории водопроводных сооружений.

##### Источники водоснабжения

Источниками водоснабжения МО «Поселок Анопино» могут быть подземные воды и поверхностные источники.

Территория сельского поселения располагается в пределах Московского артезианского бассейна. Водовмещающими породами всех четвертичных водоносных горизонтов являются главным образом разнозернистые глинистые пески с прослоями супесей, суглинков и глин. Мощность горизонтов варьирует от 0,5 до 30,0 м. Ассельско-клязьминский водоносный горизонт является основным источником водоснабжения. Его можно рекомендовать и для дальнейшей эксплуатации в целях расширения существующего водоснабжения. Химический состав воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые, сульфатно-гидрокарбонатные.

Поверхностным источником водоснабжения сельского поселения может быть р.Гусь. Длина реки составляет 146 км, истоки находятся в д.Арсамаки. Ширина реки - от 5 до 10 м, реже, на поворотах, до 20 м. Средний расход воды за период наблюдений 1955-1969 гг. составил 6,46 м/с³. Качество воды в р. Гусь соответствует 3А классу – «загрязненная». Вода реки может быть использована в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения только после очистки на специализированных очистных сооружениях. Организация поверхностного водозабора с последующей очисткой воды для хозяйственно-питьевых целей экономически не выгодна.

Исходя из этого, принято решение для водоснабжения МО «Поселок Анопино» использовать подземные воды ассельско-клязьминского водоносного горизонта.

Выводы

Максимальные потребные расходы воды для муниципального хозяйственно-питьевого водопровода сельского поселения в настоящем генплане определены равными:

  - первая очередь – 1182 м3/сут.,

  - расчетный срок – 1606 м3/сут.

Покрытие данных расходов для сельского поселения предусматривается за счет подземных вод. На первую очередь необходимо проведение гидрогеологических изысканий с утверждением запасов подземных вод.

##### Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 предусматривается организация зон санитарной охраны из трех поясов:

1-й пояс – радиус зоны санитарной охраны вокруг скважин принимается 30 м. Зона ограждается забором, в ней запрещается пребывание посторонних людей.

2-й и 3-й пояса – положение расчетных границ зон санитарной охраны определяется расчетным путем, соответственно на 400 суток выживаемости бактерий в условиях подземного водозабора и срока амортизации, с учетом времени движения стойкого загрязнения от границы зон санитарной охраны.

Границы зон определяются и обосновываются специальным проектом.

На всех водозаборах должны быть проведены все мероприятия в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

##### Схема водоснабжения

Проектом предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения МО «Поселок Анопино». Проектируемая схема предусматривает подачу воды на нужды хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения.

Водоснабжение сельского поселения планируется осуществлять от подземных вод ассельско-клязьминского водоносного горизонта. Также проектом предлагается проведение гидрогеологических изысканий с утверждением запасов подземных вод и строительство новой артезианской скважины в д.Александровка.

Схема водоснабжения МО «Поселок Анопино» представляется следующим образом:

Вода подается в распределительную сеть населенных пунктов от артезианских скважин и водонапорных башен, расположенных на их территории.

Водопроводная сеть на территории поселения трассируется по кольцевой схеме, оборудуется арматурой и пожарными гидрантами. Емкость резервуаров необходимая для хранения пожарных и аварийных запасов воды, объемов для регулирования неравномерного водопотребления воды ориентировочно принимается в размере 10-15% от суммарного водопотребления.

Проектом предусматривается строительство новых сетей водоснабжения и реконструкция изношенных сетей в п.Анопино, д.Арсамаки, д.Бабино, д.Вашутино, с. Вешки, п.Комисаровка, д.Никулино, д.Облепиха, д.Поповичи, д.Тименка, д.Федотово, д.Александровка.

Водоснабжение жителей остальных населенных пунктов МО «Поселок Анопино» (деревни Борзинка, Жары, Ивановка, Лесная) предлагается осуществлять подвозом воды автоцистернами.

Одними из основных мероприятий, которые следует провести, являются:

реконструкция существующих сетей (посёлки Анопино, Комисаровка; село Вешки; деревни Арсамаки, Бабино, Вашутино, Никулино, Облепиха, д.Поповичи, Тименка, Федотово);

строительство новых водоразборных сетей (посёлок Анопино; село Вешки; деревни Вашутино, Никулино, Комисаровка, Облепиха, Тименка, Федотово, Александровка);

проведение гидрогеологических изысканий с утверждением запасов подземных вод;

строительство новой водозаборной скважины в деревне Александровка;

разработка проекта определения границ (II и III-го поясов) зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения;

приведение зон санитарной охраны водопроводов хозяйственно-питьевого назначения в соответствие с СанПиН 2.1.4.1110-02.

### Водоотведение

##### Расходы сточных вод

###### Жилая и общественная застройка

На основании СНиП 2.04.03.85* «Канализация. Наружные сети и сооружения» удельные нормы водоотведения от жилой и общественной застройки соответствуют принятым нормам водопотребления.

Таблица 3-11 Удельные норма водоотведения от жилой и общественной застройки

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут. |
| --- | --- |
|  | первая очередь | расчетный срок |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией: |
| -с централизованным горячим водоснабжением; | 270 | 280 |
| - тоже с ванными и местными водонагревателями; | 200 | 230 |
| - тоже без ванн | 140 | 160 |
| Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок | 25 | 25 |
| Подвоз воды | 25 | 25 |

Таблица 3-12 Расходы хозяйственно-бытовых сточных вод от жилой застройки

| № п/п | Наименование потребителя | Степень благоустройства | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество жителей, чел. | среднесуточный расход, м3/сут. | максимальный расход, м3/сут. | количество жителей, чел. | среднесуточный расход, м3/сут. | максимальный расход, м3/сут. |
|  | д.Александровка | Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом, канализацией без ванн | 37 | 5,18 | 6,22 | 100 | 16,0 | 19,2 |
|  |  | Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок | 42 | 1,05 | 1,26 | - | - | - |
|  | Итого |  | 79 | 6,23 | 7,48 | 100 | 16,0 | 19,2 |
|  | д.Анопино | Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом, канализацией |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - с централизованным и горячим водоснабжением | 780 | 210,6 | 252,72 | 920 | 257,6 | 309,12 |
|  |  | - с ванными и местными водонагревателями | 520 | 104,0 | 124,8 | 750 | 172,5 | 207,0 |
|  |  | - тоже без ванн | 460 | 64,4 | 77,28 | 530 | 84,8 | 101,76 |
|  |  | Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок | 340 | 8,5 | 10,2 | - | - | - |
|  | Итого |  | 2100 | 387,5 | 465,0 | 2200 | 514,9 | 617,88 |
|  | д.Арсамаки | Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок | 17 | 0,43 | 0,52 | 10 | 0,25 | 0,3 |
|  | Итого |  | 17 | 0,43 | 0,52 | 10 | 0,25 | 0,3 |
|  | д.Бабино | Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок | 26 | 0,65 | 0,78 | 20 | 0,5 | 0,6 |
|  | Итого |  | 26 | 0,65 | 0,78 | 20 | 0,5 | 0,6 |
|  | д.Борзинка | Подвоз воды | 24 | 0,6 | 0,6 | 20 | 0,5 | 0,5 |
|  | Итого |  | 24 | 0,6 | 0,6 | 20 | 0,5 | 0,5 |
|  | д.Вашутино | Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом, канализацией |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - с централизованным и горячим водоснабжением | 280 | 75,6 | 90,72 | 410 | 114,8 | 137,76 |
|  |  | - с ванными и местными водонагревателями | 260 | 52,0 | 62,4 | 310 | 71,3 | 85,56 |
|  |  | - тоже без ванн | 230 | 32,2 | 38,64 | 280 | 44,8 | 53,76 |
|  |  | Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок | 180 | 4,5 | 5,4 | - | - | - |
|  | Итого |  | 950 | 164,3 | 197,16 | 1000 | 230,9 | 277,08 |
|  | с. Вешки | Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом, канализацией без ванн | 72 | 10,08 | 12,1 | 200 | 32,0 | 38,4 |
|  |  | Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок | 79 | 1,98 | 2,37 | - | - | - |
|  | Итого |  | 151 | 12,06 | 14,47 | 200 | 32,0 | 38,4 |
|  | д.Жары | Подвоз воды | 40 | 1,0 | 1,0 | 50 | 1,25 | 1,25 |
|  | Итого |  | 40 | 1,0 | 1,0 | 50 | 1,25 | 1,25 |
|  | д.Ивановка | Подвоз воды | 16 | 0,4 | 0,4 | 10 | 0,25 | 0,25 |
|  | Итого |  | 16 | 0,4 | 0,4 | 10 | 0,25 | 0,25 |
|  | п.Комисаровка | Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом, канализацией без ванн | 43 | 6,02 | 7,22 | 80 | 12,8 | 15,36 |
|  |  | Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок | 37 | 0,93 | 1,11 | - | - | - |
|  | Итого |  | 80 | 6,95 | 8,33 | 80 | 12,8 | 15,36 |
|  | д.Лесная | Подвоз воды | 12 | 0,3 | 0,3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  | 12 | 0,3 | 0,3 | 0 | 0 | 0 |
|  | д.Никулино | Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом, канализацией |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - с централизованным и горячим водоснабжением | 116 | 31,32 | 37,58 | 155 | 43,4 | 52,08 |
|  |  | - с ванными и местными водонагревателями | 107 | 21,4 | 25,68 | 138 | 31,74 | 38,09 |
|  |  | - тоже без ванн | 85 | 11,9 | 14,28 | 107 | 17,12 | 20,54 |
|  |  | Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок | 67 | 1,68 | 2,01 | - | - | - |
|  | Итого |  | 375 | 66,3 | 79,55 | 400 | 92,26 | 110,71 |
|  | д.Облепиха | Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом, канализацией без ванн | 58 | 8,12 | 9,74 | 120 | 19,2 | 23,04 |
|  |  | Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок | 42 | 1,05 | 1,26 | - | - | - |
|  | Итого |  | 100 | 9,17 | 11,0 | 120 | 19,2 | 23,04 |
|  | д.Поповичи | Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок | 7 | 0,18 | 0,21 | 10 | 0,25 | 0,3 |
|  | Итого |  | 7 | 0,18 | 0,21 | 10 | 0,25 | 0,3 |
|  | д.Тименка | Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом, канализацией без ванн | 81 | 11,34 | 13,61 | 200 | 32,0 | 38,4 |
|  |  | Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок | 74 | 1,85 | 2,22 | - | - | - |
|  | Итого |  | 155 | 13,19 | 15,83 | 200 | 32,0 | 38,4 |
|  | д.Федотово | Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом, канализацией без ванн | 36 | 5,04 | 6,05 | 80 | 12,8 | 15,36 |
|  |  | Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок | 32 | 0,8 | 0,96 | - | - | - |
|  | Итого |  | 68 | 5,84 | 7,01 | 80 | 12,8 | 15,36 |
| Всего |  | 4200 | 675,1 | 809,64 | 4500 | 965,86 | 1158,63 |

###### Промышленность

Прогнозный расход загрязненных сточных вод от промпредприятий, сбрасываемый в сельскую канализацию, принят на основе анализа существующего водоотведения:

первая очередь – 50 м3/сут.;

расчетный срок – 60 м3/сут.

В последующих стадиях проектирования расходы по промышленности должны быть уточнены.

Таблица 3-13 Суммарный расход сточных вод

| Наименование | Суточные расходы стоков, м3/сут. |
| --- | --- |
|  | первая очередь | расчетный срок |
|  | средний | максимальный | средний | максимальный |
| жилая и общественная застройка | 675,1 | 809,64 | 965,86 | 1158,63 |
| промышленность | 50 | 50 | 60 | 60 |
| неучтенные расходы (5%) | 33,76 | 40,48 | 48,29 | 57,93 |
| Итого | 758,86 | 900,12 | 1074,15 | 1276,56 |
| Округленно | 759 | 900 | 1074 | 1277 |

Схема водоотведения

В МО «Поселок Анопино» предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоотведения в п.Анопино, д.Вашутино, д.Никулино, д.Облепиха.

Для поселения предлагается централизованная раздельная система водоотведения. Для исключения попадания ливневых стоков в систему хозяйственно-бытового водоотведения предлагается строительство системы ливневой канализации.

Принципиальная схема хозяйственно-бытовой системы водоотведения:

Отведение сточных вод от существующей и проектируемой застройки п.Анопино осуществляется самотеком и по средствам канализационных насосных станций на канализационные очистные сооружения. По условиям рельефа местности предусматривается строительство одной канализационной насосной станций на первую очередь и одной на расчетный срок. На очистных сооружениях предлагается полная биологическая очистка, с последующей доочисткой сточных вод.

Отведения сточных вод д.Вашутино и д.Никулино осуществляется самотеком на проектируемые канализационные очистные сооружения.

Из-за большого процента износа канализационных сетей, необходимо произвести их реконструкцию.

Производственные сточные воды после предварительной очистки на заводских очистных сооружениях принимаются в сельскую канализацию в соответствии с «Правилами приема производственных сточных вод в системы канализации населенных пунктов».

Намечается канализование районов новой застройки. Канализование существующей усадебной застройки предлагается на расчетный срок. В населенных пунктах поселения с численностью населения менее 200 человек проектом предусматривается организация автономных систем водоотведения (септики).

Проектом предусматривается реконструкция существующих канализационных очистных в п.Анопино с доведением очистки сточных вод до нормативных показателей. Очистка стоков будет проводиться по полной биологической схеме, с применением технологий денитрификации и дефосфотирования и доочисткой на фильтрах.

В деревнях Вашутино и Никулино проектом предлагается строительство канализационных очистных сооружений.

### Инженерная подготовка территории

В соответствии с архитектурно-планировочными решениями и природно-климатическими условиями рассматриваемой проектом территории МО «Поселок Анопино» предусматриваются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

- Организация и очистка поверхностного стока;

- Осушение заболоченных территорий, понижение уровня грунтовых вод;

- Благоустройство водотоков и водоемов;

- Организация зон отдыха (организация пляжей);

- Реконструкция плотины

1. Организация и очистка поверхностного стока

Своевременное организованное отведение поверхностных сточных вод (дождевых, талых, поливомоечных) способствует обеспечению надлежащих санитарно-гигиенических условий для эксплуатации поселковых территорий, наземных и подземных сооружений. Организация поверхностного стока в комплексе с вертикальной планировкой территории является одним из основных мероприятий по инженерной подготовке территории.

Проектом предлагается проведение строительства сети ливневой канализации в комплексе с очистными сооружениями поверхностных сточных вод в следующих населенных пунктах сельского поселения:

п.Анопино. Проектом предлагается отведение поверхностных сточных вод с территорий застройки предусмотреть путем устройства смешанной системы водоотведения, которая включает в себя как сеть открытых лотков (кюветов), так и закрытых коллекторов.

д.Вашутино. Проектом предлагается отведение поверхностных сточных вод с территорий застройки предусмотреть путем устройства смешанной системы водоотведения, которая включает в себя как сеть открытых лотков (кюветов), так и закрытых коллекторов.

д.Никулино. Проектом предлагается отведение поверхностных сточных вод с территорий застройки предусмотреть путем устройства открытой системы водоотведения, которая включает в себя сеть открытых лотков (кюветов).

Закрытые водостоки предусматриваются в районах капитальной и коттеджной застройки, а также на территории промышленных и коммунально-складских зон. Расположение водостоков принято с учетом того, что длина свободного пробега воды по лотку проезжей части улиц от водораздела до первого водоприемного колодца при продольном уклоне до 0,005 равна 150 м, при уклоне более 0,005 – 300 м. Средний диаметр закрытых водостоков принят 0,7 м. Начальная глубина заложения закрытых водостоков принимается не менее глубины промерзания грунта.

В районах индивидуальной застройки, а также на территории зеленых зон предусмотрены открытые водостоки. В качестве открытых водостоков приняты кюветы трапециидального сечения и лотки. Ширина по дну – 0,5м, глубина – 0,6-1,0м, заложение откосов 1:2. Крепление откосов предусматривается одерновкой.

Открытые водостоки будут выполнять функцию дрен. На участках территории с уклонами более 0,03 во избежание размыва проектируется устройство бетонных лотков прямоугольного сечения. Ширина лотков 0,4-0,6м, глубина – 0,6м.

Трассировка водоотводящей сети производилась с учетом бассейнов стока. Водоотвод предусматривается самотеком. Поверхностные сточные воды с территории п.Анопино, д.Вашутино, д.Никулино предусматривается сбрасывать после очистных сооружений ливневой канализации в выпуск канализационных сточных вод.А также с южной части территории п.Анопина сбрасывать после очистных сооружений ливневой канализации в р. Гусь.

По требованиям, предъявляемым в настоящее время к использованию и охране поверхностных вод, все стоки перед выпуском в водоем должны подвергаться очистке на специальных очистных сооружениях ливневой канализации.

Для распределения и направления дождевого стока на очистные сооружения должны быть предусмотрены распределительные камеры на водостоках. Распределение стоков должно проводиться с учетом того, что очистные сооружения будут принимать наиболее загрязненную часть поверхностного стока, при этом очистке должно подвергаться не менее 70% годового объема поверхностного стока. При этом на очистные сооружения направляется первая, наиболее загрязненная часть стоков. Пиковые расходы, относящиеся к наиболее интенсивной части дождя и наибольшему стоку талых вод, через распределительные камеры сбрасываются без очистки.

Всего предусматривается строительство четырех очистных сооружений дождевой канализации: строительство двух в п.Анопино, одного в д.Вашутино и одного в д.Никулино.

Тип очистных сооружений – секционные закрытого типа с возможностью наращивания мощности за счет увеличения числа секций, при малых расходах – кассетные. Целесообразность очистных сооружений закрытого типа заключается в том, что СЗЗ сокращается до 50м, что немаловажно в условиях дефицита территориальных ресурсов.

В состав очистных сооружений могут входить следующие модули – горизонтальные отстойники, кассетные съемные фильтры с синтетическим заполнителем (1 ступень), площадной песчано-гравийный фильтр (2 ступень) и пр.

В настоящее время имеется большое количество научно-производственных предприятий (НПП «Полихим», ЗАО «Севзапналадка», фирма «OyLabkoAb» (Финляндия) и другие), специализирующихся на разработке технологий очистки ливневых вод, производстве установок и станций полной заводской готовности различной производительности и степени очистки, в том числе в подземном исполнении.

Очищенные до нормативно чистых стоки, возможно использовать для промышленно-технических целей, полива зеленых насаждений.

В проекте дана принципиальная схема отвода и очистки поверхностного стока, соответствующая масштабу и стадии проектирования.

Гидравлические расчеты очистных сооружений, которые включают определение расчетных расходов загрязненной части стока дождевых и талых вод, уточнение границ водосборных площадей, расчетные концентрации загрязнений поверхностных вод, определение степени очистки стоков, должны выполняться отдельной организацией на стадии специального проекта.

Правильно организованная система водоотведения поверхностного стока, дополненная при необходимости локальными дренажами, позволит не допустить подтопления территории, будет способствовать организованному водоотводу поверхностных стоков с проезжих частей, внутриквартальных площадей.

2. Осушение заболоченных территорий. Понижение уровня грунтовых вод

Понижение уровня грунтовых вод на территории усадебной застройки предусматривается открытыми канавами, выполняющими также функцию дождевых коллекторов.

Кроме того, предлагаются следующие мероприятия:

повышение планировочных отметок на пониженных территориях;

устройство защитной гидроизоляции заглубленных сооружений, конструкций, подземных коммуникаций;

устройство отмосток вокруг зданий;

сооружение пристенных дренажей для зданий и сооружений и сопутствующих дренажей вдоль водонесущих коммуникаций;

тщательное выполнение работ по строительству водонесущих коммуникаций и правильной их эксплуатации с целью предотвращения постоянных и аварийных утечек;

На заболоченных территориях, вовлекаемых проектным решением в застройку, предусматривается подсыпка территории минеральным грунтом слоем 0,7-1,0 м с предварительным осушением. Осушение заболоченных территорий намечается произвести открытой осушительной сетью канав. Канавы проектируются трапецеидальной формы с откосами 11,5. Ширина по дну 0,5 м. Глубина канав 0,82,0 м.

Наряду с подсыпкой и осушением осуществляется вертикальная планировка, а так же окультуривание поверхности для создания почвенного слоя.

3. Благоустройство водотоков и водоемов

По территории сельского поселения протекает р.Гусь. Она играют большую роль в регулировании водного режима сельской территории. В связи с этим предусматривается ряд мероприятия по улучшению ее состояния.

расчистка русела;

частичное дноуглубление;

благоустройство береговой полосы;

соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

Кроме того, на территории МО «Поселок Анопино» находится Александровское водохранилище и ряд прудов. Проектом предусматривается проведение мероприятий по благоустройству Александровского водохранилища и пруда в северо-восточной части п.Анопино. К мероприятиям по благоустройству относится:

выкос жесткой надводной растительности;

расчистка ложа пруда и его дноуглубление;

благоустройство береговой полосы;

соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

4. Организация зон отдыха (организация пляжей)

В настоящее время на территории МО «Поселок Анопино» отсутствуют благоустроенные пляжи.

Проектом намечается организация благоустроенного пляжа на левом берегу пруда, находящегося в северо-восточной части п.Анопино.

Отсыпка пляжной полосы намечается привозным песком. Отсыпка проектируется с уклоном поверхности пляжа в сторону акватории 0,015. Дно акватории, прилегающей к пляжу, на расстоянии до 30 м также подсыпается слоем песка или гравия до 15-20 см. Рельеф дна водоема в месте купания должен углубляться постепенно, не иметь уступов, дно должно быть плотное, свободное от камней, коряг. Дно планируется с уклоном не более 0,03. Глубина водоема на участках, используемых для купания должна быть не более 2м, причем водная акватория имеет две зоны: для не умеющих плавать – с глубиной до 1,2м, для умеющих плавать – глубиной до 2м.

Площадь организуемого пляжа составит порядка 0,44 га.

5. Реконструкция плотины

Проетом предусматривается на расчетный срок реконструкция плотины расположенной северо-восточнее д.Борзинка принадлежащая ООО «РАСКО», год приема в эксплуатацию 1975.

### Электроснабжение

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определены по срокам проектирования на основе численности населения, принятой настоящим проектом и «Нормативов для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утвержденных приказом № 213 Минтопэнерго России 29 июня 1999 года. Указанные нормативы учитывают изменения и дополнения «Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94».

Согласно нормативам, укрупненный показатель расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей принят на расчетный срок для населенных пунктов с газовыми плитами – 2170 кВтч/чел в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 5300. При этом укрупненный показатель удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки составляет в среднем по городу – 0,41 кВт/чел.

Указанные нормы коммунально-бытового потребления на первую очередь строительства составляют соответственно 1350 кВтч/чел в год, 3900 часов и 0,35кВт/чел.

Таблица 3-14 Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Первая очередь | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | население | годовое электро потребление, млн. кВтч | максимальнай электрическая нагрузка, кВт | население | годовое электро потребление, млн. кВтч | максимальнай электрическая нагрузка, кВт |
| 1 | д.Александровка | 79 | 0,11 | 27,65 | 100 | 0,22 | 41,0 |
| 2 | п.Анопино | 2100 | 2,84 | 735,0 | 2200 | 4,77 | 902,0 |
| 3 | д.Арсамаки | 17 | 0,02 | 5,95 | 10 | 0,02 | 4,1 |
| 4 | д.Бабино | 26 | 0,04 | 9,1 | 20 | 0,04 | 8,2 |
| 5 | д.Борзинка | 24 | 0,03 | 8,4 | 20 | 0,04 | 8,2 |
| 6 | д.Вашутино | 950 | 1,28 | 332,5 | 1000 | 2,17 | 410,0 |
| 7 | с.Вешки | 151 | 0,20 | 52,85 | 200 | 0,43 | 82,0 |
| 8 | д.Жары | 40 | 0,05 | 14,0 | 50 | 0,11 | 20,5 |
| 9 | д.Ивановка | 16 | 0,02 | 5,6 | 10 | 0,02 | 4,1 |
| 10 | п.Комиссаровка | 80 | 0,11 | 28,0 | 80 | 0,17 | 32,8 |
| 11 | д.Лесная | 12 | 0,02 | 4,2 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | д.Никулино | 375 | 0,51 | 131,25 | 400 | 0,87 | 164,0 |
| 13 | д.Облепиха | 100 | 0,14 | 35,0 | 120 | 0,26 | 49,2 |
| 14 | д.Поповичи | 7 | 0,01 | 2,45 | 10 | 0,02 | 4,1 |
| 15 | д.Тименка* | 155 | 0,21 | 54,25 | 200 | 0,43 | 82,0 |
| 16 | д.Федотово | 68 | 0,09 | 23,80 | 80 | 0,17 | 32,8 |
| 17 | д.Чисти | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по поселению (окр) | 4200 | 5,7 | 1470,0 | 4500 | 9,8 | 1845,0 |

Таблица 3-15 Максимальная электрическая нагрузка поселения с учётом промышленности и других потребителей

| Наименование | Электрическая нагрузка, кВт |
| --- | --- |
|  | первая очередь | расчётный срок |
| Жилищно-коммунальный сектор | 1470 | 1845 |
| Промышленность и прочие потребители | 2000 | 3000 |
| Итого (окр.) | 3500 | 4900 |
| То же с учётом коэффициента одновременности (0,85), (окр.) | 3000 | 4200 |

Рост электрических нагрузок на первую очередь и расчётный срок обусловлен необходимостью создания комфортных условий для проживания населения, развития сельскохозяйственного производства, промышленности и строительства.

Покрытие электрических нагрузок поселения на все сроки проектирования предусматривается от существующих трансформаторных подстанций с учетом их реконструкции. Для обеспечения электроснабжением новых производств потребуется строительство новых трансформаторных подстанций.

Проектные предложения

установка на подстанции «Анопино» второго трансформатора мощностью 10МВА;

реконструкция линий 6 и 10 кВ построенных до 1990 года;

реконструкция трансформаторных подстанций в следующих населенных пунктах: село Вешки; посёлок Комиссаровка; деревни Арсамаки, д.Бабино, д.Борзинка, д.Вашутино, д.Жары, д.Никулино, д.Тименка, Федотово;

строительство новых линий 6 и 10 кВ и новых трансформаторных подстанций для обеспечения электроснабжения новых производств.

### Газоснабжение

Использование во всех отраслях хозяйства природного газа улучшит условия проживания населения.

На первую очередь проектом предлагается газификация села Вешки; деревень Тименка, Борзинка, Александровка, Комиссаровка, Жары, Федотово, Никулино, Вашутино.

На расчетный срок проектом предлагается газификация всех населенных пунктов поселения.

Удельное коммунально-бытовое газопотребление поселения на перспективу составит 250 нм3/год для потребителей индивидуального и многоквартирного жилищного фонда.

Таблица 3-16 Расход природного газа

| Расход газа на: | Численность населения, чел. | Расход газа, млн. нм3 |
| --- | --- | --- |
|  | первая очередь | расчетный срок | первая очередь | расчетный срок |
| пищеприготовление | 4100 | 4500 | 1,0 | 1,1 |
| отопление (ИЖС и котельные) | - | - | 18,1 | 29,9 |
| на нужды промышленности |  |  | 42,0 | 50,0 |
| Всего (окр.): | 4100 | 4500 | 61,0 | 81,0 |

Общий расход газа на поселение составит на расчетный срок 81,0 млн. нм3, на первую очередь – 61,0 млн. нм3.

### Теплоснабжение

Тепловые нагрузки Анопинского сельского поселения определены по срокам проектирования на 1 очередь и расчётный срок в соответствии с гипотезой развития, изменением численности населения и благоустройством жилого фонда.

Расход тепла на жилищно-коммунальные нужды определен в соответствии со СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети», исходя из численности населения и величины общей площади жилых зданий.

Расчеты произведены для расчетной температуры наружного воздуха на отопление Т = -28 0С (согласно СНиП 23.01.99 «Строительная климатология»).

Согласно СНиП 2.04.07-86 (п.2.4, прил.2):

укрупненный показатель максимального теплового потока на отопление жилых зданий принят (Вт/м общей площади) в соответствии с таблицей (Таблица 1-16 Характеристика садово-дачных и садовых товариществ МО «Поселок Анопино» (по данным кадастрового учета)).

Таблица 3-17

| Застройка | ИЖС | многоквартирные |
| --- | --- | --- |
| Существующая | 232,4 | 140 |
| Новая | 178,8 | 102,2 |

коэффициент, учитывающий тепловой поток на отопление общественных зданий, принят 0,25;

коэффициент, учитывающий тепловой поток на вентиляцию общественных зданий, принят для существующих зданий – 0,4, для новых зданий – 0,6;

укрупненный показатель теплового потока на горячее водоснабжение равен 376 Вт/чел.

Таблица 3-18 Расчетные тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора Анопинского сельское поселение

| Наименование показателей | Единица измерения | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | тыс. чел. | 4,2 | 4,5 |
| Общая площадь жилых зданий | тыс. м | 101,4 | 190,0 |
| в том числе: |  |  |  |
| существующих | тыс. м | 97,4 | 97,4 |
| ИЖС | тыс. м | 97,4 | 97,4 |
| новых | тыс. м | 4,0 | 92,6 |
| ИЖС | тыс. м | 4,0 | 92,6 |
| Максимальный тепловой поток окр. | МВт | 34,6 | 56,3 |
| Максимальный тепловой поток окр. | Гкал/час | 29,8 | 48,4 |
| в том числе: |  |  |  |
| п.Анопино | Гкал/час | 14,2 | 18,5 |
| д.Вашутино | Гкал/час | 5,2 | 7,9 |
| д.Никулино | Гкал/час | 2,6 | 4,5 |
| Отопление жилых зданий | МВт | 22,4 | 38,0 |
| в том числе: |  |  |  |
| существующих | МВт | 21,7 | 21,7 |
| ИЖС | МВт | 21,7 | 21,7 |
| новых | МВт | 0,7 | 16,2 |
| ИЖС | МВт | 0,7 | 16,2 |
| Отопление общественной застройки | МВт | 5,6 | 9,5 |
| Вентиляция общественной застройки | МВт | 2,8 | 4,7 |
| Горячее водоснабжение | МВт | 3,8 | 4,1 |

Тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора сельского поселения на расчетный срок составят 48,4 Гкал/час, на первую очередь – 29,8 Гкал/час.

Необходимым условием энергосберегающей политики является замена устаревшего энергетического оборудования, перекладка изношенных тепловых сетей, и таким образом сокращение потерь энергии. При строительстве жилья необходимо применять теплосберегающие технологии и материалы. Необходимо внедрять приборы учёта расхода теплоэнергии потребителями (счетчики) и регулирование подачи тепла.

Для выявления мест и причин сверхнормативного потребления энергоресурсов, определения фактического состояния тепловых сетей необходимо проводить ежедневные обходы теплосетей.

На источниках теплоснабжения необходимо установить автоматику безопасности, чтобы избежать аварийных ситуаций и угроз для обслуживающего персонала.

Проектом предлагается

реконструкция котельной в д.Никулино и д.Вашутино введенных в эксплуатацию до 1990 года;

замена изношенных участков теплотрасс;

перевод индивидуальной жилой застройки на индивидуальное отопление с использованием генераторов тепла на газовом топливе.

Трассы магистральных теплопроводов, местоположение источников тепла приведены на «Схеме энергоснабжения» в масштабе 1:2000.

### Связь

Общая норма телефонной плотности на расчетный срок с учетом народнохозяйственного сектора составит 360 телефонов на 1000 жителей, на первую очередь – 330 телефонов.

Потребность населения в телефонах по поселению составит:

на первую очередь – 1400 шт.;

на расчетный срок – 1600 шт.

Перспективой развития телефонизации поселения является установка на АТС цифрового оборудования, увеличение емкости АТС для удовлетворения заявок, прокладка волоконно-оптической линии связи и установка узла доступа Internet.

## Охрана окружающей среды

### Охрана атмосферного воздуха

На первую очередь проблема охраны атмосферного воздуха сводится к решению следующих задач:

внедрение новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов, установка и совершенствование существующих газоочистных и пылеулавливающих установок исключающих выделение в атмосферу вредных веществ;

разработка проектов ПДВ на всех предприятиях поселения;

разработка проектов санитарно-защитных зон (СЗЗ) на всех предприятиях поселения. Обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

организация системы мониторинга за состоянием атмосферного воздуха, установка нескольких стационарных и передвижных постов наблюдения:

  - в п.Анопино (напротив дома Культуры);

  - д.Вашутино (напротив библиотеки), (более подробно см. «Схема инженерной подготовки и охраны окружающей среды»).

расширения площадей декоративных насаждений, состоящих из достаточно газоустойчивых растений. Создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц и санитарно-защитных зон.

газификация всех объектов энергетики.

### Охрана водных ресурсов

Планировочные решения, предлагаемые проектом (реконструкция очистных сооружений канализации, реконструкция насосных станций и т.д.) направлены на значительное сокращение загрязнения водотоков, на улучшение экологического состояния природной среды.

Чрезвычайно важным мероприятием по охране поверхностных вод является организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос вдоль рек.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы устанавливаются в соответствии с «Водным кодексом Российской Федерации», который был принят Государственной думой 12 апреля 2006 года.

Минимальная ширина прибрежных защитных полос вдоль рек, в зависимости от угодий, прилегающих к водотоку, и, в зависимости от крутизны склонов, устанавливается от 30 до 50 м.

Водоохранная зона р. Гусь составляет 200 метров. Ширина водоохранных зон озера, водохранилища устанавливается в размере пятидесяти метров.

В пределах водоохранных зон (ВОЗ) и ПЗП вводится особый режим хозяйствования. В пределах ВОЗ запрещается:

- Использование сточных вод для удобрений почв;

- Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- Осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах ВОЗ допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощение вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями водоохранных зон запрещается:

- Распашка земель;

- Размещение отвалов размываемых грунтов;

- Выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В целях охраны и рационального использования водных ресурсов проектом предусматривается:

организация и обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объектов;

проведение гидрогеологических изысканий с утверждением запасов подземных вод;

разработка проекта определения границ (II и III-го поясов) зон санитарной Охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения;

приведение зон санитарной охраны водопроводов хозяйственно-питьевого назначения в соответствие с СанПиН 2.1.4.1110-02;

строительство ливневой канализации с очистными сооружениями;

благоустройство и расчистка русел рек и озер;

в целях обеспечения охраны водоемов от загрязнения, ликвидация существующих аварийных выпусков неочищенных сточных вод;

реконструкция существующих сетей (посёлок Анопино; деревни Вашутино, Никулино, Облепиха);

строительство новых сетей водоотведения (посёлок Анопино; деревни Вашутино, Никулино, Облепиха, Тименка;

реконструкция канализационных очистных сооружений посёлка Анопино, деревень Вашутино, Облепиха;

строительство канализационных очистных сооружений деревень Никулино, Тименка (подробнее см. Раздел «Водоотведение»).

При использовании поверхностных вод в качестве источника промышленного водоснабжения необходимо предусмотреть очистку вод до значений показателей качества, требуемых на предприятиях.

### Санитарная очистка территории

Очистка территорий населенных пунктов – одно из важнейших мероприятий, обеспечивающих экологическое и санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и охрану окружающей среды.

Генеральная схема очистки – проект, направленный на решение комплекса работ по организации, сбору, удалению, обезвреживанию бытовых отходов и уборке территорий.

Согласно статистическим данным численность населения МО «п.Анопино» (сельское поселение) на 01.01.2010 г. составила 4,1 тыс. человек.

С учетом прогнозируемого успешного развития экономики и достижения средних темпов экономического роста и в соответствии с предложениями Генерального плана ожидается повышение уровня жизни населения и, как следствие, стабилизация, а затем рост численности населения к 2015 году до 4,2 тыс. чел, а к 2027 году – до 4,5 тыс. чел.

Таблица 3-19

| Показатели | Существующее положение | Первая очередь (2015 г.) | Расчетный срок (2027 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения (тыс. человек)* | 4,1 | 4,2 | 4,5 |
| Норма накопления ТБО на 1 человека, кг/год | 230 | 250 | 270 |
| Количество отходов, тыс. т/год | 0,9 | 1,1 | 1,2 |
| Норма накопления отходов на 1 человека, м3/год | 2,2 | 2,4 | 2,6 |
| Объем отходов, тыс. м3/год | 9,0 | 10,1 | 11,7 |

*Численность населения является одним из основных факторов, определяющих объем работ по сбору и удалению ТБО, а также выбор оптимального варианта обезвреживания.

По оценкам экспертов, более 60 % бытовых отходов – это потенциальное вторичное сырье, которое можно переработать и с выгодой реализовать. Еще около 30% - это органические отходы, которые можно превратить в компост.

Твердые бытовые отходы – это богатый источник вторичных ресурсов (в том числе черных, цветных, редких и рассеянных металлов), а также "бесплатный" энергоноситель, так как бытовой мусор – возобновляемое углеродсодержащее энергетическое сырье для топливной энергетики. Однако для любого района и населенного пункта проблема удаления или обезвреживания твердых бытовых отходов всегда является в первую очередь проблемой экологической. Весьма важно, чтобы процессы утилизации бытовых отходов не нарушали экологическую безопасность, а также условия жизни населения в целом.

Ниже представлены проектные предложения по организации управления отходами.

Мероприятия по санитарной очистке должны обеспечивать организацию рациональной системы сбора, хранения, регулярного вывоза отходов и уборки территорий города.

Настоящим проектом предлагаются следующие мероприятия:

- Внедрение ресурсосберегающих технологий, обеспечивающих сокращение промышленных отходов и уменьшение площадей, занимаемых под их складирование;

- Разработка и внедрение схемы санитарной очистки МО «п.Анопино» (Сельское поселение) от твёрдых бытовых отходов (первая очередь);

- Переоборудование существующей свалки ТБО в полигон ТБО;

- На базе полигона ТБО на расчетный срок предлагается строительство линии (или мини-завода) по сортировке утильной фракции и переработке вторичного сырья;

- Внедрение усовершенствованных методов захоронения не утилизируемой части отходов (уплотнение и брикетирование), что послужит увеличению сроков эксплуатации полигона ТБО;

- Так же на базе полигона строительство Чешской ямы для утилизации павших животных;

- На промышленных предприятиях необходимо усовершенствовать технологические процессы, чтобы свести образование отходов к минимуму. Технологические схемы сотрудничающих предприятий подбираются, насколько возможно таким образом, чтобы отходы или побочные продукты одного выступали в качестве сырья или полуфабриката для другого, что уменьшает, а в некоторых случаях может полностью решить проблему промышленных отходов. При строительстве любого нового промышленного предприятия необходимо четко представлять количество и состав образующихся отходов, а также возможные методы утилизации.

## Сохранение объектов культурного, природного наследия местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения

##### Объекты культурного наследия местного значения

В соответствии с законом РФ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», к полномочиям органов местного самоуправления поселений в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия относятся:

сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности поселений или городских округов;

государственная охрана объектов культурного наследия местного (муниципального) значения;

определение порядка организации историко-культурного заповедника местного (муниципального) значения.

Проектом предлагаются следующие мероприятия по сохранению памятников истории местного (муниципального) значения, расположенных в п.Анопино, д.Вашутино, д.Никулино:

ремонт памятников;

приспособление памятников для современного использования;

благоустройство территории вокруг памятников;

Организации историко-культурного заповедника местного (муниципального) значения на территории сельского поселения не предлагается.

##### Объекты культурного наследия регионального значения, выявленные объекты

Для объектов культурного наследия регионального значения (Покровская церковь у д.Арсамаки, Вознесенская церковь в с.Вешки) предлагаются следующие мероприятия:

разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия;

проведение ремонтных работ;

проведение реставрационных работ;

приспособление памятников для современного использования.

До разработки и утверждения проектов зон охраны объектов культурного наследия, проектом рекомендуется:

установить временную зону охраны для памятника истории «Покровская церковь» XIX в. у д.Арсамаки в размере двух высот памятника по радиусу от основания памятника;

установить временную зону охраны для памятников градостроительства и архитектуры: Вознесенская церковь XIX в. в с. Вешки в размере двух высот памятника по радиусу от основания памятника.

## Развитие объектов организации благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населённых пунктов поселения

### Развитие объектов организации благоустройства и озеленения территории поселения

Насаждения общего пользованияю. Настоящим проектом предлагается на первую очередь благоустройство существующих насаждений общего пользования в посёлке Анопино 2,23 га и в селе Вешки – 1.5 га.

Кроме того, на первую очередь планируется в посёлке Анопино развитие озеленения путём закладки бульвара площадью 1,6 га от здания администрации до средней общеобразовательной школы, а также сквера площадью 2,5 га в районе индивидуальной усадебной застройки в южной части посёлка. Таким образом, площадь нового строительства насаждений общего пользования на первую очередь составит 4,1га.

Площадь насаждений общего пользования посёлка на первую очередь с учётом существующих насаждений (2,23 га) и проектируемых (4,1 га) составит 6,33 га, обеспеченность – 30,1 м/чел., т.е. 250,1% к нормативной – 12,0 м/чел.

Также на первую очередь закладывается уличное озеленение на свободной территории (учтено в профилях улиц).

На расчётный срок в посёлке проектируется организация поселкового парка площадью 7,5 га на базе леса.

Таким образом, в посёлке Анопино площадь озеленения на расчётный срок с учётом существующего озеленения общего пользования – 2,23 га, проектируемого на первую очередь – 4,1 га и парка на базе леса – 7,5 га составит 13,83га, обеспеченность 62,9 м на одного жителя, т.е. в 5,2 раза больше минимальной нормы – 12,0 м/чел.

Проектируемые насаждения общего пользования посёлка позволят связать существующие насаждения с окрестными лесами, обеспечивая единство озеленённых территорий посёлка и его природного окружения.

Ввиду того, что в годовой розе ветров посёлка преобладает южная составляющая, можно отметить, что благодаря такой системе озеленения меридионального направления, потоки свежего воздуха и лёгких ионов из окружающих лесов будут легче проникать в посёлок, улучшая комфортность среды.

В деревне Никулино на расчётный срок планируется закладка скверов общей площадью 0,5 га у клуба и детского сада. Обеспеченность насаждениями общего пользования составит 12 м/чел.

В деревне Вашутино на первую очередь проектируется организация сада площадью 3,9 га у планируемого физкультурно-оздоровительного комплекса около существующего стадиона.

Таким образом, площадь насаждений общего пользования в деревне Вашутино составит 3,9 га, обеспеченность: на первую очередь – 41,0 м/чел., на расчётный срок несколько меньше – 39 м/чел., т.е. в 3,3 раза больше нормативной - 12 м/чел.

Насаждения специального назначения. В деревне Вашутино вокруг птицефабрики выделена санитарно-защитная зона, однако здесь создание дополнительных насаждений не требуется, так как на этой территории имеются леса.

В селе Вешки планируется озеленение площадью 4,0 га от кладбища.

Также предусматривается озеленение площадью 2,0 га санитарно-защитной зоны от промышленных территорий в деревне Поповичи и озеленение площадью 2,7 га от сельскохозяйственной фермы и коммунальных объектов в деревне Никулино.

Во всех вышеперечисленных населённых пунктах озеленение санитарно-защитных зон проектируется осуществить в течение расчётного срока.

### Использование, охрана, защита, воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения

Леса, расположенные в границах населённых пунктов Анопино, Вашутино и Вешки в настоящее время отнесены по целевому назначению к защитным лесам и эксплуатационным лесам.

Согласно законодательству Российской Федерации, все леса, расположенные на землях населенных пунктов, должны быть отнесены по целевому назначению к защитным лесам, к категории «городские леса».

В проектах лесоустройства для данной территории городские леса не выделены.

Настоящим проектом предлагается все леса, расположенные на землях населённых пунктов поселения, перевести в категорию «городские леса» в установленном порядке.

На территории муниципального образования лесной контроль и надзор за использованием, охраной, защитой и вспроизводством лесов осуществляются органами местного самоуправления в соответствии с федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Особо охраняемые природные территории, расположенные в границах населённых пунктов поселения отсутствуют.

## Развитие объектов местного традиционного народного художественного творчества в поселении

В соответствии с Постановлением Главы администрации Владимирской области от 17.02.2000 N 96 (ред.от 27.11.2002) "О художественно-экспертном совете по народным художественным промыслам", территория муниципального образования «Поселок Анопино» (сельское поселение) входит в перечень мест традиционного бытования народных художественных промыслов Владимирской области (в частности, в документе указано: «г. Гусь-Хрустальный и район»). В то же время, в перечне организаций и мастеров Владимирской области, выпускающих изделия народных художественных промыслов и сувенирную продукцию, отсутствуют сведения об организациях и мастерах муниципального образования «Поселок Анопино» (сельское поселение).

Проектом предлагается развитие объектов местного традиционного народного художественного творчества на территории муниципального образования путем создания Домов ремесел – в посёлке Анопино, деревнях Вашутино и Никулино.

## Развитие лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения

В соответствии с ФЗ N 26-ФЗ от 23.02.1995 «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах», лечебно-оздоровительная местность - территория, обладающая природными лечебными ресурсами и пригодная для организации лечения и профилактики заболеваний, а также для отдыха населения. Курорт - освоенная и используемая в лечебно-профилактических целях особо охраняемая природная территория, располагающая природными лечебными ресурсами и необходимыми для их эксплуатации зданиями и сооружениями, включая объекты инфраструктуры.

На территории муниципального образования «Поселок Анопино» (сельское поселение) отсутствуют природные лечебные ресурсы, а также лечебно-профилактические учреждения. Таким образом, создание и развитие лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на рассматриваемой территории не предполагается.

## Развитие сельскохозяйственного производства и малого предпринимательства

Основные направления развития сельскохозяйственного производства во Владимирской области: мясное скотоводство, молочное скотоводство, коневодство и промышленное рыбоводство.

Для развития молочного и мясного скотоводства, проектом предлагаются следующие мероприятия:

- Реконструкция, модернизация, увеличение мощностей существующих предприятий (ООО «Вашутинское», Гусевская птицефабрика, СПК «Дружба»), в том числе расширение территорий под сельскохозяйственное производство;

- Выделение участков для создания КФХ по типу «эко-ферм» (сельскохозяйственное производство без применения пестицидов, удобрений и пр.):

севернее и южнее деревни Никулино (земли сельскохозяйственного назначения) – 550 га;

восточнее деревни Вашутино – 208 га (земли сельскохозяйственного назначения);

Кроме того, проектом рекомендуется развивать и другие формы животноводства: кролиководство, овцеводство, птицеводство (индейки, утки, перепела).

В соответствии с Постановлением Губернатора Владимирской области от 18 апреля 2007г. №262, на территории МО «Поселок Анопино» (сельское поселение) выделены следующие рыбопромысловые участки:

водохранилище Анопинское (Александровское водохранилище) у п.Анопино (68га).

Осуществляемые и планируемые виды рыболовства на указанных акваториях - спортивно-любительское рыболовство и рыбоводство в целях рыболовства, воспроизводства и акклиматизации водных биоресурсов.

Развитие промышленного рыбоводства проектом не предлагается.

Для развития малого предпринимательства необходимо использовать промышленные площадки, указанные в п.3.3 «Прогноз развития экономической базы муниципального образования».

## Создание и развитие мест массового отдыха населения, объектов туризма

Проектом выявлены территории, благоприятные для развития мест массового отдыха населения и туризма:

северо-восточнее п.Анопино – 120 га – кратковременный отдых;

1,3 км севернее д.Ивановка, левый берег р. Гусь – 100 га – кратковременный отдых, базы отдыха;

левый берег Александровского водохранилища – 30 га – кратковременный отдых, прогулочная зона;

Проектом так же учтено расширение территории действующей базы рыбака и охотника.

# Перечень мероприятий по территориальному планированию поселения

## Мероприятия по развитию объектов транспортной инфраструктуры

Таблица 4-1Перечень мероприятий по развитию объектов транспортной инфраструктуры – полномочия муниципального образования «Поселок Анопино» (сельское поселение)

| № п/п | Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства (строительство/реконструкция) | Местоположение объекта | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство улично-дорожной сети на территории населенных пунктов | п.Анопино | первая очередь/ расчетный срок |
|  |  | д.Тименка | первая очередь/ расчетный срок |
|  |  | д.Вашутино | первая очередь/ расчетный срок |
|  |  | д.Жары | расчетный срок |
|  |  | д.Арсамаки | расчетный срок |
|  |  | д.Облепиха | расчетный срок |
|  |  | д.Лесная | расчетный срок |
|  |  | д.Поповичи | расчетный срок |
| 2 | Реконструкция улично-дорожной сети на территории населенных пунктов | п.Анопино | первая очередь |
|  |  | д.Комиссаровка | первая очередь |
|  |  | д.Федотово | первая очередь |
|  |  | д.Жары | первая очередь |
|  |  | д.Облепиха | первая очередь |
|  |  | д.Поповичи | первая очередь |
|  |  | д.Вашутино | расчетный срок |
|  |  | д.Ивановка | расчетный срок |
|  |  | д.Лесная | расчетный срок |

Таблица 4-2 Перечень мероприятий по развитию объектов транспортной инфраструктуры – полномочия Владимирской области

| № п/п | Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства (строительство/реконструкция) | Местоположение объекта | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция автомобильных дорог регионального значения с переводом в автомобильные дороги федерального значения* | а/д Обход г. Гусь-Хрустальный, протяженность – 3,0 км | 2016 – 2030 |
|  |  | а/д Владимир – Гусь-Хрустальный, протяженность – 1,8 км |  |

* – в соответствии с «Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2030 года»

Таблица 4-3Перечень мероприятий по развитию объектов транспортной инфраструктуры – полномочия Российской Федерации

| № п/п | Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства (строительство/реконструкция) | Местоположение объекта | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство автомобильной дороги федерального значения* | а/д Обход г. Гусь-Хрустальный – Вашутино, протяженность – 7,4 км | 2016 – 2030 |
|  |  | а/д Арсамаки – Побойки, протяженность – 2,8 км |  |
| 2 | Электрификация железнодорожной линии** | линия Владимир – Тумская | 2016 – 2030 |

* – в соответствии с «Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2030 года»;

** – в соответствии со «Стратегией развития железнодорожного транспорта Российской Федерации до 2030 года».

## Мероприятия по развитию объектов инженерной инфраструктуры

Таблица 4-4 Перечень мероприятий по развитию объектов инженерной инфраструктуры

| № п/п | Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства (строительство/реконструкция) | Местоположение объекта | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Электроснабжение |  |  |
|  | Установка на п/ст Анопинотрансформатора 10 МВА | п/ст «Анопино» | первая очередь |
|  | Реконструкция трансформаторной подстанции | д. Арсамаки | первая очередь |
|  | Реконструкция трансформаторной подстанции | д. Бабино | первая очередь |
|  | Реконструкция трансформаторной подстанции | д. Борзинка | первая очередь |
|  | Реконструкция трансформаторных подстанций | д. Вашутино | первая очередь |
|  | Реконструкция трансформаторных подстанций | с. Вешки | первая очередь |
|  | Реконструкция трансформаторной подстанции | д. Жары | первая очередь |
|  | Реконструкция трансформаторной подстанции | п. Комисаровка | первая очередь |
|  | Реконструкция трансформаторных подстанций | д. Никулино | первая очередь |
|  | Реконструкция трансформаторной подстанции | д. Тименка | первая очередь |
|  | Реконструкция трансформаторных подстанций | д. Федотово | первая очередь |
|  | Газоснабжение |  |  |
|  | Строительство газопровода высокого давления | ГРС «Анопино» - д. Комиссаровка – д. Лесная | первая очередь |
|  | Строительство газопровода высокого давления | п. Анопино | первая очередь |
|  | Строительство газопровода высокого давления | ГРС «Анопино» - д. Тименка – д. Александровка | первая очередь |
|  | Строительство газопровода высокого давления | ГРС «Анопино» - д. Жары | первая очередь |
|  | Строительство газопровода высокого давления | ГРС «Анопино» - д. Вашутино | первая очередь |
|  | Строительство газопровода высокого давления | газопровод-отвод на Воровского – д. Федотово – д. Вешки – д. Никулино | первая очередь |
|  | Строительство ГРП и газопровода низкого давления | п. Анопино | первая очередь |
|  | Строительство ГРП и газопровода низкого давления | д. Вашутино | первая очередь |
|  | Строительство ГРП и газопровода низкого давления | д. Никулино | первая очередь |
|  | Строительство ГРП и газопровода низкого давления | д. Тименка | первая очередь |
|  | Строительство ГРП и газопровода низкого давления | д. Вешки | первая очередь |
|  | Строительство ГРП и газопровода низкого давления | д. Александровка | первая очередь |
|  | Строительство ГРП и газопровода низкого давления | д. Жары | первая очередь |
|  | Строительство ГРП и газопровода низкого давления | д. Федотово | первая очередь |
|  | Строительство ГРП и газопровода низкого давления | д. Комиссаровка | первая очередь |
|  | Строительство ГРП и газопровода низкого давления | д. Лесная | первая очередь |
|  | Строительство газопровода высокого давления | д. Жары – д. Арсамаки | расчетный срок |
|  | Строительство газопровода высокого давления | д. Вашутино – д. Поповичи | расчетный срок |
|  | Строительство газопровода высокого давления | д. Вашутино – д. Бабино – садоводство «Михали» - д. Облепиха | расчетный срок |
|  | Строительство ГРП и газопровода низкого давления | п. Анопино | расчетный срок |
|  | Строительство ГРП и газопровода низкого давления | д. Вашутино | расчетный срок |
|  | Строительство ГРП и газопровода низкого давления | д. Никулино | расчетный срок |
|  | Строительство ГРП и газопровода низкого давления | д. Поповичи | расчетный срок |
|  | Строительство ГРП и газопровода низкого давления | д. Арсамаки | расчетный срок |
|  | Строительство ГРП и газопровода низкого давления | д. Бабино | расчетный срок |
|  | Строительство ГРП и газопровода низкого давления | садоводство «Михали» | расчетный срок |
|  | Строительство ГРП и газопровода низкого давления | д. Облепиха | расчетный срок |
|  | Связь |  |  |
|  | Расширение емкости АТС до 1400 номеров | Анопинское поселение | первая очередь |
|  | Расширение емкости АТС до 1600 номеров | Анопинское поселение | расчетный срок |
| 5 | Водоснабжение |  |  |
| 5.1 | Строительство 2,42 км сетей водоснабжения | п.Анопино | первая очередь |
| 5.2 | Строительство 1,19 км сетей водоснабжения | д.Вашутино | первая очередь |
| 5.3 | Строительство 0,64 км сетей водоснабжения | д.Никулино | первая очередь |
| 5.4 | Строительство 4,96 км сетей водоснабжения | п.Анопино | расчетный срок |
| 5.5 | Строительство 3,50 км сетей водоснабжения | д.Вашутино | расчетный срок |
| 5.6 | Строительство 0,76 км сетей водоснабжения | д.Никулино | расчетный срок |
| 5.7 | Строительство новой водозаборной скважины | д.Александровка | расчетный срок |
| 5.8 | Реконструкция существующих сетей водоснабжения | п.Анопино, д.Вашутино, с.Вешки, д.Никулино, д.Облепиха, д.Тименка | первая очередь |
| 5.9 | Реконструкция существующих сетей водоснабжения | д.Арсамаки, д.Бабино, п.Комисаровка, д.Поповичи, д.Федотово | расчетный срок |
| 5.10 | Проведение гидрогеологических изысканий с утверждением запасов подземных вод | на территории сельского поселения | первая очередь |
| 5.11 | Разработка проекта определения границ (II и III-го поясов) зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения | на всех скважинах | первая очередь |
| 5.12 | Приведение зон санитарной охраны водопроводов хозяйственно-питьевого назначения в соответствие с СанПиН 2.1.4.1110-02 | на всех скважинах | расчетный срок |
| 6 | Водоотведение |  |  |
| 6.1 | Строительство 4,63 км системы водоотведения | п.Анопино | первая очередь |
| 6.2 | Строительство 2,11 км системы водоотведения | д.Вашутино | первая очередь |
| 6.3 | Строительство 2,51 км системы водоотведения | п.Анопино | расчетный срок |
| 6.4 | Строительство 1,72 км системы водоотведения | д.Вашутино | расчетный срок |
| 6.5 | Строительство 2,10 км системы водоотведения | д.Никулино | расчетный срок |
| 6.6 | Реконструкция канализационных очистных сооружений | п.Анопино | первая очередь |
| 6.7 | Строительство 1-ой канализационной насосной станции | п.Анопино (ул. Южная) | первая очередь |
| 6.8 | Строительство 1-ой канализационной насосной станции | п.Анопина (на территории проектируемой застройке на юге поселка) | расчетный срок |
| 6.9 | Строительство 1-ой канализационной камеры гашения | п.Анопино (ул. Октябрьская) | первая очередь |
| 6.10 | Строительство канализационных очистных сооружений | д.Вашутино | первая очередь |
| 6.11 | Строительство канализационных очистных сооружений | д.Никулино | расчетный срок |
| 6.12 | Реконструкция существующих сетей водоотведения | п.Анопино, д.Вашутино, д.Никулино, д.Облепиха | первая очередь |
| 7 | Инженерная подготовка территории |
| 7.1 | Строительство 3,15 км закрытой сети ливневой канализации | п.Анопино | первая очередь |
| 7.2 | Строительство 1,93 км открытой сети ливневой канализации | п.Анопино | первая очередь |
| 7.3 | Строительство 5,62 км открытой сети ливневой канализации | п.Анопино | расчетный срок |
| 7.4 | Строительство 1,38 км закрытой сети ливневой канализации | д.Вашутино | первая очередь |
| 7.5 | Строительство 1,49 км открытой сети ливневой канализации | д.Вашутино | первая очередь |
| 7.6 | Строительство 0,9 км закрытой сети ливневой канализации | д.Вашутино | расчетный срок |
| 7.7 | Строительство 1,2 км открытой сети ливневой канализации | д.Вашутино | расчетный срок |
| 7.8 | Строительство 0,08 км закрытой сети ливневой канализации | д.Никулино | расчетный срок |
| 7.9 | Строительство 2,03 км открытой сети ливневой канализации | д.Никулино | расчетный срок |
| 7.10 | Строительство одних очистных сооружений ливневой канализации | п.Анопино | первая очередь |
| 7.11 | Строительство одних очистных сооружений ливневой канализации | п.Анопино | расчетный срок |
| 7.12 | Строительство одних очистных сооружений ливневой канализации | д.Вашутино | первая очередь |
| 7.13 | Строительство одних очистных сооружений ливневой канализации | д.Никулино | расчетный срок |
| 7.14 | Проведение мероприятий по благоустройству 72,12 га водоемов | Александровское водохранилище, пруд в северо-восточной части п.Анопино | первая очередь |
| 7.15 | Организация и благоустройство пляжей, 0,44 га | в северо-восточной части п.Анопино | первая очередь |
| 7.16 | Проведение мероприятий по благоустройству 3,93 км водотока | р. Гусь | расчетный срок |
| 7.17 | Осушение заболоченных территорий, понижение уровня грунтовых вод 10,24га | на территории п.Анопино | расчетный срок |

## Мероприятия по охране окружающей среды

Таблица 4-5 Перечень мероприятий по охране окружающей среды

| № п/п | Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства (строительство/реконструкция) | Местоположение объекта | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Внедрение новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов, установка и совершенствование существующих газоочистных и пылеулавливающих установок исключающих выделение в атмосферу вредных веществ | на всех промышленных предприятиях МО «п. Анопино» (сельское поселение) | первая очередь |
|  | Разработка проектов ПДВ | на всех предприятиях поселения | первая очередь |
|  | Разработка проектов санитарно-защитных зон (СЗЗ) на всех предприятиях поселения. Обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» | на всех предприятиях поселения | первая очередь |
|  | Организация системы мониторинга за состоянием атмосферного воздуха, установка нескольких стационарных и передвижных постов наблюдения | в д. Вашутино (напротив библиотеки) | первая очередь |
|  |  | п. Анопино (напротив дома Культуры); | расчетный срок |
|  | Организация и обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос, а также благоустройство и расчистка русел рек и озер | на всех водных объектах сельского поселения | первая очередь, расчетный срок |
|  | Организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объектов | в районе п. Анопино | первая очередь |
|  | Разработка и внедрение схемы санитарной очистки от твёрдых бытовых отходов | МО «п. Анопино» (Сельское поселение) | первая очередь |
|  | Переоборудование существующей свалки ТБО в полигон ТБО | МО «п. Анопино» (Сельское поселение) | первая очередь, расчетный срок |
|  | строительство линии (или мини-завода) по сортировке утильной фракции и переработке вторичного сырья | На базе полигона ТБО | расчетный срок |
|  | Внедрение усовершенствованных методов захоронения не утилизируемой части отходов (уплотнение и брикетирование), что послужит увеличению сроков эксплуатации полигона ТБО | На полигоне ТБО | первая очередь, расчетный срок |
|  | строительство Чешской ямы для утилизации павших животных | на полигоне ТБО | первая очередь, расчетный срок |
|  | Внедрение новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов, установка и совершенствование существующих газоочистных и пылеулавливающих установок исключающих выделение в атмосферу вредных веществ | на всех промышленных предприятиях МО «п. Анопино» (сельское поселение) | первая очередь |

## Мероприятия по благоустройству и озеленению территории поселения

Таблица 4-6 Перечень мероприятий по благоустройству и озеленению территории

| № п/п | Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства (строительство / реконструкция) | Последовательность выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Благоустройство существующих насаждений общего пользования п.Анопино – 2,23 га с. Вешки – 1,5 га | первая очередь |
| 2 | Создание бульвара от здания администрации до средней общеобразовательной школы в п.Анопино – 1,6 га | первая очередь |
| 3 | Создание сквера в южной части п.Анопино – 2,5 га | первая очередь |
| 4 | Создание поселкового парка на базе леса – 7,5 га | расчетный срок |
| 5 | Создание скверов д.Никулино – 0,5 га | расчетный срок |
| 6 | Создание сада у физкультурно-оздоровительного комплекса – 3,9 га | первая очередь |
| 7 | Озеленение санитарно-защитной зоны от кладбища с. Вешки – 4,0 га | расчетный срок |
| 8 | Озеленение санитарно-защитных зон от промышленных территорий в д.Поповичи – 2,0 га | расчетный срок |
| 9 | Озеленение санитарно-защитных зон от сельскохозяйственной фермы и коммунальных объектов в д.Никулино – 2,7 га | расчетный срок |

## Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства

Таблица 4-7 Перечень мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства, сельскохозяйственного производства

| № пп | Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства (строительство / реконструкция) | Последовательность выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка программы развития малого и среднего предпринимательства на территории МО «Поселок Анопино» (сельское поселение) | первая очередь, расчетный срок |
| 2 | Предоставление земельных участков субъектам малого и среднего предпринимательства для создания объектов недвижимости | первая очередь, расчетный срок |
| 3 | Предоставление земельных участков для создания инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | первая очередь, расчетный срок |
| 4 | Содействие развитию инвестиционной промышленной площадки в восточной части д.Тименка | первая очередь, расчетный срок |
| 5 | Содействие развитию инвестиционной промышленной площадки севернее п.Комиссаровка | первая очередь, расчетный срок |
| 6 | Разработка проекта планировки зоны развития эко-ферм - д.Никулино | первая очередь |
| 7 | Предоставление участков для создания эко-ферм - д.Никулино | первая очередь, расчетный срок |
| 8 | Разработка проекта планировки зоны развития эко-ферм - д.Вашутино | первая очередь |
| 9 | Предоставление участков для создания эко-ферм - д.Вашутино | первая очередь, расчетный срок |
| 10 | Содействие развитию эко-ферм - д.Никулино, д.Вашутино | первая очередь, расчетный срок |

## Мероприятия по развитию объектов по защите населения, территорий и объектов хозяйствования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Таблица 4-8 Перечень мероприятий по развитию объектов по защите населения, территорий и объектов хозяйствования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

| № п/п | Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства (строительство / реконструкция) | Последовательность выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство пожарного депо на 4 автомобиля в п. Анопино | первая очередь |
| 2 | Строительство противопожарного водоема в п. Анопино | первая очередь |
| 3 | Строительство противопожарного водоема в д. Александровка | первая очередь |
| 4 | Строительство противопожарного водоема в д. Арсамаки | первая очередь |
| 5 | Строительство противопожарного водоема в д. Бабино | первая очередь |
| 6 | Строительство противопожарного водоема в д. Борзинка | первая очередь |
| 7 | Строительство противопожарного водоема в д. Вашутино | первая очередь |
| 8 | Строительство противопожарного водоема в с. Вешки | первая очередь |
| 9 | Строительство противопожарного водоема в д. Жары | первая очередь |
| 10 | Строительство противопожарного водоема в д. Ивановка | первая очередь |
| 11 | Строительство противопожарного водоема в п. Комисаровка | первая очередь |
| 12 | Строительство противопожарного водоема в д. Лесная | первая очередь |
| 13 | Строительство противопожарного водоема в д. Никулино | первая очередь |
| 14 | Строительство противопожарного водоема в д. Облепиха | первая очередь |
| 15 | Строительство противопожарного водоема в д. Поповичи | первая очередь |
| 16 | Строительство противопожарного водоема в д. Тименка | первая очередь |
| 17 | Строительство противопожарного водоема в д. Федотово | первая очередь |
| 18 | Создание противопожарной полосы 50 метров от границ проектной застройки населенных пунктов поселения | первая очередь |

## Мероприятия по охране объектов культурного наследия

Таблица 4-9 Перечень мероприятий по охране объектов культурного наследия местного значения

| № п/п | Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства (строительство / реконструкция) | Последовательность выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт памятников в п.Анопино | расчетный срок |
| 2 | Ремонт памятника и благоустройство территории вокруг него – в д.Вашутино | расчетный срок |
| 3 | Ремонт памятника и благоустройство территории вокруг него – в д.Никулино | расчетный срок |

Таблица 4-10 Перечень мероприятий по охране объектов культурного наследия регионального значения и выявленных объектов

| № п/п | Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства (строительство / реконструкция) | Последовательность выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия – Покровской церкви у д.Арсамаки | расчетный срок |
| 2 | Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия – Вознесенской церкви у в с. Вешки | расчетный срок |
| 3 | Проведение ремонтных и реставрационных работ по объекту культурного наследия – Покровская церковь у д.Арсамаки | расчетный срок |
| 4 | Проведение ремонтных и реставрационных работ по объекту культурного наследия – Вознесенская церковь в с.Вешки | расчетный срок |

## Мероприятия по развитию объектов местного традиционного народного художественного творчества

Таблица 4-11 Перечень мероприятий по развитию объектов местного традиционного народного художественного творчества

| № п/п | Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства (строительство / реконструкция) | Последовательность выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Создание дома ремесел в п.Анопино | расчетный срок |
| 2 | Создание дома ремесел в д.Вашутино | расчетный срок |
| 3 | Создание дома ремесел в д.Никулино | расчетный срок |

# Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

##### Источники природных чрезвычайных ситуаций

метеорологические: сильный ветер, продолжительный дождь (ливень), гроза, град, туман, заморозок, сильный снегопад, сильная метель, гололед,;

гидрологические: весеннее половодье;

природные пожары: лесной пожар, торфяной пожар.

В таблице (Таблица 5-1 Характеристика опасных природных явлений) представлены природные опасные явления, возникновение которых возможно на территории поселения.

Таблица 5-1 Характеристика опасных природных явлений

| № п/п | Виды опасных явлений | Интенсивность | Средний период повторяемости | Район вероятных очагов возникновения ЧС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сильный ветер | Скорость при порывах 25 м/сек | 1 раз в 3-5 лет | на всей территории поселения |
| 2 | Продолжительный дождь (ливень) | 120 мм и более за 12 часов и менее | 1 раз в 3-5 лет | на всей территории поселения |
| 3 | Гроза |  | Ежегодно | на всей территории поселения |
| 4 | Град | размер 20 мм и более | 1 раз в 3-5 лет | на всей территории поселения |
| 5 | Туман | видимость менее 100 м | 1 раз в 5 лет | на всей территории поселения |
| 6 | Заморозок | снижение температуры на поверхности почвы до -3оС и ниже | 1 раз в 3-5 лет | на всей территории поселения |
| 7 | Сильный снегопад | 20 мм и более за 12 часов и менее | 1 раз в 9-10 лет | на всей территории поселения |
| 8 | Сложное отложение (гололед и изморось, изморось и мокрый снег, гололед и мокрый снег) | Толщина отложения 20 мм и более с любой продолжительностью | 1 раз в 9-10 лет | на всей территории поселения |
| 9 | Заморозок, понижение температуры в воздухе на поверхности почвы в период вегетации сельскохозяйственных культур | Температура 0 0С и ниже | ежегодно | на все территории поселения |
| 10 | Сильный мороз | Минимальная температура -40 0С и ниже | 1 раз в 2-3 года | на всей территории поселения |
| 11 | Чрезвычайная пожарная опасность | Показатель пожароопасности выше 10000 0С (по формуле В.Г. Нестерова) | ежегодно | лесные массивы на всей территории поселения. |
| 12 | Природный пожары | Площадью более 20 га | 1 раз в 3-5 лет | лесные массивы на всей территории поселения. |
|  |  | Площадью менее 20га | ежегодно |  |

Подробно все возможные на территории поселения чрезвычайные ситуации природного характера рассмотрены в разделе «Чрезвычайные ситуации природного характера»

##### Источники техногенных чрезвычайных ситуаций

транспортные аварии (катастрофы);

аварии на магистральном газопроводе;

аварии на взрывопожароопасных объектах;

аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения;

Подробно все возможные на территории поселения чрезвычайные ситуации техногенного характера рассмотрены в разделе «Чрезвычайные ситуации техногенного характера»

##### Чрезвычайные ситуации природного характера

###### Сильный ветер

Распространяются на всей территории поселения. Характеризуются скоростью при порывах 25 м/с и более. Вызывает разрушение построек, повреждение воздушных линий связи, электропередач, повал деревьев, нагон воды, повреждение сельскохозяйственных культур, перенос почвы, снега, затруднения в работе транспорта, строительства.

###### Продолжительный дождь (ливень)

Распространяется на всей территории поселения. Характеризуется выпадением осадков 120 мм и более за 12 часов и менее. Происходит размыв почв, дорог, возникновение текучего состояния почвы. Повреждение сельскохозяйственных культур, затруднения в работе транспорта и проведении наружных работ, возможны аварии на инженерных коммуникациях. Возможно возникновение дождевого паводка.

###### Гроза

Возможно проявление на всей территории поселения. Средняя частота возникновения составляет 20-24 дней в году. С грозами связаны гибель людей и животных, поражение посевов и садов, лесные пожары на огромных территориях, особенно в засушливые сезоны, нарушения на линиях электропередач и связи. Грозы обычно сопровождаются ливнями, градобитиями, пожарами, резкими усилениями ветра.

###### Град

Возможно проявление на всей территории поселения. Наибольшую опасность представляет в населенных пунктах и на сельскохозяйственных территориях. Частота града размером 20 мм и более составляет менее 1 дня в году. В результате града может произойти разрушение остекления, повреждение строений, сельскохозяйственных культур, гибель животных.

###### Туман

Проявляется по всей территории поселения. Основную опасность представляет на территории населенных пунктов, трассах автомобильных дорог. В среднем частота возникновения тумана на территории поселения составляет 25-30 дней в году.

###### Сильный снегопад

Распространяется на всей территории поселения. Характеризуется выпадением осадков 20 мм и более за 12 часов и менее. В среднем возникает 1 раз в 9-10 лет. Вызывает обрыв воздушных линий электропередач и связи, затрудняет работу транспорта.

###### Сильная метель

Распространяется на всей территории поселения. В среднем частота возникновения этого опасного явления составляет 10-15 дней в году. Характеризуется сильной ветровой и снеговой нагрузкой, образованием снежных заносов. Вызывает обрыв воздушных линий электропередач и связи, нарушения в работе транспорта.

###### Гололед

Проявляется на всей территории поселения. Наибольшую опасность представляет в населенных пунктах и трассах воздушных линий электропередач. Раз в 9-10 лет возможно образование отложений толщиной 20 мм и более. Гололедные отложения создают дополнительную нагрузку на ЛЭП, увеличивая вероятность их обрыва, повышают риск возникновения дорожно-транспортных происшествий.

###### Заморозок

Проявляется на всей территории поселения. Наибольшую опасность представляет на сельскохозяйственных территориях. Характеризуются снижением минимальной температуры на поверхности почвы до 0оС и ниже. Заморозок такой интенсивности возникает на территории поселения раз в 3-5 лет. Наиболее опасны заморозки, происходящие поздней весной и ранней осенью, в период активной вегетации растений. Заморозки приводят к значительному повреждению сельскохозяйственных культур.

Для минимизации ущерба причиняемого неблагоприятными метеорологическими явлениями проектом определены следующие организационные мероприятия:

организация круглосуточного дежурства на районных узлах связи, приведение в готовность средств оповещения населения, информирование населения о действиях во время ЧС;

контроль над состоянием и своевременное восстановление деятельности жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло- и водоснабжения, ремонт инженерных коммуникаций, линий электропередач и связи замена воздушных линий электропередач и связи на кабельные линии;

обеспечение нормального функционирования транспортных путей: организация метелезащиты и ветрозащиты путей сообщения и наземных инженерно-коммуникационных систем, подсыпка песка на проезжие части для предотвращения дорожно-транспортных происшествий происходящих вследствие гололеда, своевременная организация контроля над транспортными потоками.

###### Природный пожар

Основной причиной возникновения природных пожаров является человеческий фактор, по вине граждан возникает 94 % (от их общего числа) лесных пожаров, а также:

0,3 % — от сельхозпалов;

0,9 % — по вине заготовителей;

2,9 % — по вине организаций (МПС, лесозаготовительные предприятия);

1,9 % — от грозовых разрядов;

Лесной фонд на территории поселения составляет 12,2 тысяч гектаров. Практически ежегодно в лесах этой зоны возникают лесные пожары, пик которых приходится на летние месяцы, в среднем 5 пожаров на площади менее 10 га. Наиболее подвержены воздействию поражающих факторов природных пожаров следующие населенные пункты района: д.Лесная, д.Комиссаровка, д.Ивановка, д.Александровка.

Меры предупреждения и снижения ущерба

- Проведение регулярного анализа причин возникновения природных пожаров на территории поселения;

- Контроль соблюдения правил пожарной безопасности, проведение разъяснительной работы среди населения;

- Проведение проверки состояния средств пожаротушения, замена непригодного к использованию оборудования;

- Поддержание в готовности противопожарных формирований;

- Информирование населения о наступлении пожароопасного сезона;

- Постоянный мониторинг погодных условий для составления краткосрочных прогнозов развития обстановки;

- Запрещение разведения костров в лесу и временное прекращение доступа в лес населения и транспорта, для чего на въездах в леса выставляются контрольные посты.

Комплекс мер по защите населения

организация в пожароопасный сезон постоянный мониторинг лесных массивов с целью своевременного обнаружения возникающих очагов возгорания;

организация контроля и прогнозирования распространения фронта пожара и зоны загазованности, ведение пожарной разведки;

своевременное оповещение должностных лиц и населения о развитии чрезвычайной ситуации;

организация локализации и ликвидации очагов пожаров.

Комплекс мер для защиты населенных пунктов

создание на предприятиях, в лесах и лесничествах пунктов сосредоточения противопожарного оборудования и инвентаря;

содержание в безопасном состоянии полос отводов магистральных трубопроводов, железных и автомобильных дорог, вдоль которых расположены лесные массивы;

осуществление контроля за посещением лесов и пребыванием в них граждан с целью отдыха, охоты, рыбной ловли;

проведение противопожарного обустройства лесов, устройств подъездов к естественным водоемам для забора воды в местах массового отдыха населения;

осуществление государственного пожарного надзора за соблюдением гражданами требований и правил пожарной безопасности в лесах;

создание противопожарных полос между лесными массивами и границами застройки населенных пунктов шириной 50 м.

##### Чрезвычайные ситуации техногенного характера

###### Аварии на транспорте

Основными причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий в Анопинском поселении являются:

нарушение правил дорожного движения;

неровное покрытие с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках;

недостаточное освещение дорог;

качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой и др. факторы.

В данной ситуации повышается вероятность аварий при транспортировке опасных грузов. Аварийность автотранспорта с цистернами при перевозках опасных грузов принимается равной  аварий на 1 км пути. Подобные аварии приводят, в случаях разрушения или разгерметизации цистерны, к чрезвычайным ситуациям загрязняющими окружающую среду вредными веществами, ставя под угрозу не только водителей транспортного средства перевозящего опасный груз, но и жизни других находящихся в непосредственной близости людей. Емкость автомобильных цистерн для перевозки опасных грузов колеблется от 4 до 30 м3. Радиусы зон поражения для некоторых, наиболее часто перевозимых опасных веществ, приведены в таблицах (Таблица 5-2 Токсичные вещества при транспортировке автотранспортом, Таблица 5-3 Взрывопожароопасные вещества при транспортировке автотранспортом, Таблица 5-4 Взрыв ТВС при транспортировке автотранспортом)

Таблица 5-2 Токсичные вещества при транспортировке автотранспортом

| Вещество | Масса, кг | Радиусы зон поражения, м | Площадь зон поражения, км |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | зона фактического заражения | зона возможного заражения | зона фактического заражения | зона возможного заражения |
| Хлор | 50 | 0,12 | 0,75 | 0,046 | 1,79 |

Таблица 5-3 Взрывопожароопасные вещества при транспортировке автотранспортом

| Вещество | Масса вещества, кг | Пожар разлития | Масса вещества участвующего в пожаре по типу «огненный шар», кг | Огненный шар |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | радиус пролива, м | площадь разлива, м | безопасное расстояние, м |  | радиус огненного шара, м | безопасное расстояние, м |
| Бензин | 15000 | 11,1 | 388,1 | 29 | 9000 | 52,3 | 275 |
| Мазут | 15000 | 9,7 | 295,57 | 26 |  |  |  |

Таблица 5-4 Взрыв ТВС при транспортировке автотранспортом

| Вещество | Масса, кг | Зона разрушения зданий, м | Зоны поражения людей, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | полные | сильные | средние | слабые | 99% | 50% | 10% | 1% |
| Бензин | 1500 | 43 | 53 | 75,7 | 147,5 | 19,8 | 51,9 | 88,1 | 135,8 |
| Мазут | 1500 | 41,9 | 51,6 | 73,6 | 145,5 | 18,7 | 49,2 | 83,5 | 128,7 |

###### Аварии на АЗС

Особенности конструкции и технологического процесса АЗС практически исключают выброс нефтепродуктов из емкостей хранения в окружающую среду, однако в процессе эксплуатации возможны локальные ЧС связанные с:

переливом нефтепродукта в бензобак автомобиля из-за отказа автоматики;

разъединением соединительных трубопроводов «автоцистерна-резервуар»;

разгерметизацией цистерны в результате транспортной аварии;

разгерметизацией сливной муфты при приеме нефтепродуктов из автоцистерны.

В таблице (Таблица 5-5 Риск возникновения ЧС на АЗС) представлены результаты расчета вероятностей возникновения чрезвычайных ситуаций на АЗС для различных видов аварий.

Таблица 5-5 Риск возникновения ЧС на АЗС

| № п/п | Сценарий развития аварийной ситуации | Риск возникновения аварии |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разгерметизация автоцистерны: |  |
|  | с образованием пролива нефтепродукта |  |
|  | с возникновением пожара пролива нефтепродукта. |  |
| 2 | Разъединение соединительных трубопроводов «автоцистерна-резервуар»: |  |
|  | с образованием пролива нефтепродукта |  |
|  | с возникновением пожара пролива нефтепродукта. |  |
| 3 | Разгерметизация сливной муфты при приеме нефтепродуктов из АЦ: |  |
|  | с образованием пролива нефтепродукта |  |
|  | с возникновением пожара пролива нефтепродукта |  |
| 4 | Перелив нефтепродукта при заполнении топливного бака автомобиля из-за отказа автоматики ТРК: |  |
|  | с образованием пролива нефтепродукта |  |
|  | с возникновением пожара пролива нефтепродукта. |  |

Учитывая высокую повторяемость технологических процессов на АЗС, частота возникновения той или иной аварийной ситуации может достигать 5 в год, поэтому на всех автозаправочных станциях необходима разработка планов по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, а также строгое соблюдение технологических регламентов.

###### Перевозка опасных грузов железнодорожным транспортом

По территории Анопинского сельского поселения проходит железнодорожная магистраль «Владимир-Тумская». По железной дороге происходит перевозка опасных грузов. Согласно статистическим данным условные вероятности аварий при транспортировке опасных грузов железнодорожным транспортом имеют оценки, представленные в таблице (Таблица 5-6 Вероятности ЧС на железнодорожном транспорте, Таблица 5-7 Токсичные вещества при транспортировке ж/д, Таблица 5-8 Взрыв ТВС при транспортировке ж/д, Таблица 5-9 Взрывопожароопасные вещества при транспортировке ж/д).

Таблица 5-6 Вероятности ЧС на железнодорожном транспорте

| Вид аварии | Значение вероятностей |
| --- | --- |
| Авария с грузовым железнодорожным составом, W1 | 0,05…0,085 |
| Разрушение цистерны с опасным грузом, W2 | 0,08…0,09 |
| Возгорание опасного груза, W3 | 0,2…0,25 |

Таким образом, вероятность выброса (разлива) опасного груза колеблется от . Вероятность возникновения при этом пожара .

Согласно статистическим данным 96% аварий происходит при транспортировке нефтепродуктов, 4% - при транспортировке АХОВ.

Радиусы зон поражения для некоторых, наиболее часто перевозимых опасных веществ, приведены в таблицах (Таблица 5-7 Токсичные вещества при транспортировке ж/д, Таблица 5-8 Взрыв ТВС при транспортировке ж/д, Таблица 5-9 Взрывопожароопасные вещества при транспортировке ж/д).

Таблица 5-7 Токсичные вещества при транспортировке ж/д

| Вещество | Масса, кг | Радиусы зон поражения, км | Площадь зон поражения, км |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Зона фактического заражения | Зона возможного заражения | Зона фактического заражения | Зона возможного заражения |
| Хлор | 48000 | 0,8 | 5,0 | 2,02 | 78,4 |

Таблица 5-8 Взрыв ТВС при транспортировке ж/д

| Вещество | Масса, кг | Зона разрушения зданий, м | Зоны поражения людей, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | полные | сильные | средние | слабые | 99% | 50% | 10% | 1% |
| Бензин | 48000 (4800) | 63,3 | 77,9 | 111,2 | 216,6 | 42,7 | 108,7 | 175,6 | 261,5 |

Таблица 5-9 Взрывопожароопасные вещества при транспортировке ж/д

| Вещество | Масса вещества участвующего в пожаре разлития, кг | Пожар разлития | Масса вещества участвующего в пожаре по типу «огненный шар», кг | Огненный шар |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | расстояние от центра пожара (радиус пролива), м | площадь разлива, м | безопасное расстояние, м |  | радиус огненного шара, м | безопасное расстояние, м |
| Бензин | 48000 | 19,8 | 1241 | 39 | 28800 | 76,5 | 400 |

Мероприятия по предупреждению ЧС на железнодорожном транспорте

пропуск, обработка и отстой поездов с опасными грузами должны осуществляться только по обходам. Площадки для перекачки этих грузов и железнодорожные пути для накопления их должны быть удалены на 250 м от жилых домов, производственных и складских зданий, от мест стоянки других поездов;

оборудование железнодорожных станций области, принимающих опасные грузы системой оповещения и системой постановки водяных завес;

защита путей от снегозаносов и обледенения путем устройства лесонасаждений, постановкой постоянных заборов или переносных решетчатых щитов.

###### Аварии на трубопроводном транспорте

По территории поселения проходит магистральный газопровод «Владимир-Курлово», протяженностью 18,2 км с давлением 55 атм. и 1 газораспределительной станцией. Пожары, взрывы и другие факторы при авариях на магистральном газопроводе реальную угрозу представляют для технического обслуживающего персонала, а также для лиц, вызвавших эти аварии. Для населения поселения газопровод наиболее опасен в местах и участках их пересечения с транспортными магистралями, для окружающей природной среды в местах перехода через водные преграды.

###### Гидродинамические аварии

На территории Анопинского поселения расположен один гидродинамически опасный объект. Тименское водохранилище состоящее на балансе ООО «РАСКО». В настоящее время объект находится в рабочем состоянии. Авария, с образованием волны прорыва не угрожает населенным пунктам поселения.

##### Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

###### Мероприятия по снижению пожарной опасности жилой застройки населенных пунктов поселения

Основными мероприятиями по снижению пожарной опасности жилой и общественной застройки являются:

возведение зданий и сооружений из несгораемых материалов;

устройство противопожарных стен;

соблюдение противопожарных разрывов, установленных нормами и правилами по пожарной безопасности;

обеспечение территории противопожарным водоснабжением от пожарных гидрантов, установленных на городской водопроводной сети;

снос ветхих и аварийных зданий;

реконструкция ветхих и аварийных зданий, с использованием современных негорючих материалов и установкой в них систем противопожарной сигнализации и систем автоматического пожаротушения (конкретные мероприятии выбираются на стадии проекта реконструкции здания);

перевод потребителей сжиженного газа на природный, менее опасный во взрывопожароопасном отношении.

###### Мероприятия по снижению пожаровзрывоопасности при размещении предприятий в производственных зонах

Основными мероприятиями по снижению пожаровзрывоопасности при размещении предприятий в производственных зонах являются:

разработка и реализация комплекса организационных и инженерно-технических мероприятий, учитывающих оснащённость и удалённость подразделений пожарной охраны (для предприятий расположенных на расстоянии более 3 км от ближайшего подразделения пожарной охраны необходимо устройство пожарных постов и т.п.);

взрывоопасные и пожароопасные объекты не следует располагать по отношению к другим производственным зданиям и сооружениям с наветренной стороны для ветров преобладающего направления;

применение средств автоматической противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация, системы автоматического пожаротушения и т.д.);

обеспечение подъезда пожарных автомобилей к зданиям и сооружениям по всей их длине (с одной стороны – при ширине здания или сооружения до 18 метров и с двух сторон – при ширине более 18 м, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов);

применение несгораемых материалов при строительстве зданий и сооружений;

устройство противопожарных стен;

соблюдение противопожарных разрывов установленных нормами и правилами по пожарной безопасности;

обеспечение территории предприятий противопожарным водоснабжением от пожарных гидрантов установленных на водопроводной сети.

###### Мероприятия по организации противопожарного водоснабжения

Общую вместимость водоемов для использования при тушении пожаров необходимо принимать из расчета 3000 м3 воды на 1 км территории поселения. В населенных пунктах проектом предлагается строительство искусственных противопожарных водоемов вместимостью 100 м3 каждый.

###### Количество и места дислокации подразделений пожарной охраны

Выбор мест дислокации подразделений пожарной охраны осуществлялся на основании СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения» и «Методических рекомендаций по определению мест размещения подразделений пожарной охраны в населенных пунктах в целях доведения времени прибытия первого подразделения пожарной охраны до нормативных значений».

В настоящее время на территории поселения нет пожарных частей.

Проектом предлагается строительство 1 пожарного депо на 4 автомобиля в п.Анопино. Площадь земельного участка для размещения пожарных депо определена в соответствии с НПБ 101-95 и составляет 0,85 га.

# Земельный баланс

В границы обмера баланса вошли территории общей площадью 36616.7 га. На полное развитие проекта за счет освоения новых территорий увеличивается территория земель населенных пунктов и ее составляющих (жилая застройка, территории объектов культурно-бытового обслуживания, улиц, проездов, зеленых насаждений общего пользования). Её общая площадь на расчетный срок составит 1177,3 га.

В сводном виде данные об изменении использования земель на расчетный срок представлены в следующей таблице (Таблица 6-1 Баланс территории муниципального образования «Поселок Анопино» (сельское поселение)).

Таблица 6-1 Баланс территории муниципального образования «Поселок Анопино» (сельское поселение)

| № п/п | Категория земель | 2009г. | % | 2027г. | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земли населенных пунктов всего, | 1140,0 | 3,1 | 1177,3 | 3,2 |
| 2 | Земли сельскохозяйственного назначения | 3293,2 | 9,0 | 3262,6 | 8,9 |
| 3 | Земли промышленности и иного специального назначения | 142,0 | 0,4 | 242,0 | 0,7 |
| 4 | Земли особо охраняемых природных территорий | - | - | - | - |
| 5 | Земли лесного фонда | 31566,2 * | 86,2 | 31501,0 | 86,0 |
| 6 | Земли водного фонда | 68,0 ** | 0,2 | 68,0 | 0,2 |
| 7 | Земли запаса | 407,3 | 1,1 | 365,8 | 1,0 |
| Итого земель в границах поселения | 36616,7 | 100,0 | 36616,7 | 100,0 |

* по данным обмера чертежа

** условно отнесено Александровское воохранилище

# Координаты характерных точек проектных границ населенных пунктов

Границы муниципального образования «Поселок Анопино» (сельское поселение) установлены Законом Владимирской области № 69-ОЗ «О наделении Гусь-Хрустального района и муниципальных образований, входящих в его состав, соответствующим статусом муниципальных образований и установлении их границ».

Координаты точек проектных границ населенных пунктов приводятся в местной системе координат Гусь-Хрустального района Владимирской области.

Схема 1 Схема проектных границ д.Александровка

Таблица 7-1 Координаты характерных точек проектной границы населенного пункта деревни Александровка

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 37703,29 | 48828,67 |
| 2 | 37701,29 | 48697,13 |
| 3 | 37827,16 | 48654,54 |
| 4 | 38227,24 | 48639,75 |
| 5 | 38299,41 | 48621,29 |
| 6 | 38329,1 | 48647,2 |
| 7 | 38414,38 | 48680,56 |
| 8 | 38632,88 | 48715,81 |
| 9 | 38755,19 | 48708,36 |
| 10 | 38784,88 | 48747,61 |
| 11 | 38742,07 | 48877,49 |
| 12 | 38680,69 | 49081,86 |
| 13 | 38670,58 | 49113,66 |
| 14 | 38377,69 | 49075,08 |
| 15 | 38033,21 | 49058,4 |
| 16 | 37933,13 | 49023,26 |
| 17 | 37912,67 | 48908,4 |
| 18 | 37686,83 | 48976,89 |
| 19 | 37703,29 | 48828,67 |

Схема 2 Схема проектных границ п.Анопино

Таблица 7-2 Координаты характерных точек проектной границы населенного пункта поселка Анопино

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 40651,96 | 49748,14198 |
| 2 | 40646,84 | 49745,13972 |
| 3 | 40581,13 | 49543,43222 |
| 4 | 40599,58 | 49519,30292 |
| 5 | 40592,13 | 49478,6056 |
| 6 | 40642,17 | 49426,6776 |
| 7 | 40629,16 | 49382,19964 |
| 8 | 40658,74 | 49363,7413 |
| 9 | 40629,05 | 49287,7952 |
| 10 | 40608,59 | 49141,46274 |
| 11 | 40680,76 | 49128,56414 |
| 12 | 40712,34 | 49269,22566 |
| 13 | 40806,85 | 49254,43674 |
| 14 | 40975,53 | 49460,03606 |
| 15 | 41182,8 | 49335,94258 |
| 16 | 41299,44 | 49233,97688 |
| 17 | 41382,73 | 49187,7198 |
| 18 | 41404,97 | 49200,61842 |
| 19 | 41451,23 | 49159,9211 |
| 20 | 41521,61 | 49148,8016 |
| 21 | 41630,92 | 49172,8197 |
| 22 | 41779,03 | 49124,67232 |
| 23 | 41905,01 | 49143,24186 |
| 24 | 42010,54 | 49145,02098 |
| 25 | 41964,28 | 49187,60862 |
| 26 | 41968,06 | 49259,88528 |
| 27 | 41958,83 | 49335,83138 |
| 28 | 41995,97 | 49352,51062 |
| 29 | 41951,49 | 49385,75788 |
| 30 | 41962,72 | 49467,26372 |
| 31 | 42055,35 | 49500,62218 |
| 32 | 42073,92 | 49543,20982 |
| 33 | 42023,88 | 49530,31122 |
| 34 | 41923,91 | 49593,24752 |
| 35 | 41909,01 | 49574,67798 |
| 36 | 41859,09 | 49609,92674 |
| 37 | 41805,38 | 49574,67798 |
| 38 | 41771,91 | 49517,30142 |
| 39 | 41727,54 | 49504,40282 |
| 40 | 41719,98 | 49432,12614 |
| 41 | 41658,83 | 49358,07036 |
| 42 | 41649,6 | 49324,7119 |
| 43 | 41597,67 | 49335,83138 |
| 44 | 41540,29 | 49265,44502 |
| 45 | 41512,49 | 49269,22566 |
| 46 | 41471,8 | 49352,51062 |
| 47 | 41449,45 | 49361,6286 |
| 48 | 41505,38 | 49553,66214 |
| 49 | 41503,71 | 49612,03944 |
| 50 | 41373,28 | 49696,54756 |
| 51 | 41316,23 | 49787,72736 |
| 52 | 41579,32 | 49921,71718 |
| 53 | 41852,19 | 50066,7153 |
| 54 | 41939,04 | 50103,1872 |
| 55 | 41745 | 50538,07036 |
| 56 | 41649,37 | 50755,23396 |
| 57 | 41536,18 | 50999,08432 |
| 58 | 41482,36 | 51033,66592 |
| 59 | 41414,53 | 51121,73226 |
| 60 | 41375,17 | 51189,22754 |
| 61 | 41334,25 | 51271,73414 |
| 62 | 41221,83 | 51432,85552 |
| 63 | 41129,09 | 51535,37718 |
| 64 | 41050,15 | 51646,57206 |
| 65 | 40778,16 | 51759,99084 |
| 66 | 40552,77 | 51854,84006 |
| 67 | 40321,93 | 51741,75488 |
| 68 | 40339,28 | 51839,27278 |
| 69 | 40290,91 | 51857,84232 |
| 70 | 40240,42 | 51895,2038 |
| 71 | 40206,95 | 51934,2332 |
| 72 | 39964,88 | 51713,0666 |
| 73 | 39772,29 | 51747,09224 |
| 74 | 39735,93 | 51706,3949 |
| 75 | 39683,45 | 51660,9162 |
| 76 | 39624,74 | 51603,76204 |
| 77 | 39533,78 | 51613,65838 |
| 78 | 39509,99 | 51616,32706 |
| 79 | 39486,86 | 51589,1955 |
| 80 | 39456,39 | 51550,61088 |
| 81 | 39498,09 | 51488,00818 |
| 82 | 39436,93 | 51400,94258 |
| 83 | 39586,71 | 51286,30068 |
| 84 | 39626,29 | 51238,82046 |
| 85 | 39629,63 | 51232,25996 |
| 86 | 39658,76 | 51173,66026 |
| 87 | 39689,12 | 51115,28296 |
| 88 | 39727,26 | 51040,00402 |
| 89 | 39851,24 | 51045,45258 |
| 90 | 39938,86 | 50795,4865 |
| 91 | 40062,96 | 50846,52494 |
| 92 | 40128,34 | 50884,99838 |
| 93 | 40252,99 | 50745,22642 |
| 94 | 40307,92 | 50682,5125 |
| 95 | 40515,3 | 50403,74696 |
| 96 | 40557,77 | 50421,20454 |
| 97 | 40605,92 | 50330,58072 |
| 98 | 40651,96 | 49748,14198 |

Схема 3 Схема проектных границ д.Арсамаки

Таблица 7-3 Координаты характерных точек проектной границы населенного пункта деревни Арсамаки

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 42923,67 | 56392,59 |
| 2 | 42853,61 | 56197,89 |
| 3 | 42821,92 | 56191,55 |
| 4 | 42815,59 | 56242,37 |
| 5 | 42781,67 | 56225,35 |
| 6 | 42822,04 | 56293,18 |
| 7 | 42809,36 | 56307,97 |
| 8 | 42739,42 | 56231,69 |
| 9 | 42665,25 | 56244,48 |
| 10 | 42659,14 | 56363,01 |
| 11 | 42606,21 | 56371,46 |
| 12 | 42563,73 | 56259,27 |
| 13 | 42493,9 | 56295,18 |
| 14 | 42404,94 | 56254,93 |
| 15 | 42013,54 | 56411,49 |
| 16 | 41994,3 | 56254,93 |
| 17 | 42290,52 | 56106,82 |
| 18 | 42252,27 | 56043,33 |
| 19 | 42207,68 | 55907,78 |
| 20 | 42324,11 | 55861,3 |
| 21 | 42552,61 | 55825,28 |
| 22 | 42779 | 55751,33 |
| 23 | 42783,23 | 55694,18 |
| 24 | 42846,72 | 55681,5 |
| 25 | 42850,84 | 55634,91 |
| 26 | 42867,74 | 55592,54 |
| 27 | 42899,43 | 55581,98 |
| 28 | 42905,77 | 55539,62 |
| 29 | 42935,34 | 55516,38 |
| 30 | 42958,58 | 55469,79 |
| 31 | 42990,38 | 55452,88 |
| 32 | 43041,2 | 55541,73 |
| 33 | 43164,29 | 55810,6 |
| 34 | 43130,49 | 55842,4 |
| 35 | 43172,97 | 55975,72 |
| 36 | 43130,71 | 56039,21 |
| 37 | 42948,8 | 56128,06 |
| 38 | 43093,02 | 56337,66 |
| 39 | 43050,65 | 56344 |
| 40 | 43027,41 | 56369,35 |
| 41 | 42989,27 | 56369,35 |
| 42 | 42972,37 | 56398,93 |
| 43 | 42923,67 | 56392,59 |

Схема 4 Схема проектных границ д.Бабино

Таблица 7-4 Координаты характерных точек проектной границы населенного пункта деревни Бабино

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 45770,59 | 50441 |
| 2 | 45766,81 | 50372,61 |
| 3 | 45742,68 | 50341,14 |
| 4 | 45685,3 | 50304,12 |
| 5 | 45638,94 | 50222,61 |
| 6 | 45577,56 | 49998,66 |
| 7 | 45547,87 | 49946,85 |
| 8 | 45547,87 | 49900,59 |
| 9 | 45505,17 | 49746,92 |
| 10 | 45591,34 | 49725,9 |
| 11 | 45596,01 | 49725,12 |
| 12 | 45575,22 | 49638,39 |
| 13 | 45616,7 | 49606,48 |
| 14 | 45636,27 | 49683,2 |
| 15 | 45655,28 | 49676,42 |
| 16 | 45664,73 | 49707,22 |
| 17 | 45784,71 | 49678,53 |
| 18 | 45842,31 | 49887,69 |
| 19 | 45897,91 | 49846,99 |
| 20 | 45968,52 | 50089,4 |
| 21 | 46051,8 | 50117,2 |
| 22 | 46077,82 | 50217,16 |
| 23 | 45842,64 | 50283,77 |
| 24 | 45850,09 | 50322,57 |
| 25 | 45770,59 | 50441 |

Схема 5 Схема проектных границ д.Борзинка

Таблица 7-5 Координаты характерных точек проектной границы населенного пункта деревни Борзинка

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 39144,27 | 48941,76 |
| 2 | 39103,57 | 49060,29 |
| 3 | 38958,9 | 49281,57 |
| 4 | 38966,8 | 49351,07 |
| 5 | 38935,33 | 49317,71 |
| 6 | 38827,8 | 49256,66 |
| 7 | 38783,44 | 49297,36 |
| 8 | 38668,8 | 49281,79 |
| 9 | 38682,58 | 49237,65 |
| 10 | 38674,36 | 49234,42 |
| 11 | 38701,26 | 49140,24 |
| 12 | 38711,83 | 49143,91 |
| 13 | 38726,95 | 49095,32 |
| 14 | 38766,31 | 48977,9 |
| 15 | 38789,78 | 48892,61 |
| 16 | 38836,03 | 48752,5 |
| 17 | 38949,67 | 48806,54 |
| 18 | 39144,27 | 48941,76 |

Схема 6 Схема проектных границ д.Вашутино

Таблица 7-6 Координаты характерных точек проектной границы населенного пункта деревни Вашутино

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 45418,55 | 51896,43 |
| 2 | 45474,14 | 51953,8 |
| 3 | 45618,59 | 51942,8 |
| 4 | 45672,29 | 51974,26 |
| 5 | 45687,31 | 52113,03 |
| 6 | 45705,87 | 52151,95 |
| 7 | 45891,13 | 52303,73 |
| 8 | 46058,03 | 52468,52 |
| 9 | 46043,24 | 52496,21 |
| 10 | 46130,31 | 52574,05 |
| 11 | 46011,88 | 52744,29 |
| 12 | 45861,88 | 52672,01 |
| 13 | 45715,44 | 52560,93 |
| 14 | 45563,77 | 52829,24 |
| 15 | 45565,66 | 52866,27 |
| 16 | 45491,71 | 52964,34 |
| 17 | 45462,02 | 52921,75 |
| 18 | 45339,71 | 52905,08 |
| 19 | 45234,19 | 52906,97 |
| 20 | 45137,67 | 52686,69 |
| 21 | 45006,24 | 52714,38 |
| 22 | 44995,01 | 52647,77 |
| 23 | 44878,36 | 52651,44 |
| 24 | 44869,02 | 52577,38 |
| 25 | 44772,62 | 52414,48 |
| 26 | 44692,89 | 52392,24 |
| 27 | 44657,75 | 52383,02 |
| 28 | 44629,95 | 52434,83 |
| 29 | 44404,01 | 52381,13 |
| 30 | 44027,94 | 52258,92 |
| 31 | 44175,83 | 51946,13 |
| 32 | 44336,62 | 51607,43 |
| 33 | 44460,6 | 51490,9 |
| 34 | 44493,96 | 51490,9 |
| 35 | 44582,7 | 51324,33 |
| 36 | 44641,96 | 51233,71 |
| 37 | 44769,5 | 50959,83 |
| 38 | 45104,87 | 51076,48 |
| 39 | 45165,8 | 50952,49 |
| 40 | 45656,73 | 51100,72 |
| 41 | 45627,15 | 51178,44 |
| 42 | 45666,18 | 51237,6 |
| 43 | 45716,1 | 51245,05 |
| 44 | 45736,56 | 51295,09 |
| 45 | 45682,97 | 51372,7 |
| 46 | 45684,86 | 51409,73 |
| 47 | 45640,38 | 51468,99 |
| 48 | 45475,59 | 51505,91 |
| 49 | 45379,3 | 51555,95 |
| 50 | 45407,21 | 51642,9 |
| 51 | 45348,05 | 51744,65 |
| 52 | 45418,55 | 51896,43 |

Схема 7 Схема проектных границ с. Вешки

Таблица 7-7 Координаты характерных точек проектной границы населенного пункта села Вешки

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 53080,21 | 48135,82 |
| 2 | 53059,75 | 48097,9 |
| 3 | 53053,85 | 48083,22 |
| 4 | 53016,72 | 48095,79 |
| 5 | 52991,36 | 48014,61 |
| 6 | 52792,44 | 48205,54 |
| 7 | 52697,25 | 48216,1 |
| 8 | 52614,63 | 48245,68 |
| 9 | 52511,11 | 48379 |
| 10 | 52263,04 | 48000,16 |
| 11 | 52294,73 | 47947,23 |
| 12 | 52290,39 | 47887,96 |
| 13 | 52358,11 | 47839,37 |
| 14 | 52419,6 | 47913,43 |
| 15 | 52795,99 | 47640,55 |
| 16 | 52647,66 | 47439,51 |
| 17 | 52482,31 | 47276,5 |
| 18 | 52344,65 | 47204,45 |
| 19 | 52623,75 | 46935,8 |
| 20 | 52867,49 | 47166,64 |
| 21 | 53095,77 | 46917,01 |
| 22 | 53150,93 | 47027,09 |
| 23 | 53085,43 | 47094,7 |
| 24 | 53263,46 | 47372,02 |
| 25 | 53405,23 | 47285,29 |
| 26 | 53506,97 | 47424,95 |
| 27 | 53490,07 | 47439,4 |
| 28 | 53454,16 | 47469,43 |
| 29 | 53481,73 | 47517,02 |
| 30 | 53463,83 | 47527,58 |
| 31 | 53466,83 | 47544,93 |
| 32 | 53501,08 | 47597,08 |
| 33 | 53491,3 | 47603,53 |
| 34 | 53500,3 | 47621,54 |
| 35 | 53524,21 | 47670,47 |
| 36 | 53477,62 | 47710,72 |
| 37 | 53401,56 | 47748,75 |
| 38 | 53342,41 | 47833,37 |
| 39 | 53367,76 | 47884,18 |
| 40 | 53433,47 | 47928,66 |
| 41 | 53431,47 | 48066,21 |
| 42 | 53380,77 | 48063,98 |
| 43 | 53323,72 | 48163,5 |
| 44 | 53236,88 | 48167,62 |
| 45 | 53194,4 | 48072,44 |
| 46 | 53080,21 | 48135,82 |

Схема 8 Схема проектных границ д.Жары

Таблица 7-8 Координаты характерных точек проектной границы населенного пункта деревни Жары

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 41998,42 | 53676,1 |
| 2 | 41739,22 | 53731,7 |
| 3 | 41713,09 | 53635,4 |
| 4 | 41535,4 | 53668,65 |
| 5 | 41503,71 | 53516,87 |
| 6 | 41440,55 | 53370,65 |
| 7 | 41392,4 | 53344,63 |
| 8 | 41394,18 | 53315,05 |
| 9 | 41262,75 | 53333,51 |
| 10 | 41232,95 | 53222,43 |
| 11 | 41369,94 | 53194,74 |
| 12 | 41403,3 | 53157,71 |
| 13 | 41473,69 | 53148,48 |
| 14 | 41530,84 | 52942,99 |
| 15 | 41645,59 | 52939,32 |
| 16 | 41675,39 | 53013,38 |
| 17 | 41886,55 | 53028,17 |
| 18 | 41872,1 | 53328,06 |
| 19 | 41931,59 | 53535,44 |
| 20 | 41998,42 | 53676,1 |

Схема 9 Схема проектных границ д.Ивановка

Таблица 7-9 Координаты характерных точек проектной границы населенного пункта деревни Ивановка

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 37765,34 | 51935,35 |
| 2 | 37818,16 | 51823,15 |
| 3 | 38175,87 | 51985,83 |
| 4 | 38343,22 | 52064,22 |
| 5 | 38277,72 | 52242,02 |
| 6 | 38093,58 | 52191,2 |
| 7 | 38030,09 | 52307,63 |
| 8 | 37716,86 | 52119,48 |
| 9 | 37765,34 | 51935,35 |

Рисунок 10. Схема 10 Схема проектных границ п.Комиссаровка

Таблица 7-10 Координаты характерных точек проектной границы населенного пункта поселка Комиссаровка

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 37716,86 | 52119,48 |
| 2 | 37610,55 | 52447,51 |
| 3 | 37415,63 | 52378,46 |
| 4 | 37298,76 | 52327,75 |
| 5 | 37301,77 | 52309,63 |
| 6 | 37343,46 | 52211,78 |
| 7 | 37376,27 | 52148,73 |
| 8 | 37411,85 | 52058,22 |
| 9 | 37530,05 | 51852,28 |
| 10 | 37607,89 | 51711,07 |
| 11 | 37557,29 | 51682,93 |
| 12 | 37574,86 | 51648,68 |
| 13 | 37647,03 | 51508,13 |
| 14 | 37677,94 | 51525,26 |
| 15 | 37744,32 | 51561,95 |
| 16 | 37766,78 | 51519,59 |
| 17 | 37860,97 | 51342,79 |
| 18 | 37940,91 | 51186,67 |
| 19 | 37985,06 | 51208,35 |
| 20 | 38082,91 | 51256,28 |
| 21 | 38094,92 | 51262,17 |
| 22 | 37818,16 | 51823,15 |
| 23 | 37765,34 | 51935,35 |
| 24 | 37716,86 | 52119,48 |

Схема 11 Схема проектных границ д.Лесная

Таблица 7-11 Координаты характерных точек проектной границы населенного пункта деревни Лесная

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 33609,21 | 54391,08 |
| 2 | 33634,34 | 54211,17 |
| 3 | 33708,28 | 54056,61 |
| 4 | 33852,28 | 54088,41 |
| 5 | 34074,67 | 54173,14 |
| 6 | 34051,43 | 54295,9 |
| 7 | 33983,93 | 54471,59 |
| 8 | 33897,2 | 54503,39 |
| 9 | 33609,21 | 54391,08 |

Схема 12 Схема проектных границ д.Никулино

Таблица 7-12 Координаты характерных точек проектной границы населенного пункта деревни Никулино

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 49851,33 | 44170,05 |
| 2 | 49842,77 | 44002,81 |
| 3 | 50361,49 | 44244,22 |
| 4 | 51227,37 | 44661,31 |
| 5 | 51172,33 | 44748,04 |
| 6 | 51288,75 | 44805,31 |
| 7 | 50909,91 | 44932,18 |
| 8 | 51015,87 | 45105,76 |
| 9 | 50658,16 | 45116,21 |
| 10 | 50634,81 | 45046,38 |
| 11 | 50571,32 | 45001,9 |
| 12 | 50469,69 | 44963,87 |
| 13 | 50408,31 | 44923,62 |
| 14 | 50300,34 | 44877,03 |
| 15 | 50198,7 | 44866,46 |
| 16 | 50150 | 44824,1 |
| 17 | 50080,17 | 44792,3 |
| 18 | 49953,19 | 44756,27 |
| 19 | 49855,78 | 44667,43 |
| 20 | 49667,3 | 44601,71 |
| 21 | 49603,81 | 44586,92 |
| 22 | 49546,66 | 44540,33 |
| 23 | 49472,6 | 44512,75 |
| 24 | 49375,19 | 44495,85 |
| 25 | 49349,73 | 44430,25 |
| 26 | 49307,48 | 44375,21 |
| 27 | 49303,14 | 44320,16 |
| 28 | 49267,22 | 44269,35 |
| 29 | 49262,89 | 44199,52 |
| 30 | 49317,93 | 44045,07 |
| 31 | 49372,97 | 44034,5 |
| 32 | 49851,33 | 44170,05 |

Схема 13 Схема проектных границ д.Облепиха

Таблица 7-13 Координаты характерных точек проектной границы населенного пункта деревни Облепиха

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 46941,92 | 46558,85 |
| 2 | 45830,08 | 46617,9 |
| 3 | 45802,95 | 46086,72 |
| 4 | 46084,94 | 46126,97 |
| 5 | 46154,21 | 46120,3 |
| 6 | 46147,54 | 46205,36 |
| 7 | 46091,61 | 46198,58 |
| 8 | 46087,16 | 46221,04 |
| 9 | 46040,13 | 46214,26 |
| 10 | 46049,13 | 46285,87 |
| 11 | 46216,7 | 46300,66 |
| 12 | 46510,04 | 46232,16 |
| 13 | 46928,46 | 46339,57 |
| 14 | 46941,92 | 46558,85 |

Рисунок 14. Схема 14 Схема проектных границ д.Поповичи

Таблица 7-14 Координаты характерных точек проектной границы населенного пункта деревни Поповичи

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 47167,09 | 55886,77 |
| 2 | 47230,36 | 55579,98 |
| 3 | 47170,98 | 55505,92 |
| 4 | 47054,56 | 55446,66 |
| 5 | 47073,46 | 55366,26 |
| 6 | 46976,05 | 55290,09 |
| 7 | 46834,17 | 55226,6 |
| 8 | 46487,02 | 55211,81 |
| 9 | 46524,82 | 54871,22 |
| 10 | 46564,97 | 54864,89 |
| 11 | 46641,25 | 54896,58 |
| 12 | 46753,44 | 54913,48 |
| 13 | 46764,12 | 55019,34 |
| 14 | 47259,49 | 55044,69 |
| 15 | 47282,51 | 54799,17 |
| 16 | 47610,64 | 54875,34 |
| 17 | 47608,64 | 54974,75 |
| 18 | 47625,65 | 54998,1 |
| 19 | 47631,99 | 55057,25 |
| 20 | 47752,64 | 55072,15 |
| 21 | 47746,75 | 55453 |
| 22 | 47735,63 | 55872,31 |
| 23 | 47541,81 | 55865,53 |
| 24 | 47535,36 | 55785,13 |
| 25 | 47382,92 | 55800,03 |
| 26 | 47380,91 | 55886,77 |
| 27 | 47325,87 | 55901,56 |
| 28 | 47167,09 | 55886,77 |

Схема 15 Схема проектных границ д.Федотово

Таблица 7-15 Координаты характерных точек проектной границы населенного пункта деревни Федотово

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 56901,09 | 49350,95 |
| 2 | 56657,46 | 49190,05 |
| 3 | 56549,49 | 49147,69 |
| 4 | 56595,97 | 49082,08 |
| 5 | 56578,95 | 49022,82 |
| 6 | 56167,98 | 48737,05 |
| 7 | 56210,23 | 48627,08 |
| 8 | 56252,49 | 48586,82 |
| 9 | 56245,48 | 48535,78 |
| 10 | 56327,88 | 48394,34 |
| 11 | 56675,81 | 48580,48 |
| 12 | 56724,4 | 48440,82 |
| 13 | 56940,34 | 48485,3 |
| 14 | 57048,31 | 48519,11 |
| 15 | 57177,52 | 48567,81 |
| 16 | 57323,63 | 48654,65 |
| 17 | 57239,12 | 48779,52 |
| 18 | 57175,63 | 48790,09 |
| 19 | 57072,1 | 48910,73 |
| 20 | 57256,35 | 49082,08 |
| 21 | 57292,38 | 49041,94 |
| 22 | 57347,42 | 49080,08 |
| 23 | 57455,61 | 49348,84 |
| 24 | 57223 | 49469,49 |
| 25 | 57102,24 | 49367,86 |
| 26 | 57053,65 | 49437,69 |
| 27 | 56901,09 | 49350,95 |

Схема 16 Схема проектных границ д.Чисти

Таблица 7-16 Координаты характерных точек проектной границы населенного пункта деревни Чисти

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 42835,05 | 50296,22 |
| 2 | 42721,96 | 50236,95 |
| 3 | 42664,58 | 50185,14 |
| 4 | 42688,6 | 50142,55 |
| 5 | 42725,63 | 50142,55 |
| 6 | 42784,79 | 50092,62 |
| 7 | 42955,36 | 50235,18 |
| 8 | 43081,45 | 50337,03 |
| 9 | 43040,76 | 50396,19 |
| 10 | 43009,29 | 50449,89 |
| 11 | 42864,73 | 50344,37 |
| 12 | 42835,05 | 50296,22 |

# Сводные технико-экономические показатели мероприятий по территориальному планированию поселения

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Исходный год | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Население |
| 1.1 | Численность населения с учетом подчиненных административно-территориальных образований | тыс. чел | 4,1 | 4,2 | 4,5 |
| 1.2 | Возрастная структура населения | % |  |  |  |
|  | - дети до 15 лет |  | 21,2 | 21,0 | 20,0 |
|  | - население в трудоспособном возрасте (мужчины 16 – 59 женщины 16 – 54 лет) |  | 56,1 | 56,0 | 55,0 |
|  | - население старше трудоспособного возраста |  | 22,7 | 23,0 | 25,0 |
| II | Земли |
| 2.1 | Территория муниципального образования |  | 36616,7 | 36616,7 | 36616,7 |
| 2.2 | Земли населенных пунктов | га | 1140,0 |  | 1177,3 |
| 2.3 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 3293,2 |  | 3262,6 |
| 2.4 | Земли промышленности и иного специального назначения | га | 142,0 |  | 242,0 |
| 2.5 | Земли лесного фонда | га | 31566,2 |  | 31501,0 |
| 2.6 | Земли водного фонда | га | 68,0 |  | 68,0 |
| 2.7 | Земли запаса | га | 407,3 |  | 365,8 |
| III | Жилищный фонд |
| 3.1 | Жилищный фонд на конец периода, всего | тыс. м общей площади | 97,4 | 101,4 | 191,2 |
| 3.2 | Средняя жилищная обеспеченность | м общей площади на 1чел. | 23,8 | 24,1 | 42,5 |
| IV | Объекты социально-бытового и культурно-бытового обслуживания населения |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 220 | 220 | 220 |
| 4.2 | Общеобразовательные учреждения | мест | 655 | 655 | 655 |
| V | Транспортная инфраструктура |
| 5.1 | Протяженность железнодорожной сети | км | 28,6 | 28,6 | 28,6 |
| 5.2 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории сельского поселения | км |  |  |  |
|  | федерального значения |  | 0 | 0 | 24,8 |
|  | регионального значения |  | 38,0 | 38,0 | 23,4 |
|  | местного значения |  | 24,3 | 24,3 | 24,3 |
| 5.3 | Протяженность автомобильных дорог местного значения сельского поселения |  | 31,25 | 36,2 | 42,2 |
| 5.4 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1 000 жителей) | автомобилей | 79 | 120 | 170 |
| VI | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление (всего) | тыс. м3/сут | 0,33 | 1,18 | 1,61 |
|  | - в т.ч. хозяйственно-питьевые нужды |  | 0,28 | 0,84 | 1,16 |
|  | - в т.ч. производственные нужды |  | 0,03 | 0,05 | 0,06 |
| 6.1.2 | Производительность водозаборных сооружений (фактическая) |  | 0,33 | 1,18 | 1,61 |
| 6.1.3 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут. чел. | 80 | 281 | 358 |
|  | - в том числе на хозяйственно-питьевые нужды |  | 68 | 200 | 258 |
| 6.1.4 | Протяженность сетей | км | 32,6 | 36,85 | 46,07 |
| 6.2 | Водоотведение |
| 6.2.1 | Расход сточных вод, поступающих на очистные сооружения | тыс. м3/сут | 0,16 | 0,90 | 1,28 |
|  | - в т.ч. хозяйственно-бытовые сточные воды |  | 0,13 | 0,81 | 1,16 |
|  | - в т.ч. производственные сточные воды |  | 0,01 | 0,05 | 0,06 |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | 17,5 | 24,24 | 30,57 |
| 6.3 | Электроснабжение |
| 6.3.1 | Максимальная электрическая нагрузка, в т.ч. | МВА | - | 3,5 | 4,9 |
|  | На коммунально-бытовые нужды | МВт | - | 1,5 | 1,9 |
|  | Удельное коммунально-бытовое электропотребление на человека | кВтч/год | - | 1350 | 2170 |
|  | Годовое потребление жилищно-коммунального сектора | млн.кВтч | - | 5,7 | 9,8 |
| 6.4 | Теплоснабжение |
| 6.4.1 | Максимальная тепловая нагрузка жилищно-коммунального сектора, всего: | Гкал/час | - | 29,8 | 48,4 |
|  | в т.ч. ИЖС |  | - | 29,8 | 48,4 |
| 6.5 | Газоснабжение |
| 6.5.1 | Потребление природного газа, в том числе | млн.нм3/год | - | 61,0 | 81,0 |
|  | на коммунально-бытовые нужды |  | - | 1,0 | 1,1 |
|  | на отопление |  | - | 18,1 | 29,9 |
| 6.6 | Телефонизация |
|  | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 1000 чел. | - | 330 | 360 |
|  | Потребность населения в телефонах | шт. |  | 1400 | 1600 |
| VII | Инженерная подготовка территории |
| 7.1 | Устройство закрытых водостоков | км | - | 4,53 | 5,51 |
| 7.2 | Устройство открытых водостоков | км | - | 3,42 | 12,27 |
| 7.3 | Очистные сооружения дождевой канализации | объект | - | 2 | 2 |
| 7.4 | Благоустройство водоемов | га | - | 72,12 | - |
| 7.5 | Благоустройство водотоков | га | - | - | 3,93 |
| 7.6 | Понижение уровня грунтовых вод | га | - | - | 10,24 |
| 7.7 | Организация пляжей | га | - | 0,44 | - |
| VIII | Охрана природы и рациональное природопользование |
| 8.1 | Объем бытовых отходов | тыс. т/ тыс. м3 | 0,9/9,0 | 1,1/10,1 | 1,2/11,7 |
| 8.2 | Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух | тонн/год | 480 | по ПДВ | по ПДВ |
| 8.3 | Общий объем сброса сточных вод | тыс. м3/год | 58,4 | по ПДС | по ПДС |
| 8.4 | Общая территория кладбищ | га | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 8.5 | Зеленые насаждения общего пользования | га | 3,73 | 11,73 | 19,73 |
| 8.6 | Обеспеченность зелеными насаждениями общего пользования | га | 10,8 | 38,5 | 54,8 |
| 8.7 | Озеленение СЗЗ | га | - | - | 8,7 |

# Footnotes

Раздел приводится в информационных целях для обеспечения целостности документа и не является утверждаемой частью

Раздел приводится в информационных целях для обеспечения целостности документа и не является утверждаемой частью

Раздел приводится в информационных целях для обеспечения целостности документа и не является утверждаемой частью